建筑产业现代化文件汇编

目   录

国务院办公厅关于转发发展改革委  住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知……………………………………国办发[2013]1号（1）

住房城乡建设部关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知

…………………………………………………建市[2014]130号（13）

住房城乡建设部关于印发建筑产业现代化国家建筑标准设计专项编制工作计划（第二批）的通知……………建质函[2014]296号（21）

住房城乡建设部关于批准《预制混凝土剪力墙外墙板等9项国家建筑标准设计的通知》…………………………建质函[2015]47号（25）

住房城乡建设部关于印发建筑产业现代化国家建筑标准设计体系的通知………………………………………建质函[2015]121号（27）

齐骥副部长在全国住宅产业现代化工作现场交流会上的讲话

………………………………………………建设情况通报第15期（38）

福建省人民政府办公厅关于转发福建省绿色建筑行动实施方案的通知…………………………………………闽政办[2013]129号（51）

福建省人民政府办公厅关于推进建筑产业现代化试点的指导意见

…………………………………………………闽政办[2015]68号（67）

福建省住房和城乡建设厅  福建省发展和改革委员会  福建省财政厅关于印发《实施建筑产业现代化试点期间招投标指导意见》的通知…………………………………………闽建筑[2015]16号（74）

福建省住房和城乡建设厅关于批准发布省工程建设地方标准《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》的通知

…………………………………………………闽建科[2015]16号（78）

福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省装配整体式结构设计导则》等2个文件的通知………………………闽建设[2015]5号（79）

福建省住房和城乡建设厅关于明确工业化建筑的认定条件（试行）的通知（征求意见稿）……………………………………………（179）

建筑产业现代化部品部件认证办法（征求意见稿）……………（182）

国务院办公厅关于转发发展改革委

住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知

国办发〔2013〕1号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

发展改革委、住房城乡建设部《绿色建筑行动方案》已经国务院同意，现转发给你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻落实。

2013年1月1日

绿色建筑行动方案

为深入贯彻落实科学发展观，切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现节能减排约束性目标，积极应对全球气候变化，建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，改善人民生活质量，制定本行动方案。

一、充分认识开展绿色建筑行动的重要意义

绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。“十一五”以来，我国绿色建筑工作取得明显成效，既有建筑供热计量和节能改造超额完成“十一五”目标任务，新建建筑节能标准执行率大幅度提高，可再生能源建筑应用规模进一步扩大，国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系初步建立。但也面临一些比较突出的问题，主要是：城乡建设模式粗放，能源资源消耗高、利用效率低，重规模轻效率、重外观轻品质、重建设轻管理，建筑使用寿命远低于设计使用年限等。

开展绿色建筑行动，以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设，严格执行建筑节能强制性标准，扎实推进既有建筑节能改造，集约节约利用资源，提高建筑的安全性、舒适性和健康性，对转变城乡建设模式，破解能源资源瓶颈约束，改善群众生产生活条件，培育节能环保、新能源等战略性新兴产业，具有十分重要的意义和作用。要把开展绿色建筑行动作为贯彻落实科学发展观、大力推进生态文明建设的重要内容，把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇，切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

二、指导思想、主要目标和基本原则

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把生态文明融入城乡建设的全过程，紧紧抓住城镇化和新农村建设的重要战略机遇期，树立全寿命期理念，切实转变城乡建设模式，提高资源利用效率，合理改善建筑舒适性，从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面全面推进绿色建筑行动，加快推进建设资源节约型和环境友好型社会。

（二）主要目标

1.新建建筑。城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。

2.既有建筑节能改造。“十二五”期间，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米，实施农村危房改造节能示范40万套。到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。

（三）基本原则

1.全面推进，突出重点。全面推进城乡建筑绿色发展，重点推动政府投资建筑、保障性住房以及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准，推进北方采暖地区既有居住建筑节能改造。

2.因地制宜，分类指导。结合各地区经济社会发展水平、资源禀赋、气候条件和建筑特点，建立健全绿色建筑标准体系、发展规划和技术路线，有针对性地制定有关政策措施。

3.政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的基础性作用，营造有利于绿色建筑发展的市场环境，激发市场主体设计、建造、使用绿色建筑的内生动力。

4.立足当前，着眼长远。树立建筑全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，切实避免盲目的高投入和资源消耗。

三、重点任务

（一）切实抓好新建建筑节能工作

1.科学做好城乡建设规划。在城镇新区建设、旧城更新和棚户区改造中，以绿色、节能、环保为指导思想，建立包括绿色建筑比例、生态环保、公共交通、可再生能源利用、土地集约利用、再生水利用、废弃物回收利用等内容的指标体系，将其纳入总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和专项规划，并落实到具体项目。做好城乡建设规划与区域能源规划的衔接，优化能源的系统集成利用。建设用地要优先利用城乡废弃地，积极开发利用地下空间。积极引导建设绿色生态城区，推进绿色建筑规模化发展。

2.大力促进城镇绿色建筑发展。政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。积极引导商业房地产开发项目执行绿色建筑标准，鼓励房地产开发企业建设绿色住宅小区。切实推进绿色工业建筑建设。发展改革、财政、住房城乡建设等部门要修订工程预算和建设标准，各省级人民政府要制定绿色建筑工程定额和造价标准。严格落实固定资产投资项目节能评估审查制度，强化对大型公共建筑项目执行绿色建筑标准情况的审查。强化绿色建筑评价标识管理，加强对规划、设计、施工和运行的监管。

3.积极推进绿色农房建设。各级住房城乡建设、农业等部门要加强农村村庄建设整体规划管理，制定村镇绿色生态发展指导意见，编制农村住宅绿色建设和改造推广图集、村镇绿色建筑技术指南，免费提供技术服务。大力推广太阳能热利用、围护结构保温隔热、省柴节煤灶、节能炕等农房节能技术；切实推进生物质能利用，发展大中型沼气，加强运行管理和维护服务。科学引导农房执行建筑节能标准。

4.严格落实建筑节能强制性标准。住房城乡建设部门要严把规划设计关口，加强建筑设计方案规划审查和施工图审查，城镇建筑设计阶段要100％达到节能标准要求。加强施工阶段监管和稽查，确保工程质量和安全，切实提高节能标准执行率。严格建筑节能专项验收，对达不到强制性标准要求的建筑，不得出具竣工验收合格报告，不允许投入使用并强制进行整改。鼓励有条件的地区执行更高能效水平的建筑节能标准。

（二）大力推进既有建筑节能改造

1.加快实施“节能暖房”工程。以围护结构、供热计量、管网热平衡改造为重点，大力推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造，“十二五”期间完成改造4亿平方米以上，鼓励有条件的地区超额完成任务。

2.积极推动公共建筑节能改造。开展大型公共建筑和公共机构办公建筑空调、采暖、通风、照明、热水等用能系统的节能改造，提高用能效率和管理水平。鼓励采取合同能源管理模式进行改造，对项目按节能量予以奖励。推进公共建筑节能改造重点城市示范，继续推行“节约型高等学校”建设。“十二五”期间，完成公共建筑改造6000万平方米，公共机构办公建筑改造6000万平方米。

3.开展夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑节能改造试点。以建筑门窗、外遮阳、自然通风等为重点，在夏热冬冷和夏热冬暖地区进行居住建筑节能改造试点，探索适宜的改造模式和技术路线。“十二五”期间，完成改造5000万平方米以上。

4.创新既有建筑节能改造工作机制。做好既有建筑节能改造的调查和统计工作，制定具体改造规划。在旧城区综合改造、城市市容整治、既有建筑抗震加固中，有条件的地区要同步开展节能改造。制定改造方案要充分听取有关各方面的意见，保障社会公众的知情权、参与权和监督权。在条件许可并征得业主同意的前提下，研究采用加层改造、扩容改造等方式进行节能改造。坚持以人为本，切实减少扰民，积极推行工业化和标准化施工。住房城乡建设部门要严格落实工程建设责任制，严把规划、设计、施工、材料等关口，确保工程安全、质量和效益。节能改造工程完工后，应进行建筑能效测评，对达不到要求的不得通过竣工验收。加强宣传，充分调动居民对节能改造的积极性。

（三）开展城镇供热系统改造

实施北方采暖地区城镇供热系统节能改造，提高热源效率和管网保温性能，优化系统调节能力，改善管网热平衡。撤并低能效、高污染的供热燃煤小锅炉，因地制宜地推广热电联产、高效锅炉、工业废热利用等供热技术。推广“吸收式热泵”和“吸收式换热”技术，提高集中供热管网的输送能力。开展城市老旧供热管网系统改造，减少管网热损失，降低循环水泵电耗。

（四）推进可再生能源建筑规模化应用

积极推动太阳能、浅层地能、生物质能等可再生能源在建筑中的应用。太阳能资源适宜地区应在2015年前出台太阳能光热建筑一体化的强制性推广政策及技术标准，普及太阳能热水利用，积极推进被动式太阳能采暖。研究完善建筑光伏发电上网政策，加快微电网技术研发和工程示范，稳步推进太阳能光伏在建筑上的应用。合理开发浅层地热能。财政部、住房城乡建设部研究确定可再生能源建筑规模化应用适宜推广地区名单。开展可再生能源建筑应用地区示范，推动可再生能源建筑应用集中连片推广，到2015年末，新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米，示范地区建筑可再生能源消费量占建筑能耗总量的比例达到10％以上。

（五）加强公共建筑节能管理

加强公共建筑能耗统计、能源审计和能耗公示工作，推行能耗分项计量和实时监控，推进公共建筑节能、节水监管平台建设。建立完善的公共机构能源审计、能效公示和能耗定额管理制度，加强能耗监测和节能监管体系建设。加强监管平台建设统筹协调，实现监测数据共享，避免重复建设。对新建、改扩建的国家机关办公建筑和大型公共建筑，要进行能源利用效率测评和标识。研究建立公共建筑能源利用状况报告制度，组织开展商场、宾馆、学校、医院等行业的能效水平对标活动。实施大型公共建筑能耗（电耗）限额管理，对超限额用能（用电）的，实行惩罚性价格。公共建筑业主和所有权人要切实加强用能管理，严格执行公共建筑空调温度控制标准。研究开展公共建筑节能量交易试点。

（六）加快绿色建筑相关技术研发推广

科技部门要研究设立绿色建筑科技发展专项，加快绿色建筑共性和关键技术研发，重点攻克既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、节水与水资源综合利用、绿色建材、废弃物资源化、环境质量控制、提高建筑物耐久性等方面的技术，加强绿色建筑技术标准规范研究，开展绿色建筑技术的集成示范。依托高等院校、科研机构等，加快绿色建筑工程技术中心建设。发展改革、住房城乡建设部门要编制绿色建筑重点技术推广目录，因地制宜推广自然采光、自然通风、遮阳、高效空调、热泵、雨水收集、规模化中水利用、隔音等成熟技术，加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节水器具等。

（七）大力发展绿色建材

因地制宜、就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，积极发展烧结空心制品、加气混凝土制品、多功能复合一体化墙体材料、一体化屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等建材。引导高性能混凝土、高强钢的发展利用，到2015年末，标准抗压强度60兆帕以上混凝土用量达到总用量的10%，屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量达到总用量的45%。大力发展预拌混凝土、预拌砂浆。深入推进墙体材料革新，城市城区限制使用粘土制品，县城禁止使用实心粘土砖。发展改革、住房城乡建设、工业和信息化、质检部门要研究建立绿色建材认证制度，编制绿色建材产品目录，引导规范市场消费。质检、住房城乡建设、工业和信息化部门要加强建材生产、流通和使用环节的质量监管和稽查，杜绝性能不达标的建材进入市场。积极支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范。

（八）推动建筑工业化

住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。

（九）严格建筑拆除管理程序

加强城市规划管理，维护规划的严肃性和稳定性。城市人民政府以及建筑的所有者和使用者要加强建筑维护管理，对符合城市规划和工程建设标准、在正常使用寿命内的建筑，除基本的公共利益需要外，不得随意拆除。拆除大型公共建筑的，要按有关程序提前向社会公示征求意见，接受社会监督。住房城乡建设部门要研究完善建筑拆除的相关管理制度，探索实行建筑报废拆除审核制度。对违规拆除行为，要依法依规追究有关单位和人员的责任。

（十）推进建筑废弃物资源化利用

落实建筑废弃物处理责任制，按照“谁产生、谁负责”的原则进行建筑废弃物的收集、运输和处理。住房城乡建设、发展改革、财政、工业和信息化部门要制定实施方案，推行建筑废弃物集中处理和分级利用，加快建筑废弃物资源化利用技术、装备研发推广，编制建筑废弃物综合利用技术标准，开展建筑废弃物资源化利用示范，研究建立建筑废弃物再生产品标识制度。地方各级人民政府对本行政区域内的废弃物资源化利用负总责，地级以上城市要因地制宜设立专门的建筑废弃物集中处理基地。

四、保障措施

（一）强化目标责任

要将绿色建筑行动的目标任务科学分解到省级人民政府，将绿色建筑行动目标完成情况和措施落实情况纳入省级人民政府节能目标责任评价考核体系。要把贯彻落实本行动方案情况纳入绩效考核体系，考核结果作为领导干部综合考核评价的重要内容，实行责任制和问责制，对作出突出贡献的单位和人员予以通报表扬。

（二）加大政策激励

研究完善财政支持政策，继续支持绿色建筑及绿色生态城区建设、既有建筑节能改造、供热系统节能改造、可再生能源建筑应用等，研究制定支持绿色建材发展、建筑垃圾资源化利用、建筑工业化、基础能力建设等工作的政策措施。对达到国家绿色建筑评价标准二星级及以上的建筑给予财政资金奖励。财政部、税务总局要研究制定税收方面的优惠政策，鼓励房地产开发商建设绿色建筑，引导消费者购买绿色住宅。改进和完善对绿色建筑的金融服务，金融机构可对购买绿色住宅的消费者在购房贷款利率上给予适当优惠。国土资源部门要研究制定促进绿色建筑发展在土地转让方面的政策，住房城乡建设部门要研究制定容积率奖励方面的政策，在土地招拍挂出让规划条件中，要明确绿色建筑的建设用地比例。

（三）完善标准体系

住房城乡建设等部门要完善建筑节能标准，科学合理地提高标准要求。健全绿色建筑评价标准体系，加快制（修）订适合不同气候区、不同类型建筑的节能建筑和绿色建筑评价标准，2013年完成《绿色建筑评价标准》的修订工作，完善住宅、办公楼、商场、宾馆的评价标准，出台学校、医院、机场、车站等公共建筑的评价标准。尽快制（修）订绿色建筑相关工程建设、运营管理、能源管理体系等标准，编制绿色建筑区域规划技术导则和标准体系。住房城乡建设、发展改革部门要研究制定基于实际用能状况，覆盖不同气候区、不同类型建筑的建筑能耗限额，要会同工业和信息化、质检等部门完善绿色建材标准体系，研究制定建筑装修材料有害物限量标准，编制建筑废弃物综合利用的相关标准规范。

（四）深化城镇供热体制改革

住房城乡建设、发展改革、财政、质检等部门要大力推行按热量计量收费，督导各地区出台完善供热计量价格和收费办法。严格执行两部制热价。新建建筑、完成供热计量改造的既有建筑全部实行按热量计量收费，推行采暖补贴“暗补”变“明补”。对实行分户计量有难度的，研究采用按小区或楼宇供热量计量收费。实施热价与煤价、气价联动制度，对低收入居民家庭提供供热补贴。加快供热企业改革，推进供热企业市场化经营，培育和规范供热市场，理顺热源、管网、用户的利益关系。

（五）严格建设全过程监督管理

在城镇新区建设、旧城更新、棚户区改造等规划中，地方各级人民政府要建立并严格落实绿色建设指标体系要求，住房城乡建设部门要加强规划审查，国土资源部门要加强土地出让监管。对应执行绿色建筑标准的项目，住房城乡建设部门要在设计方案审查、施工图设计审查中增加绿色建筑相关内容，未通过审查的不得颁发建设工程规划许可证、施工许可证；施工时要加强监管，确保按图施工。对自愿执行绿色建筑标准的项目，在项目立项时要标明绿色星级标准，建设单位应在房屋施工、销售现场明示建筑节能、节水等性能指标。

（六）强化能力建设

住房城乡建设部要会同有关部门建立健全建筑能耗统计体系，提高统计的准确性和及时性。加强绿色建筑评价标识体系建设，推行第三方评价，强化绿色建筑评价监管机构能力建设，严格评价监管。要加强建筑规划、设计、施工、评价、运行等人员的培训，将绿色建筑知识作为相关专业工程师继续教育培训、执业资格考试的重要内容。鼓励高等院校开设绿色建筑相关课程，加强相关学科建设。组织规划设计单位、人员开展绿色建筑规划与设计竞赛活动。广泛开展国际交流与合作，借鉴国际先进经验。

（七）加强监督检查

将绿色建筑行动执行情况纳入国务院节能减排检查和建设领域检查内容，开展绿色建筑行动专项督查，严肃查处违规建设高耗能建筑、违反工程建设标准、建筑材料不达标、不按规定公示性能指标、违反供热计量价格和收费办法等行为。

（八）开展宣传教育

采用多种形式积极宣传绿色建筑法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展绿色建筑行动的良好氛围。将绿色建筑行动作为全国节能宣传周、科技活动周、城市节水宣传周、全国低碳日、世界环境日、世界水日等活动的重要宣传内容，提高公众对绿色建筑的认知度，倡导绿色消费理念，普及节约知识，引导公众合理使用用能产品。

各地区、各部门要按照绿色建筑行动方案的部署和要求，抓好各项任务落实。发展改革委、住房城乡建设部要加强综合协调，指导各地区和有关部门开展工作。各地区、各有关部门要尽快制定相应的绿色建筑行动实施方案，加强指导，明确责任，狠抓落实，推动城乡建设模式和建筑业发展方式加快转变，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

住房城乡建设部

关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知

建市[2014]130号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委，新疆生产建设兵团建设局：

为了规范建筑市场秩序，保障工程质量，促进建筑业持续健康发展，我部决定开展工程质量治理两年行动。现将《工程质量治理两年行动方案》印发给你们，请遵照执行。

2014年9月1日

工程质量治理两年行动方案

工程质量关系人民群众切身利益、国民经济投资效益、建筑业可持续发展。为规范建筑市场秩序，有效保障工程质量，促进建筑业持续健康发展，制定本行动方案。

一、工作目标

通过两年治理行动，规范建筑市场秩序，落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任，遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为多发势头，进一步发挥工程监理作用，促进建筑产业现代化快速发展，提高建筑从业人员素质，建立健全建筑市场诚信体系，使全国工程质量总体水平得到明显提升。

二、重点工作任务

（一）全面落实五方主体项目负责人质量终身责任

1.明确项目负责人质量终身责任。按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）规定，建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理和监理单位总监理工程师在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。各级住房城乡建设主管部门要按照规定的终身责任和追究方式追究其责任。

2.推行质量终身责任承诺和竣工后永久性标牌制度。要求工程项目开工前，工程建设五方项目负责人必须签署质量终身责任承诺书，工程竣工后设置永久性标牌，载明参建单位和项目负责人姓名，增强相关人员的质量终身责任意识。

3.严格落实施工项目经理责任。各级住房城乡建设主管部门要按照《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》（建质〔2014〕123号）规定，督促施工企业切实落实好项目经理的质量安全责任。

4.建立项目负责人质量终身责任信息档案。建设单位要建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，竣工验收后移交城建档案管理部门统一管理保存。

5.加大质量责任追究力度。对检查发现项目负责人履责不到位的，各地住房城乡建设主管部门要按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》和《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》规定，给予罚款、停止执业、吊销执业资格证书等行政处罚和相应行政处分，及时在建筑市场监管与诚信信息平台公布不良行为和处罚信息。

（二）严厉打击建筑施工转包违法分包行为

1.准确认定各类违法行为。各级住房城乡建设主管部门要按照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市〔2014〕118号）规定，准确认定建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。

2.开展全面检查。各级住房城乡建设主管部门要对在建的房屋建筑和市政基础设施工程项目的承发包情况进行全面检查，检查建设单位有无违法发包行为，检查施工企业有无转包、违法分包以及转让、出借资质行为，检查施工企业或个人有无挂靠行为。

3.严惩重罚各类违法行为。各级住房城乡建设主管部门对认定有违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的单位和个人，除依法给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、停止执业、吊销执业证书等相应行政处罚外，还要按照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》规定，采取限期不准参加招投标、重新核定企业资质、不得担任施工企业项目负责人等相应的行政管理措施。

4.建立社会监督机制。各级住房城乡建设主管部门要加大政府信息公开力度，设立投诉举报电话和信箱并向社会公布，让公众了解和监督工程建设参建各方主体的市场行为，鼓励公众举报发现的违法行为。对查处的单位和个人的违法行为及处罚结果一律在建筑市场监管与诚信信息平台公布，发挥新闻媒体和网络媒介的作用，震慑违法行为，提高企业和从业人员守法意识。

（三）健全工程质量监督、监理机制

1.创新监督检查制度。各级住房城乡建设主管部门要创新工程质量安全监督检查方式，改变事先发通知、打招呼的检查方式，采取随机、飞行检查的方式，对工程质量安全实施有效监督。进一步完善工程质量检测制度，加强对检测过程和检测行为的监管，坚决依法严厉打击虚假检测报告行为。

2.加强监管队伍建设。各级住房城乡建设主管部门要统筹市场准入、施工许可、招标投标、合同备案、质量安全、行政执法等各个环节的监管力量，建立综合执法机制，在人员、经费、设备等方面提供充足保障，保持监管队伍的稳定，强化监管人员的业务技能培训，全面提高建筑市场和工程质量安全监督执法水平。

3.突出工程实体质量常见问题治理。各级住房城乡建设主管部门要采取切实有效措施，从房屋建筑工程勘察设计质量和住宅工程质量常见问题治理入手，狠抓工程实体质量突出问题治理，严格执行标准规范，积极推进质量行为标准化和实体质量管控标准化活动，落实建筑施工安全生产标准化考评制度，全面提升工程质量安全水平。

4.进一步发挥监理作用。鼓励有实力的监理单位开展跨地域、跨行业经营，开展全过程工程项目管理服务，形成一批全国范围内有技术实力、有品牌影响的骨干企业。监理单位要健全质量管理体系，加强现场项目部人员的配置和管理，选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。对非政府投资项目的监理收费，建设单位、监理单位可依据服务成本、服务质量和市场供求状况等协商确定。吸引国际工程咨询企业进入我国工程监理市场，与我国监理单位开展合资合作，带动我国监理队伍整体水平提升。

（四）大力推动建筑产业现代化

1.加强政策引导。住房城乡建设部拟制定建筑产业现代化发展纲要，明确发展目标：到2015年底，除西部少数省区外，全国各省（区、市）具备相应规模的构件部品生产能力；新建政府投资工程和保障性安居工程应率先采用建筑产业现代化方式建造；全国建筑产业现代化方式建造的住宅新开工面积占住宅新开工总面积比例逐年增加，每年比上年提高2个百分点。各地住房城乡建设主管部门要明确本地区建筑产业现代化发展的近远期目标，协调出台减免相应税费、给予财政补贴、拓展市场空间等激励政策，并尽快将推动引导措施落到实处。

2.实施技术推动。各级住房城乡建设主管部门要及时总结先进成熟、安全可靠的技术体系并加以推广。住房城乡建设部组织编制建筑产业现代化国家建筑标准设计图集和相关标准规范；培育组建全国和区域性研发中心、技术标准人员训练中心、产业联盟中心，建立通用种类和标准规格的建筑部品构件体系，实现工程设计、构件生产和施工安装标准化。各地住房城乡建设主管部门要培育建筑产业现代化龙头企业，鼓励成立包括开发、科研、设计、构件生产、施工、运营维护等在内的产业联盟。

3.强化监管保障。各级住房城乡建设主管部门要在实践经验的基础上，探索建立有效的监管模式并严格监督执行，保障建筑产业现代化健康发展。

（五）加快建筑市场诚信体系建设

各地住房城乡建设主管部门要按照《全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库管理办法》和《全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库数据标准》（建市〔2014〕108号）总体要求，实施诚信体系建设。在2014年底前，具备一定条件的8个省、直辖市要完成本地区工程建设企业、注册人员、工程项目、诚信信息等基础数据库建设，2015年6月底前再完成10个省、直辖市，2015年底前各省、自治区、直辖市要完成省级建筑市场和工程质量安全监管一体化工作平台建设。实现全国建筑市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标。

（六）切实提高从业人员素质

1.进一步落实施工企业主体责任。各级住房城乡建设主管部门要按照《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》（建市〔2014〕112号）要求，指导和督促施工企业，进一步落实在工人培养、权益保护、用工管理、质量安全管理等方面的责任。施工企业要加快培育自有技术工人，对自有劳务人员的施工现场用工管理、持证上岗作业和工资发放承担直接责任；施工总承包企业要对所承包工程的劳务管理全面负责。施工企业要建立劳务人员分类培训制度，实行全员培训、持证上岗。

2.完善建筑工人培训体系。各级住房城乡建设主管部门要研究建立建筑工人培训信息公开机制，健全技能鉴定制度，探索建立与岗位工资挂钩的工人技能分级管理机制，提高建筑工人参加培训的主动性和积极性。督促施工企业做好建筑工人培训工作，对不承担建筑工人培训主体责任的施工企业依法实施处罚。加强与相关部门的沟通协调，积极争取、充分利用政府财政经费补贴，培训建筑业从业人员，大力培育建筑产业工人队伍。

3.推行劳务人员实名制管理。各级住房城乡建设主管部门要推行劳务人员实名制管理，推进劳务人员信息化管理，加强劳务人员的组织化管理。

三、工作计划

（一）动员部署阶段（2014年9月）。2014年9月上旬，住房城乡建设部召开全国工程质量治理两年行动电视电话会议，动员部署相关工作。2014年9月中、下旬，各地住房城乡建设主管部门按照本方案制订具体实施方案，全面动员部署治理行动。各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门要在10月1日前将实施方案报住房城乡建设部。

（二）组织实施阶段（2014年10月～2016年6月）。各地住房城乡建设主管部门要按照本行动方案和本地具体实施方案，组织开展治理行动。重点对在建的房屋建筑和市政基础设施工程的承发包情况、质量责任落实情况进行全面检查，市、县住房城乡建设主管部门每4个月对本辖区内在建工程项目全面排查一次，各省、自治区、直辖市住房城乡主管部门每半年对本地的工程项目进行一次重点抽查和治理行动督导检查，住房城乡建设部每半年组织一次督查。

（三）总结分析阶段（2016年7月～8月）各级住房城乡建设主管部门对治理行动开展情况进行总结分析，研究提出建立健全长效机制的意见和建议，形成工作总结报告。

四、保障措施

（一）加强领导，周密部署

各地住房城乡建设主管部门要提高对治理行动的认识，加强组织领导，落实责任，精心安排，认真部署，成立治理行动领导小组，针对本地区的实际情况，制定切实可行的工作方案，明确治理行动的重点、步骤和要求，并认真组织实施。

（二）落实责任，强化层级监督

省级住房城乡建设主管部门要加强对市、县治理行动的领导和监督，建立责任追究制度，对工作不力、存在失职渎职行为的，要及时予以通报批评、严格追究责任；对工作突出、成效显著的地区和个人要进行表扬，并总结推广成功经验。住房城乡建设部将定期汇总各地开展治理行动的情况，并予以通报。

（三）积极引导，加大舆论宣传

各级住房城乡建设主管部门要充分利用报刊、广播、电视、网络等多种形式，对治理行动的重要意义、进展情况以及取得的成效，进行多层面、多渠道、全方位广泛宣传，用客观的情况，准确的信息向社会传递和释放正能量，营造有利于治理行动的强大舆论氛围。同时，充分发挥行业协会在加强企业自律、树立行业标杆、制定技术规范、推广先进典型等方面的作用。

住房城乡建设部

关于印发建筑产业现代化国家建筑标准

设计专项编制工作计划（第二批）的通知

建质函[2014]296号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规划委），新疆生产建设兵团建设局，总后基建营房部工程局，国务院有关部门建设司：

现将《建筑产业现代化国家建筑标准设计专项编制工作计划（第二批）》印发给你们，请在工作中予以支持和配合。

附件：建筑产业现代化国家建筑标准设计专项编制工作计划（第二批）

2014年11月17日

建筑产业现代化国家建筑标准设计

专项编制工作计划（第二批）

2014年11月

技术措施

| 序号 | 标准图类别 | 项 目 名 称 | 编 制 内 容 | 主 编 单 位 | 完成日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 措施 | 《全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土设计（剪力墙结构住宅）》 | 本技术措施可作为采用装配式混凝土剪力墙结构建造的住宅设计要点，供设计和科研教学人员学习及参考使用。内容分为建筑篇、结构篇、设备篇三部分，主要包括：装配式住宅的设计步骤、各设计阶段成果要求及设计周期，装配式住宅的前期技术策划及规划，户型模块化设计，户型组合设计，结构设计，各预制构件设计，构造设计，各专业协同设计，设计阶段应关注的生产和施工问题等。措施主要章节均包含文字论述、设计流程框图或相关参数表格、典型示例，给出常用构造做法或节点大样，可有效指导设计人员掌握建筑产业现代化设计思维方式及设计内容。 | 中国建筑标准设计研究院有限公司等 | 2015年7月 | 新编 |
| 2 | 技术 措施 | 《全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土施工（剪力墙结构住宅）》 | 本技术措施在有关工程实践基础上，对施工过程中的构件制作、运输与堆放，预制混凝土结构施工（安装与连接），施工管理，质量检查和质量验收，环境保护等进行指导，可供构件生产、现场施工技术人员、监理以及质量监督人员参考使用，为提高采用建筑产业现代化方式的施工质量提供技术支持。 | 中国建筑标准设计研究院有限公司等 | 2015年7月 | 新编 |

结构专业

| 序号 | 标准图类别 | 项 目 名 称 | 编 制 内 容 | 主 编 单 位 | 完成 日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准图 | 《预制构件选用目录（剪力墙结构住宅）》 | 本目录系统归纳整理了各类预制构件的种类和规格，内容包括：预制混凝土剪力墙内、外墙板，SI体系的内墙板，钢筋混凝土叠合板，预制钢筋混凝土板式楼梯，预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙等，目录可便于设计人员和施工单位选用构件时查找和参考使用。 | 中国建筑标准设计研究院有限公司等 | 2015年7月 | 新编 |
| 2 | 标准图 | 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 | 本图集适用于结构形式基本一致，标准层较多、重复性较强的高层或超高层装配式剪力墙结构住宅施工，主要内容包括：施工前准备、施工工程量计算、施工操作工艺、施工过程中质量控制标准、工程技术人员安全防护、施工成品保护以及环境保护等。本图集可为装配式剪力墙结构施工技术人员、监理人员提供技术参考。 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 上海城建集团公司 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 2015年7月 | 新编 |

住房城乡建设部

关于批准《预制混凝土剪力墙外墙板》等9项

国家建筑标准设计的通知

建质函[2015]47号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规委）及有关部门，新疆生产建设兵团建设局，总后基建营房部工程局，国务院有关部门建设司：

经审查，批准由中国建筑标准设计研究院有限公司等11个单位编制的《预制混凝土剪力墙外墙板》等9项标准设计为国家建筑标准设计，自2015年3月1日起实施。

附件：建筑产业现代化国家建筑标准设计名称及编号表

2015年2月15日

建筑产业现代化国家建筑标准设计名称及编号表

| 序号 | 编号GJBT- | 标准设计号 | 标准设计名称 | 主 编 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1322 | 15G365-1 | 预制混凝土剪力墙 外墙板 | 中国建筑标准设计研究有限公司 | 新编 |
| 2 | 1323 | 15G365-2 | 预制混凝土剪力墙 内墙板 | 中国建筑标准设计研究有限公司 | 新编 |
| 3 | 1324 | 15G366-1 | 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板） | 郑州大学综合设计研究院有限公司 南京长江都市建筑设计股份有限公司 中国建筑标准设计研究有限公司 | 新编 |
| 4 | 1325 | 15G367-1 | 预制钢筋混凝土 板式楼梯 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 中国建筑标准设计研究院有限公司 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 新编 |
| 5 | 1326 | 15G368-1 | 预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 中国建筑标准设计研究院有限公司 上海兴邦建筑技术有限公司 | 新编 |
| 6 | 1327 | 15J939-1 | 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例 （剪力墙结构） | 北京市建筑设计研究院有限公司 中国中建设计集团有限公司 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 新编 |
| 7 | 1328 | 15G107-1 | 装配式混凝土结构表示方法及示例 （剪力墙结构） | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 中国建筑标准设计研究院有限公司 北京万科企业有限公司 | 新编 |
| 8 | 1329 | 15G310-1 | 装配式混凝土结构连接节点构造 （楼盖结构和楼梯） | 同济大学 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 新编 |
| 9 | 1330 | 15G310-2 | 装配式混凝土结构连接节点构造（剪力墙结构） | 同济大学 中国建筑标准设计研究院有限公司 上海天华建筑设计有限公司 | 新编 |

住房城乡建设部关于印发建筑产业现代化

国家建筑标准设计体系的通知

建质函〔2015〕121号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规委），新疆生产建设兵团建设局：

为推动我国建筑产业现代化发展，进一步加强建筑产业现代化设计标准化工作，我部组织编制了《建筑产业现代化国家建筑标准设计体系》。现印发给你们，供参考。

2015年5月7日

建筑产业现代化国家建筑标准设计体系

住房城乡建设部

2015年5月

前    言

建筑产业现代化是推动建筑业转型升级的重要方式，在提升建筑品质和建设效率、降低资源消耗、减少环境污染、促进产业工人队伍建设方面发挥着非常积极的作用。为进一步推动建筑产业现代化的技术发展和工程实践，依据我国现有标准体系，结合我国各地发展现状，我们组织中国建筑标准设计研究院有限公司等单位编制了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”。

本体系按照主体、内装、外装三部分进行构建，其中主体部分包括钢筋混凝土结构、钢结构、钢一混凝土混合结构、木结构竹结构等，内装部分包括内墙地面吊顶系统、管线集成、设备设施、整体部品等，外装部分包括轻型外挂式围护系统、轻型内嵌式围护系统、幕墙系统、屋面系统等内容。

本体系主要适用于民用建筑。全装配单层工业厂房现有五十余本相关图集，已使用多年，体系较为完整，故本体系未列入。其他工业建筑可参考本体系相关内容使用。

如对完善本体系有意见或建议，请寄送住房城乡建设部工程质量安全监管司（地址：北京市三里河路九号；邮政编码：100835）。

建筑产业现代化国家建筑标准设计体系

（民用建筑）

一、主体

（一）钢筋混凝土结构（见表1）

（二）钢结构（见表2）

（三）钢—混凝土混合结构（见表3）

（四）木结构、竹结构（见表4）

二、内装（见表5）

三、外围护（见表6）

表1  钢筋混凝土结构

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土结构设计（分册一：剪力墙结构住宅，分册二：框架结构框架一剪力墙结构、框设备架-核心筒结构住宅及公建） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构工程施工留设计文件深度图样 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构） | 15J939-1 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构公共建筑设计示例（框架结构、框架一剪力墙结构、框架一核心筒结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 装配式混凝主结构表示方法及示例 （分册一：剪力培结构） （分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构） | 15G107-1 待新编 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑 | 装配式住宅建筑设计规程图示 | 待新编 |
| 施工 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——装配式混凝土结构施工（分册一：剪力墙结构住宅，分册二：框架结构、框架一剪力墙结构、框架-核心筒结构住宅及公建） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构施工工法图解（分册一：剪力墙结构，分册二：框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构） | 在新编 |
|  |  |  |  | 装配式混凝土结构工程施工示例 | 在新编 |
| 构件及 构造类 | 住宅 | 剪力墙 结构 | 建筑结构 | 预制构件选用目录 | 在新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土剪力墙外墙扳 | 15G365-1 |
|  |  |  |  | 预制混凝土剪力墙内墙板 | 15G365-2 |
|  | 住宅 公建 | 框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构 | 结构 | 预制构件选周目录 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土框架柱 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土梁 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 装配式混疑土结构连接节点构造 （分册一：楼盖和楼梯） （分册二：剪力墙） （分册三：框架） | 15G310-1 15G310-2 在新编 |
|  |  |  |  | 预应力混凝土叠合板 | 06SG439 |
|  |  |  |  | 预制带肋混凝土叠合楼板 | 14G433 |
|  |  |  |  | 桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板） | 15G366-1 |
|  |  |  |  | 预制钢筋混凝土板式楼梯 | 15G367-1 |
|  |  |  |  | 预剖钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙 | 15G368-1 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图 | 04SG309 在修编 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑结构 | 低层装嚣式混凝土住宅 | 待新编 |
|  |  |  |  | 农村装配式混凝土住宅 | 待新编 |

表2  钢结构

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型分类 | 专业 分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢结构设计） | 在新编 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构设计制图深度和表示方法 | 03G102 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图 | 08SG115-1 |
|  | 住宅 公建 |  | 结构 | 钢结构设计与示例（分册一：框架结构；分册二：框架-支撑结构；分册三：框架一钢板剪力墙结构；分册四：框架一内嵌混凝土墙板结构；分册五：空间结构） | 待新编 |
|  | 住宅 |  | 建筑 | 钢结构住宅 | 05J910-1/2 |
| 施工 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢结构施工） | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢结构施工工法图解 | 待新编 |
| 构件及 构造类 | 住宅 公建 | 框架结构、框架-支撑结构、框架-钢板剪力墙结构、框架-内嵌混凝土墙板结构、 | 建筑 结构 | 钢构件选用目录 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢支撑 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢板剪力墙 | 待新编 |
|  |  |  |  | 预制混凝土内嵌墙板 | 待新编 |
|  |  |  |  | 交错桁架 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 多、高层建筑钢结构节点构造详图 | 01SG519 在修编 |
|  |  |  |  | 多、高层建筑钢结构节点连接（分册一：次梁与主梁的简支螺栓连接；分册二：主梁的栓焊拼接） | 03SG519-1 04SG519-2 在修编 |
|  |  |  |  | 多、高层建筑钢结构节点（主梁的全栓拼接） | 在修编 |
|  |  |  |  | 钢楼梯 | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢结构住宅阳台 | 待新编 |
|  |  |  |  | 组合楼盖 （分册一：钢与混凝土组合楼（屋）盖结构构造） （分册二：钢筋桁架楼承板．混凝土楼板） | 05SG522 在新编 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 钢雨篷 | 07SG528-1 07J501-1 |
|  | 住宅 | 通用 | 建筑 结构 | 轻钢结构住宅 | 待新编 |

表3 钢-混凝土混合结构

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型分类 | 专业 分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 公建 | 通用 | 建筑 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢-混凝土混合结构设计） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 铜-混凝土混合结构设计示列 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 钢-混凝土混合结构建筑设计示列 | 待新编 |
| 施工 指导类 | 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施（钢-混凝土混合结构施工） | 待新编 |
|  |  |  |  | 钢-混凝土混台结构施工王法图解 | 待新编 |
| 构造类 | 公建 | 通用 | 结构 | 钢-混凝土混合结构节点构造详图 | 待新编 |
|  | 公建 | 通用 | 结构 | 钢管混凝土结构构造 | 06SG524 |
|  | 公建 | 通用 | 结构 | 型钢混凝土组合结构构造 | 04-SG523 |

表4 木结构、竹结构

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功能分类 | 结构类型分类 | 专业 分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑结构设备 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇一一现代木结构设计、竹结构设计（第一分册：现代木结构，第二分册：竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式术结构、竹结构设计示例（第一分册：现代木结构，第二分册；竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 装配式木结构、竹结构结构计算 | 待新编 |
| 施工 指导类 | 住宅 公建 | 通用 | 结构 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——木结构、竹结构施工（第一分册：现代木结构，第二分册：竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 结构 | 木结构、竹木结构施工工法图解（第一分册：现代木结构，第二分册：竹木结构） | 待新编 |
| 构件及 构造类 | 住宅 公建 | 通用 | 建筑 结构 | 建筑制品与构件选用目录（木结构、竹结构） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 结构 | 木骨架组合墙体 | 待新编 |
|  |  | 通用 | 建筑 | 木结构建筑 | 14J924 |
|  |  |  | 建筑 | 胶合木结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 原木、方木结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构组合建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构建筑 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木楼梯、竹楼梯 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构住宅阳台、露台 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构住宅阳台、露台 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木雨篷、竹雨篷 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 木结构景观（亭、廊、架、滨水工程、座椅） | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 竹结构景观（亭、廊、架、滨水工程、座椅） | 待新编 |

表5 内装

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功 能分类 | 结构类型分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、 钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇--内装工业化设计 | 待新编 |
|  |  |  |  | 内装工业化设计 | 待新编 |
| 施工 指导类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、 钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇——内装工业化施工 | 待新编 |
| 部品及 构造类 | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑设备 | 住宅内装工业化部品选用目录 | 待新编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构、术结构 | 建筑设备 | 整体厨房 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑设备 | 整体卫浴间 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 住宅整体收纳 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 装配式室内墙面、内隔墙 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配武室内吊顶 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 装配式室内楼（地）面 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 门窗 | 待修编 |
|  |  |  | 设备 | 管线集成和设备设施 | 待新编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑 | 住宅室内成品楼梯 | 待新编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 楼梯栏杆栏板 | 在修编 |
|  | 住宅 | 钢筋混凝土结构、钢结构 | 建筑 | 住宅排气道 | 07J916-1 在修编 |
|  | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、铜结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 电梯、自动扶梯、自动人行道 | 13J404 |

表6 外围护

| 分类 | 名称 | 编制状态 |
| --- | --- | --- |
| 标准设计类型分类 | 建筑功 能分类 | 结构类型分类 | 专业分类 |  |  |
| 设计 指导类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 全国民用建筑工程设计技术措施装配式建筑专篇 ——建筑外围护结构设计 | 待新编 |
|  |  |  |  | 建筑外围护工业化设计示例 | 待新编 |
| 部品及 构造类 | 住宅 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 轻质墙体建筑构造 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 建筑外遮阳 | 14J506-1 |
|  |  |  | 建筑 | 建筑幕墙通用技术要求及构造 | 13J103-1 |
|  |  |  | 建筑 | 构件式玻璃幕墙 | 13J103-2 |
|  |  |  | 建筑 | 点支承玻璃幕墙、全玻幕墙 | 13J103-3 |
|  |  |  | 建筑 | 单元式幕墙 | 13J103-4 |
|  |  |  | 建筑 | 金属板暮墙 | 13J103-5 |
|  |  |  | 建筑 | 石材幕墙 | 13J103-6 |
|  |  |  | 建筑 | 人造板材幕墙 | 13J103-7 |
|  |  |  | 建筑 | 双层幕墙 | 07J103-8 |
|  |  |  | 建筑 | 玻璃采光顶 | 07J205 |
|  |  |  | 建筑结构 | 预制混凝土外墙挂板 | 08SJ110-2在修编 |
|  |  |  | 建筑结构 | 挑檐板及屋面架空隔热板 | 待新编 |
|  |  |  | 建筑 | 外墙内保温建筑构造 | 11J122 |
|  |  |  | 建筑 | 平屋面建筑构造 | 12J201 |
|  |  |  | 建筑 | 坡屋面建筑构造（一） | 09J202-1 |
|  |  |  | 建筑 | 种植屋面建筑构造 | 14J206 |
|  |  |  | 建筑 | 绿色建筑应用技术图示 | 在新编 |
|  |  |  | 建筑设备 | 太阳能集中热水系统选用与安装 太阳能热水器选用与安装 热水器选用与安装 | 06SS128 在修编 06J908-6 08S126 |
|  |  |  | 建筑设备 | 建筑太阳能光伏系统设计与安装 建筑一体化光伏系统电气设计与施工 | 10J908-5 15D202-4 |
|  | 公建 | 钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构 | 建筑 | 压型金属板建筑构造 | 08J925-1 在修编 |
|  |  |  | 建筑 | 金属夹芯板建筑构造 | 08J925-2 在修编 |
|  |  |  | 建筑 | 变形缝建筑构造 | 14J936 |
|  | 公建 住宅 | 钢筋混凝土结 构、钢结构、钢-混凝土混 合结构 | 建筑结构 | 轻型板材系列图集 | 待新编 |

勇于创新 真抓实干

努力开创我国住宅产业现代化发展新局面

住房城乡建设部副部长  齐 骥

同志们：

今天我们召开全国住宅产业现代化工作现场交流会，总结沈阳等一些地方和企业推进建筑产业现代化的经验和做法，目的是进一步统一思想，全面加快推进以住宅为主的建筑产业现代化工作。刚才，一些城市和企业代表，做了很好的发言，大家很受启发。下面，结合下一步的工作，我讲以下三点意见。

一、推进住宅产业现代化是实现住宅建设转型发展的必由之路

当前，我国传统的、高消耗、高污染、低效率的“粗放”建造模式在住宅和其他房屋建设中仍较为普遍；与此同时，住宅建造技术水平不高、劳动力供给不足、高素质建筑工人短缺，以及社会对于住宅质量要求的不断提高使得我国住宅建设又面临着更高的发展要求和更加严峻的挑战，传统的发展模式和建造方式越来越难以为继。从西方发达国家走过的道路来看，随着全社会生产力发展水平的不断提高，住宅建设必然要走集成集约、绿色低碳、产业高效的道路上来。发达国家的产业化建筑比重一般高达60%～70%以上。相比之下，我国的住宅建设产业化处于较低水平，发展正处于转折点，必须通过整个产业的转型升级，使建设领域节约能源资源、促进节能减排、转变发展方式、提升质量效益等发展战略目标得以实现。推进以住宅为主的建筑产业现代化，是实现传统建筑业转型升级的必由之路。

（一）住宅产业现代化是落实党中央国务院决策部署的重要举措

《国家新型城镇化规划（2014～2020）》明确提出了“强力推进建筑工业化，提高住宅工业化比例”的要求；去年下半年以来，中央领导同志多次批示要加强以住宅为主的建筑产业现代化法规政策标准的研究并积极推进。在我国，住宅占全社会房屋建筑的70%以上，推动住宅产业现代化在一定程度上就是推动建筑产业现代化。产业化要求注重全产业链、全寿命周期以及建筑技术体系的建设，其核心是通过先进建筑工业化技术产品的应用，不断提高住宅建造的集成化装配化水平，提升住宅质量和性能，并进一步达到促进建设领域技术进步和实现节能减排的目的。因此，住宅产业现代化不仅是住宅建设自身的转型升级要求，也是推动我国建筑业转型升级、实现国家新型城镇化发展、节能减排战略的重要举措。

（二） 住宅产业现代化是进一步促进住房城乡建设领域节能降耗的有力抓手

目前我国经济总量约占世界的12%，能源消费占到世界的20%左右，碳排放占到25%左右。这组数据说明，我国已经成为全球最大经济体之一。但这组数据也告诉我们，中国的经济发展是与巨大的能源资源消耗相伴的。有专家分析，建筑能耗，占能耗总量的三分之一。大家都知道，建筑是钢材、水泥等高耗能产品的最大用户，如果将建材的生产、建造施工和建筑物的使用作为一个完整的全过程，广义的建筑能耗占我国社会总能耗的近一半左右。

因此可以说，实现我们国家的节能减排、环境友好，建筑节能工作，必须要有所作为，甚至是脱胎换骨。就建造施工过程而言，由于建筑建造方式的粗放落后，资源能源使用效率低下，很大程度上制约了建筑节能效果的实现，而推进住宅产业现代化对于在住宅建造过程中在节能、节材和减排方面的效益，在许多实践中已经得到充分的证明。有关研究数据表明，产业化住宅在施工过程中相比传统方式可节约钢材10%左右，木材80%左右，水资源50%，砂浆80%左右，模板50%左右，降低施工能耗40%左右。此外，推行住宅产业现代化还可以有效降低建造过程所产生的大气污染和污染物排放，最大限度减少对周边环境的影响，为推进节能减排、环境友好作出实实在在的贡献。

（三） 住宅产业现代化是带动技术进步提高建筑生产效率的有效途径

我国建筑业增加值占国内生产总值的比重约为6%，总量不小，但创造这个总量的基础是近4000万从业人员。我国目前人均年竣工建筑面积仅约为美国的1/4和日本的1/5，充分说明我们的劳动效率低下。产生这一现象的原因是多方面的，但主要是我国建筑业生产方式传统粗放，工业化水平低，技术工人少。随着国家经济社会发展和人们对建筑质量要求的提高，从国家层面，我们必须摆脱低效率、高消耗的粗放建造模式，从企业层面，必须从拼廉价劳动力、拼物质资源消耗向依靠科技进步、提高劳动者素质、创新管理模式转变。

住宅产业现代化是在房屋建造中，将制造业技术模式、社会化大生产组织模式和现代信息技术加以融合，为更多新技术、新材料、新设备在房屋建造中的应用提供了用武之地。产业化实施过程中涉及的标准化设计、部品部件生产、现场装配、工程施工、质量监管等，其构成要素包括部品生产技术体系、结构体系、设计方法、施工组织、产品运输、连接技术、施工现场管理和技术人员培训等，能够从根本上推进建筑业技术进步，减轻劳动强度，改善作业环境，全面提升建筑业的生产效率。

（四） 住宅产业现代化能够全面提升住房质量和品质

近年来，住宅施工质量通病一直困扰建筑质量的进一步提升，饱受诟病，如屋顶渗漏、门窗密封效果差、保温墙开裂、楼板墙板隔音效果差、厨卫间管道壁渗漏等。究其本因，还是与传统的生产方式有关，落后的生产方式直接导致许多建筑质量无法得到保证，质量通病成为顽疾。推进住宅产业化，以高效率的装配化集成化作业取代传统作业，以科技密集型的工业化生产方式取代劳动密集型的粗放式生产方式，以现代的住宅制造取代传统的住宅建造，减少人为错误，可以有效解决现场施工带来的系统性质量通病，并可减少对住宅的维修维护，有效延长建筑的使用寿命，更好地满足人民群众的居住品质需求。

二、近几年住宅产业化工作形成了良好的基础

1999年国务院办公厅印发了《关于推进住宅产业现代化 提高住宅质量若干意见的通知》，2006年我部下发了《国家住宅产业化基地试行办法》，通过项目引领和示范，带动住宅产业化发展步入正轨。近年来，各级政府加强政策引领和标准支撑，依托产业化试点城市和基地企业“双轮驱动”，促进住宅产业现代化呈现积极发展态势。

（一）  试点带动效果明显，推进机制初步形成

2006年开始设立的国家住宅产业化基地的建设和实施引领了住宅产业化发展。目前，全国先后批准了6个产业化试点城市、2个产业化基地园区和41个基地企业，评定了300多个国家康居示范工程项目，一大批建筑部品产品获得认证标识，这些工作的开展为全面推进住宅产业化打下了良好基础。在这次会上，我们又将沈阳市命名为全国建筑产业现代化示范城市，增加北京、合肥、绍兴为国家住宅产业现代化综合试点城市，上海城建、中建国际、沈阳万融等17个企业新近成为产业化基地企业，为我国全面加速住宅产业现代化注入了新的活力。在示范、试点带动下，目前另有十几个城市和多家企业正在积极申请试点城市和基地企业。可以说，住宅产业化呈现出前所未有的发展势头。

为推动住宅产业现代化发展，过去多年来部分省市成立了住宅产业化领导小组和专职管理机构，建立了部门协调推进机制，在省级层面成立住宅产业现代化专职管理机构的有10余个，为推动本地区住宅产业化发展发挥了积极作用。

（二）地方政府积极引导，因地制宜探索出台政策

各地积极发挥政府的引导作用，探索出台促进产业化发展政策，一些城市在出台推进建筑产业现代化发展指导意见同时，还出台配套行政措施，有力促进了产业化项目的落地实施。上海、重庆、北京、河北、浙江、沈阳等近20个省市出台了有关推进住宅产业现代化的指导意见，在全国产生了积极影响。

各地的政策措施可主要概括为6个方面：一是在土地出让环节明确建筑项目产业化面积的比例要求，如在年度土地供应计划中必须确保一定比例采用预制装配式方式建设。二是多种财政补贴方式支持产业化试点项目，包括科技创新专项资金扶持产业化项目，优先返还墙改基金、散装水泥基金；对于引进大型产业化专用设备的企业享受贷款贴息政策，利用节能专项资金支持产业化示范项目；享受城市建设配套费减缓优惠等等；三是对产业化项目建设和销售予以优惠鼓励。如将产业化成本同步列入建设项目成本；在商品房预销售环节给予支持；对于产业化方式建造的商品房项目给予面积奖励等。四是通过税收金融政策予以扶持。如将构配件生产企业纳入高新技术产业，享受相关财税优惠政策；部分城市还提出对产业化项目给予贷款扶持政策。五是大力鼓励发展成品住宅。各地积极推进新建住宅一次装修到位或菜单式装修，开发企业对全装修住宅负责保修，并逐步建立装修质量保险保证机制。六是以政府投资工程为主，大力推进产业化试点项目建设。如北京、上海、重庆、深圳等地都提出了鼓励保障性住房采用预制装配式技术和成品住宅的支持政策。

（三） 技术标准不断完善，产业化技术水平得到较大提升。

经过多年努力，我国已初步建立了住宅产业化结构体系、部品体系和技术保障体系，部分单项技术和产品的研发已经达到国际先进水平。如在建筑结构方面，预制装配式混凝土结构体系、钢结构住宅体系等都得到一定程度的开发和应用，装配式剪力墙、框架外挂板等结构体系施工技术日益成熟，设计、施工与太阳能一体化，设计、施工与装修一体化项目的比例逐年提高；屋面、外墙、门窗等一体化保温节能技术产品越来越丰富，节水与雨水收集技术、建筑垃圾循环利用、生活垃圾处理技术等得到了较多应用，这些产业化技术提高了住宅质量性能和品质，提升了整体节能减排效果，带动了工程建设科技水平全面提升。

经过多年研究和努力，国家标准《装配式混凝土结构技术规程》今年将正式执行，工业化建筑评价标准、预制装配式混凝土结构技术导则等正在编制过程中。各地方出台了多项地方标准和技术文件，如深圳编制了产业化住宅模数协调等11项标准和规范；北京出台了混凝土结构产业化住宅的设计、质量验收等11项标准和技术管理文件；上海已出台5项且正在编制4项地方标准和技术管理文件；沈阳先后编制完成了《预制混凝土构件制作与验收规程》等9部省级和市级地方技术标准，为产业化项目发展提供了技术支撑。

（四） 行业内生动力增强，市场机制逐步培育发展。

市场内生动力不断增强。建筑业生产成本不断上升，劳动力与技工日渐短缺，从客观上促使越来越多的开发、施工企业投身住宅产业现代化工作，把其作为企业提高劳动生产率、降低成本的重要途径，企业参与的积极性、主动性和创造性不断提高。刚才发言的万科、远大等开发、生产企业投入大量人力、物力开展产业化技术研发，在行业内已经形成较好的品牌效应。整个建设行业走产业化道路的内生动力日益增强，标准化设计、专业化、社会化大生产模式正在成为发展的方向。

一些地方政府着力打造市场环境，对市场发展的培育发挥了重要作用。一是提供充分的市场需求，通过政府投资工程，特别是保障房建设，同时对一定条件的开发项目制定强制执行措施，为产业化市场提供较为充裕的项目来源。二是通过引导产业园区和相关企业发展，加强产业化产品部品生产供给能力，如沈阳建设了铁西等四个园区，吸引了多家大型企业进入园区。合肥通过引进多家企业，使得预制装配式建筑面积已超过200万平方米。

（五） 产业聚集效应凸显，基地企业充分发挥引领作用

目前国家住宅产业化基地大体可以分为4种类型，以房地产开发企业为龙头的产业联盟；以施工总承包企业为龙头的代建类型企业；以大型企业集团主导并集设计、开发、制造、施工、装修为一体的全产业链开发主体；以生产专业化产品为主的生产型企业。基地建设为推动全国住宅产业化发展发挥了先行先试、创新探索、引领示范等重要作用。据不完全统计，由基地企业为主完成的产业化建筑面积已占到全国总量的85%以上，产业集聚度远高于一般传统方式的建筑市场。

基地企业充分发挥龙头企业优势，积极开展住宅标准、工业化建筑体系的研究开发，带动众多科研院所、高校、设计单位、开发企业、部品生产、施工企业参与产业化工作，形成了各具特色的产业化、集团化发展模式。由技术创新和产业升级带来的经济效益逐步体现，住宅产业化实施主体带动作用越发突出。

总体而言，我国住宅产业现代化发展已经初步形成纵向指导与横向推进相结合、政策引导与市场资源配置相结合、试点示范带动与区域集聚发展相结合的格局，形成了较好的发展氛围，为下一步更大发展奠定了基础。

去年11月，俞正声主席主持召开以“建筑产业化”为主题的全国政协双周协商座谈会。会上多位政协委员和专家学者肯定了我国住宅产业现代化取得的成效，同时也对发展中存在的问题提出了意见和建议，如产业化工作缺少相关政策法规支撑，创新发展整体机制还没有形成；财政税收及有关配套政策不足，激励引导措施有待增强；支撑产业化发展的技术标准体系有待完善，缺乏完整的产业化建筑技术体系；科技支撑能力不足，企业创新体系还不健全；产业链集成度偏低，缺乏有效整合，综合效益不高；专业化人员和队伍严重缺乏，产业化技术储备严重不足；现行工程建设管理模式不能适应产业化发展需要等，这些问题都有待于我们用改革的思维、创新的办法、求实的工作来逐步推进解决。

三、乘势而上，全面加快推进住宅产业现代化发展

推进住宅产业化是一项复杂的系统工程，上下游产业链长，涉及面广。我们要按照国家新型城镇化规划和全国住房城乡建设工作会议要求，促进以住宅产业现代化为重点的建筑产业现代化发展，重点做好6个方面工作。

（一） 制定发展规划，加强政策扶持

完善总体设计研究。我部将结合落实国家新型城镇化规划以及《大气污染防治行动计划实施细则》等要求，以住宅建设为重点，研究并适时出台“促进建筑产业现代化发展指导意见”，做好顶层制度设计和宏观指导。研究编制《建筑产业现代化发展规划纲要》，明确中长期发展目标、主要任务等。

加强政策扶持引导。会同有关部门研究出台支持以住宅为主的建筑产业现代化发展政策措施，重点参照或结合绿色建筑节能扶持政策，对符合产业化条件工程项目的开发、设计、施工、生产企业，争取国家层面的财政、金融、税收和用地等方面政策支持。

（二） 因地制宜，分步推进

从试点城市发展经验看，我国住宅产业现代化一般经历三个阶段的发展路径。一是技术集成发展阶段。在发展的初期，一些地方暂不具备全面推行产业化发展的基础条件，可以先从部分部品部件产业集成入手，如推动屋面、外墙、门窗一体化保温节能技术产品、可再生能源建筑应用设备和厨卫设备的产业化应用等，这些集成技术和新产品的探索同样能有效提高住宅整体性能品质。二是“以点带面”发展阶段。重点发展国家住宅产业现代化基地企业，开展产业化项目试点，夯实技术研发基础，培育产业集群，通过企业引领、项目带动，促进地方住宅产业化发展。三是区域规模发展阶段。以产业化试点示范城市为抓手，以城市区域总体推进为系统动力，以保障性住房和政府投资公共建筑为载体，形成政府引导、企业带动、社会参与、市场选择“四位一体”的产业化均衡可持续发展格局。

( 三) 完善标准体系，强化技术支撑

要抓紧研究制定住宅产业现代化标准体系和实施机制。完善项目设计、部品部件生产、预制装配式施工、竣工验收、使用维护、评价认定等环节的标准、规范和规程，建立产业化技术、产品和部品部件的检验、检测、评价认定的质量保障体系。近期要抓紧编制完成“工业化建筑评价标准”。对已出台的《装配式混凝土结构技术规程》要做好标准细则跟进，加强宣贯。建立通用部品标准化体系。借鉴国外“产品目录设计”经验，重点引导叠合楼板、内外墙板、楼梯板、阳台板、建筑装饰部件等预制构配件的系列化开发、规模化生产、配套化供应。提供适应于不同地质条件、不同气候条件、不同产业园区、不同市场定位的产业化住宅解决方案。

要不断加大技术引导力度。充分借鉴国外经验，梳理总结国内相对成熟的产业化结构技术体系，特别对装配式混凝土结构、钢结构技术进行重点研究和完善，加强对各地产业化项目的技术指导，加快装配式结构、部品、部件的推广力度。

（四）大力培育基地企业，促进以点带面发展

发挥基地企业龙头带动作用。通过基地企业以点带面，整合设计、部品、施工企业等各方主体，完善产业链条，做大产业规模。各地要加快培育产业特色鲜明、创新能力强、产业关联度高，能够集设计、生产、施工于一体的龙头企业和产业链重点企业成为基地企业。通过政策引导，让基地企业积极承担产业化示范工程。要制定政策，引导和鼓励兼具住宅设计、产品部品生产和施工能力的企业优先承担产业化示范工程。我们积极倡导基地企业在加快自身发展的同时，参加国家行业级标准的编制和产业化关键技术的研究改善。

(五) 深化体制机制改革，培育良好市场环境

各地应积极探索产业化工作的组织模式和激励扶持政策。这方面许多省市已经出台了一些支持政策，提供了样本。希望各地多借鉴其他地区经验，结合本地发展阶段性特点，勇于改革不适应产业化推进的障碍，加大扶持力度。完善组织管理实施体系。试点和拟申报试点城市应明确住宅产业现代化工作机制，制定推进目标，编制地方产业化工作指导意见和产业化发展规划，并推动实施。

要研究改革现行工程建设管理制度和模式。在部品生产、工程计价、招标投标、开工许可、质量监督和竣工验收等环节进行建设管理制度改革探索，使其适应产业化发展方式的转变。制定相关工程定额，完善工程量清单计价方法。加快推进工程总承包模式，充分发挥建筑工业化效能和产业链优势，促进产业化综合效益提升。

要积极培育市场需求。各地要借鉴已取得的经验，如创造条件，使政府投资项目优先选择产业化建造方式；对商品住宅明确产业化建造的比例，可在土地出让和施工招标中提出必要的约束条件。通过积极的市场培育，提高社会对产业化的认知和认同，通过规模发展、降低成本、完善技术，使其逐步在更广泛的建筑领域得到推广。

要强化产业化技术的研发。加大对产业化项目规划、设计、建造到使用全过程的研发投入，组织相关企业、高校、科研院所对产业化集成技术、结构技术体系等进行联合攻关。探索推行产业化住宅评价标识体系建设，引导产业化技术和管理水平的不断提高。可通过建立研发中心、检测检验中心、技术推广中心等形式增强核心竞争力和可持续发展能力。

(六) 加大培训宣传力度，加强人才队伍建设

政府部门、产业化工作机构和企业要紧密配合，结合相关标准规范开展宣贯，对开发设计、部品生产、施工监理、检验检测等全产业链的企业人员进行全面培训。要重点做好对产业化工人队伍的培训，引导农民工在产业转型过程中同步转型为产业工人。要将产业化建筑知识作为相关专业工程师继续教育培训、执业资格考试的重要内容；研究在普通高校、职业技术学校开设专门课程培养相应产业化人才。注重广泛开展国际交流与合作，学习借鉴引进国际先进经验。还要特别关注偏远、经济欠发达地区和中小城市的产业化发展问题。各地要围绕住宅产业现代化在推进新型城镇化和促进行业转型发展中的作用和意义，围绕其突出的社会效益、经济效益和环境效益，充分利用各种媒体，通过典型案例分析、经验交流等形式，开展有广度有深度有声势的宣传，使社会各方面逐渐形成更加广泛的共识，为推动住宅产业发展打下更加坚实的基础。

同志们，住宅产业现代化是新形势下住房城乡建设领域推进节能减排和产业转型升级的重要内容，使命光荣，任务艰巨，责任重大。希望大家通过这次会议，统一认识、坚定信心，真抓实干，共同开创我国住宅产业现代化发展的新局面。

谢谢大家。

福建省人民政府办公厅                                               关于转发福建省绿色建筑行动实施方案的通知

闽政办〔2013〕129 号

各市、县（区）人民政府，平潭综合实验区管委会，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

省住房和城乡建设厅、省发展改革委、省经贸委制订的《福建省绿色建筑行动实施方案》已经省政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

2013年10月27日

福建省绿色建筑行动实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号）精神，促进我省城乡建设模式和建筑业发展方式的转变，实现节能减排目标，提高人民生活质量和生态文明水平，结合我省实际，制订本实施方案。

一、主要目标

城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑1000万m2，新增可再生能源建筑应用面积3000万m2。到2015年末，全省20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求；到2020年末，40%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。

二、重点任务

（一）切实抓好新建建筑节能。

1．强化规划引导。各地在城镇新区建设、旧城改造时，应坚持绿色、低碳理念，建立包括绿色建筑比例、公共交通、生态环保、可再生能源利用、土地集约利用、再生水利用、废弃物回收利用等内容的指标体系，纳入有关规划并落实到具体项目。要将绿色建筑要求作为土地招拍挂出让条件，并在核发建设用地规划许可、建设工程设计方案审查、核发建设工程规划许可以及规划条件核实等规划审批过程中予以落实。优先利用闲置地，加大地下空间开发利用。

2．推进绿色建筑规模化发展。从2014年起，政府投资的公益性项目、大型公共建筑（指建筑面积2万m2以上的公共建筑）、10万m2以上的住宅小区以及厦门、福州、泉州等市财政性投资的保障性住房全面执行绿色建筑标准。引导绿色生态城区示范，重点推进武夷新区、厦门翔安新城、福州海峡澳体片区、平潭金井湾片区、漳州碧湖生态园和三明贵溪洋新区建设。

3．推动绿色农房建设。推进国家绿色低碳重点小城镇和省级村镇住宅小区试点建设，编制绿色农房建设技术指南和推广图集，免费提供技术服务。推广适宜节能技术，建成一批绿色村镇住宅优秀小区。各地要加强村庄建设规划管理，合理引导建设绿色农房。

4．完善标准体系。完善建筑节能标准，合理提高标准要求;编制绿色建筑规划、设计、施工、评价、运营标准，健全绿色建筑地方标准体系；编制绿色建筑工程定额和造价标准，及时发布绿色建材价格信息。

5．建立绿色建筑专篇制度。按绿色建筑标准建设的项目，在现有建筑节能专篇基础上，编制绿色建筑专篇，项目的可行性研究报告和设计、施工、监理、竣工验收等文件资料应载明执行绿色建筑标准的具体指标和措施。

（二）推进建筑节能管理和节能改造。

1.加强公共建筑节能运行管理。加强公共建筑能耗统计、能源审计和能耗公示工作，推行能耗分项计量和实时监控，全省新建公共建筑应同步设计和安装用电分项计量装置。完善公共机构能源审计、能效公示和能源利用状况报告制度，加强能耗监测和节能监管体系建设。对新建、改扩建的国家机关办公建筑和大型公共建筑，要进行能源利用效率测评和标识。

2.加大既有建筑节能改造力度。全省机关办公建筑、大型公共建筑的业主单位应根据能耗统计情况，开展节能诊断，制定节能改造计划，结合装修、环境整治和抗震加固，改造不节能的空调、照明、热水等用能系统。推进厦门市、福建农林大学开展公共建筑节能改造国家级示范，重点改造空调、照明、热水等用能系统；推进南平市、三明市、宁德市等夏热冬冷地区居住建筑节能改造试点，重点改造不符合节能要求的屋顶、外窗。机关办公建筑节能改造费用纳入财政预算，其它建筑节能改造鼓励采用合同能源管理、业主投资和财政补助等方式进行。

（三）大力推广可再生能源。

积极推动太阳能、浅层地能、生物质能等可再生能源在城镇建筑中的应用。支持医院病房、宾馆、集体宿舍和农村住宅优先采用建筑一体化设计的太阳能热水；加强福州市、武平县等可再生能源示范市（县）建设与指导，推进建筑规模化应用。支持示范市（县）、绿色生态示范城区强制推广太阳能热水，普及太阳能热利用。对具备可再生能源利用条件的建筑，鼓励选择合适的可再生能源用于空调系统、照明和生活热水供应。

（四）加快绿色建筑技术创新。

大力扶持从事绿色建筑研究的科技公共服务平台的建设，提高关键技术和重大科技成果的工程化、产业化能力。加快绿色建筑规划设计、技术产品、施工建造及环境保障等共性关键技术研发，提升绿色建筑技术创新能力。开展绿色建筑和生态城区示范，集成推广绿色建筑技术。编制绿色建筑重点技术、绿色建材推广目录，推广自然采光、通风、遮阳、太阳能、高效空调、节能照明产品、节水器具、雨水收集和屋顶绿化等先进成熟技术。

（五）大力发展绿色建材等新兴产业。

加快发展防火隔热性能好的建筑墙体、屋面、门窗和设备保温体系和材料。引导高性能混凝土、高强钢筋的发展利用，到2015年末，标准抗压强度60兆帕以上混凝土用量达到总用量的10%，屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量达到总用量的50%。大力发展预拌混凝土、预拌砂浆。深入推进墙体材料革新，设区市城区、县（市）城区禁止使用粘土制品。加强建材生产、流通和使用环节的监管，引导规范市场消费，杜绝性能不达标的建材进入市场。大力扶持节能环保企业，充分调动企业的积极性，把绿色建材和环保产业的发展与美化环境、发展风能太阳能等可再生能源和节能改造结合起来，力求双赢，做大做强。

（六）推动建筑工业化和建筑废弃物资源化利用。

1.推动建筑工业化。大力推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等新型建筑体系；研究建筑工业化关键技术，制定相关工程建设标准、计价定额和管理制度；培育设计、生产、施工一体化企业；鼓励福州、厦门率先建设研发生产示范基地。

2.推广住宅全装修。鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。

3.推行建筑废弃物资源化利用。推行建筑废弃物集中处理和分级利用，加大资源化利用技术和成套设备的研发推广力度，编制技术标准，开展试点示范。市、县（区）政府组织编制建筑废弃物处理和资源化利用规划，明确设施布局，鼓励综合利用建筑废弃物生产砌块、地砖等建材产品。

（七）严格建筑拆除管理程序。

加强城市规划管理，维护规划的严肃性和稳定性。城市人民政府以及建筑的所有者和使用者要加强建筑维护管理，严格建筑拆除管理程序，防止大拆大建。科学做好古建筑的修复工作。对符合城市规划和工程建设标准、在正常使用寿命内的建筑，除基本的公共利益需要外，不得随意拆除。拆除大型公共建筑的，要按有关程序提前向社会公示征求意见，接受社会监督。拆除施工应按照“谁审批备案、谁负责”的原则，采取有效的防尘降尘和安全管理措施，文明施工、安全拆除。对违规拆除行为，要依法追究有关单位和人员的责任。

三、保障措施

（一）加大政策支持力度。

加大对绿色建筑的资金投入，重点支持绿色生态城区示范、绿色建筑工程、建筑工业化、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用等重点工作。继续支持各地申报国家相关示范，争取资金补助,对绿色建筑星级项目，市、县（区）财政根据各地实际情况给予奖励。绿色建筑项目的设计费可适度上浮。金融机构应对绿色建筑建设和消费在授信管理、额度、定价等方面给予适度倾斜。对绿色建筑项目，各地纳入绿色审批通道。在“鲁班奖”、“闽江杯”、“优秀勘察设计奖”等评优活动中，优先推荐绿色建筑项目。

（二）加强监督检查。

1.将绿色建筑行动执行情况纳入省政府和建设领域节能减排检查内容，开展绿色建筑行动专项督查，严肃查处违规建设高耗能建筑、违反工程建设标准、建筑材料不达标、不按规定公示性能指标和安装计量装置等行为。

2. 各地在开展新区建设、旧城改造时，要强化过程监管，加强规划审查和土地出让监管，严格落实绿色建筑指标体系。严格执行固定资产投资项目节能评估审查制度，强化对大型公共建筑项目执行绿色建筑标准情况的审查。对应该执行绿色建筑标准的项目，要在设计方案审查、施工图设计审查中增加绿色建筑相关内容，未通过审查的不得颁发建设工程规划许可证和施工许可证。加强施工和验收监管，确保按图施工。建设单位应在房屋施工、销售现场明示绿色建筑性能指标。

（三）实施百项重点示范项目。

要在基础条件好、积极性高、组织保障强的地方和单位，确定一批可学、可用、可推广的项目进行示范，以点带面，着力推动。全省主要围绕绿色住宅小区、绿色保障性住房、绿色大型公共建筑、绿色生态城区、既有建筑节能改造、路灯节能改造、村镇太阳能应用和城市可再生能源建筑应用等方面，选择100个示范项目为

抓手，在财政支持、金融服务、容积率奖励等方面赋予一定的优惠政策，先行先试，在“试”中总结推广好的经验和做法，不断扩大绿色建筑行动的成效。各级各部门应及时跟踪了解项目进展情况，加强指导；各项目单位要采取有力措施，精心实施，保质保量完成示范任务。

（四）开展宣传教育。

1.把绿色建筑行动作为全国节能宣传周、科技活动周、全国低碳日、世界环境日等活动的重要宣传内容，普及绿色建筑知识，倡导绿色消费理念。同时，通过海峡绿色建筑与建筑节能博览会，宣传展示绿色建筑规划设计成果和新技术新产品。

2.加强规划、设计、施工、评价、运行等从业人员的培训，将绿色建筑知识作为相关专业技术人员继续教育培训、执业资格考试的重要内容。

（五）加强组织领导，强化目标责任。

1.落实地方责任。市、县（区）政府是绿色建筑行动工作的责任主体，要把此项工作摆上重要议事日程，制订具体方案，层层分解任务。省政府对各地政府实行目标责任管理，将目标任务落实情况纳入市、县（区）政府节能目标责任评价考核体系和城建战役绩效考评，按年度进行考核评估。同时将绿色建筑行动与生态城市、园林城市评选工作相结合。

2.明确部门分工。省住房和城乡建设厅负责绿色建筑行业管理，制订完善相关技术标准和工程定额，研究制订容积率奖励和建筑工业化政策，组织开展星级评价，推动项目建设；省发展改革委负责落实固定资产投资项目节能评估审查制度；省经贸委负责完善节能目标评价考核体系，将绿色建筑纳入考核内容；省国土资源厅牵头制定绿色建筑项目土地出让扶持政策；省科技厅负责组织绿色建筑共性和关键技术研究，扶持绿色建筑科技公共服务平台建设；省财政厅、省地税局、人民银行福州中心支行负责落实绿色建筑的财政、税收和金融优惠政策；省政府机关事务管理局负责公共机构建筑能耗统计、节能运行管理与改造工作。

附件：1.福建省绿色建筑行动实施方案“十二五”任务分解表

2.绿色建筑行动百项重点示范工程

附件1

福建省绿色建筑行动实施方案“十二五”任务分解表

| “十二五”主要任务 |
| --- |
| 1.新建建筑执行节能强制性标准 | 2.大力发展绿色建筑 | 3.大力推广 可再生能源 | 4.推进既有建筑 节能改造 | 5.加强公共建筑节能 管理 |
| 福建省“十二五”考核目标 |
| 节能标准执行率达100% | 绿色建筑面积达1000万m2 | 2015年末城镇新建绿色建筑比例达20% | 可再生能源建筑应用面积新增3000万m2 | 既有公共建筑节能改造65万m2 | 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造30万m2 | 建立能耗和节能信息 统计制度 |
| 设区市和平潭综合实验区分解任务 |
| 福州 | 100% | 200万m2 | 30% | 800万m2 | 10万m2 | 不要求 | 是 |
| 厦门 | 100% | 200万m2 | 30% | 600万m2 | 20万m2 | 不要求 | 是 |
| 漳州 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 泉州 | 100% | 100万m2 | 30% | 500万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 三明 | 100% | 50万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 莆田 | 100% | 100万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 南平 | 100% | 100万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 龙岩 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 宁德 | 100% | 35万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 平潭 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 不要求 | 不要求 | 是 |

附件2

绿色建筑行动百项重点示范工程

| 序号 | 项目名称 | 地市 | 规模及计划投资 | 进度安排 | 主要示范内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿色住宅小区（20项） |
| 1 | 建发北湖苑（福州） | 福州 | 建筑面积42.52万㎡， 投资34亿元 | 2011年4月开工 2014年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 2 | 福州万科金域花园（1、2号楼） | 福州 | 建筑面积17.38万㎡， 投资4.8亿元 | 2012年开工 2015年7月竣工 | 三星级绿色建筑 |
| 3 | 厦门建发·中央湾区E28地块 | 厦门 | 建筑面积18.36万㎡， 投资10亿元 | 2011年8月开工 2013年12月竣工 | 二星级绿色建筑设计 |
| 4 | 厦门建发·中央湾区E30地块 | 厦门 | 建筑面积13.82万㎡， 投资7.4亿元 | 2012年10月开工 2015年1月竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 5 | 厦门海沧万科城 | 厦门 | 建筑面积51.8万㎡， 投资43亿元 | 一期2015年12月底竣工 | 1#楼三星级绿色建筑,其余按一星级绿色建筑设计 |
| 6 | 厦门万科广场 06#地块 | 厦门 | 建筑面积29.05万㎡， 投资15亿元 | 一期2015年12月底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 7 | 厦门海沧生态花园住宅工程 | 厦门 | 建筑面积35.8万㎡ ， 投资25亿元 | 2013年4月开工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 8 | 泉州中节能·美景 家园 | 泉州 | 建筑面积14.25万㎡， 投资4.5亿元 | 2012年10月开工 2014年9月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 9 | 中化泉州石化泉州生活区项目 | 泉州 | 建筑面积29．85万㎡，投资18.5亿元 | 2013年12月开工 2015年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 10 | 泉州津汇红树湾区 A区 | 泉州 | 建筑面积13万㎡， 投资 6亿元 | 2013年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 11 | 云霄建发半山御府 | 漳州 | 建筑面积16.1万㎡， 投资10亿元 | 2013年1月开工 2014年9月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 12 | 莆田万科城项目 C地块 | 莆田 | 建筑面积18万㎡， 投资4.5亿元 | 2013年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 13 | 龙岩万达广场 | 龙岩 | 建筑面积40万㎡ | 2013年7月开工 2014年5月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 14 | 龙岩建发·龙郡 | 龙岩 | 建筑面积12.14万㎡， 投资4.2亿元 | 2013年5月开工 2014年11月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 15 | 三明碧桂园 | 三明 | 建筑面积113.9万㎡， 投资30亿元 | 2013年底开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 16 | 三明水舞半山郡 | 三明 | 建筑面积42万㎡， 投资14亿元 | 2014年一季度开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 17 | 霞浦正阳首府 | 宁德 | 建筑面积13万㎡， 投资6亿元 | 2013年10月开工2016年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 18 | 武夷新区南林 统建房 | 南平 | 建筑面积11万㎡， 投资5亿元 | 2013年1月开工 2014年3月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 19 | 武夷新区赤岸统 建房 | 南平 | 建筑面积43万㎡， 投资12亿元 | 2013年1月开工 2014年3月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 20 | 平潭竹园安置小区 | 平潭 | 建筑面积13万㎡， 投资4.1亿元 | 2012年9月开工 2014年10月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 二、绿色保障性住房（8项） |
| 21 | 福州首山丽景一期 | 福州 | 建筑面积37.85万㎡， 投资15亿 | 2011年开工 2014年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 22 | 福州鹭岭新苑 | 福州 | 建筑面积16.9万㎡， 投资10亿元 | 2014年开工 2015年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 23 | 福州葛屿新苑 | 福州 | 建筑面积15.94万㎡， 投资9.24亿元 | 2014年开工 2015年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 24 | 厦门洋唐居住区 A09地块 | 厦门 | 建筑面积24.38万㎡， 投资9.7亿元 | 2011年开工 2016年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 25 | 厦门洋唐居住区 A11地块 | 厦门 | 建筑面积16.04万㎡， 投资6.3亿元 | 2012年9月开工 2015年9月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 26 | 厦门洋唐居住区 B13地块 | 厦门 | 建筑面积10.9㎡， 投资4.3亿元 | 2013年7月开工 2016年7月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 27 | 厦门滨海公寓 | 厦门 | 建筑面积26.23万㎡， 投资10.3亿元 | 2011年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 28 | 厦门后溪花园 | 厦门 | 建筑面积12.13万㎡， 投资5.86亿元 | 2011年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 三、绿色大型公共建筑（15项） |
| 29 | 兴业银行大厦 | 省属 | 建筑面积12.5万㎡， 投资10.6亿元 | 2013年开工 2016年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 30 | 神福商务中心 | 央企 | 建筑面积12.5万㎡， 投资11.3亿元 | 2014年2月开工 2016年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 31 | 福建省科技馆 （新馆） | 省属 | 建筑面积9万㎡， 投资9亿元 | 2013年开工 2015年竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 32 | 福建省住房和城乡建设厅直属事业单位社团综合业务用房（一期） | 省直 | 建筑面积2.87万㎡， 投资1.15亿元 | 2014年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 33 | 福州三中教学办公综合楼 | 福州 | 建筑面积2.2万㎡， 投资0.9亿元 | 2014年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 34 | 福州市东部新城 商务办公楼 | 福州 | 建筑面积32万㎡， 投资17.2亿元 | 2011年5月开工 2013年底竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 35 | 福州海峡图书馆 | 福州 | 建筑面积5.8万㎡， 投资4亿元 | 2013年开工 2014年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 36 | 福州市规划设计研究院创意设计产业楼 | 福州 | 建筑面积4.1万㎡， 投资2亿元 | 2012年7月开工 2014年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 37 | 福州永福设计研发中心 | 福州 | 建筑面积5.8万㎡， 投资2.6亿元 | 2011年1月开工 2013年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 38 | 厦门东南国际航运中心总部大厦 | 厦门 | 建筑面积60万㎡， 投资55亿 | 2012年12月开工 2016年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 39 | 厦门集美万达广场 | 厦门 | 建筑面积15.62万㎡， 投资15亿元 | 2011年12月开工2013年5月竣工 | 一星级绿色建筑 |
| 40 | 中化泉州石化总部大楼 | 泉州 | 建筑面积11．55万㎡， 投资12.5亿元 | 2013年12月开工 2015年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 41 | 福建省泷澄建设集团总部经济大楼 （漳州） | 漳州 | 建筑面积3.76万 ㎡， 投资3亿元 | 2012年10月开工2014年8月竣工 | 全国建筑业绿色施工示范 |
| 42 | 三明金融商务中心 | 三明 | 建筑面积13万㎡， 投资10亿元 | 2014年上半年开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 43 | 平潭海洋大学 | 平潭 | 建筑面积30万㎡ | 2014年上半年开工 | 可再生能源建筑应用， 部分工程按一星或 二星级绿色建筑设计 |
| 四、绿色生态城区（6项） |
| 44 | 福州海峡奥体片区 | 福州 | 生态城区规划 11.48平方公里 | 2013年开工 | 绿色建筑规模化应用， 低碳、绿色生态城区 |
| 45 | 厦门翔安新城 | 厦门 | 建筑面积200万㎡， 投资96亿 | 2012年开工 | 绿色建筑规模化应用， 低碳示范城区 |
| 46 | 漳州碧湖生态园 | 漳州 | 总用地4平方公里， 总建筑面积350万㎡， 投资350亿元 | 2010年开工 | 绿色建筑规模化应用， 资源节约型和环境友好 型城区 |
| 47 | 三明贵溪洋新区 | 三明 | 总建筑面积230万㎡， 投资100亿元 | 2013年底开工 | 绿色建筑规模化应用， 绿色、低碳城区示范 |
| 48 | 武夷新区绿色 生态城区 | 南平 | 总建筑面积249万㎡， 投资55亿元 | 2013年开工 | 绿色建筑规模化应用，绿色、生态、低碳城区示范 |
| 49 | 平潭金井湾片区 | 平潭 | 城市建设用地 23.62平方公里， 规划居住人口16万人 | 2010年开工 | 绿色建筑规模化应用， 按一星、二星级绿色 建筑设计 |
| 五、既有建筑节能改造（10项） |
| 50 | 福建农林大学 图书馆节能综合 改造项目 | 福州 | 建筑面积3.87万㎡， 投资456.7万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 空调节能、照明节能、玻璃节能、节水设备、智能控制等综合改造 |
| 51 | 福州市体育馆 修缮改造工程 | 福州 | 建筑面积1.49万㎡， 投资2304万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 场地照明、空调系统等改造，室内外装修改造 |
| 52 | 中国人民银行福州中心支行办公建筑中央空调系统节能改造 | 福州 | 建筑面积2.01万㎡， 投资200万元 | 2013年5月开工 2013年底竣工 | 运用新型高效冷水机组，冷冻、冷却泵及冷却塔风机变频调速改造，提高中央空调系统运行能效 |
| 53 | 厦门建设大厦 节能改造 | 厦门 | 合同能源管理模式， 改造面积2.69万㎡， 项目金额118万元 | 2014年竣工 | 空调冷凝水回用、水泵变频节能及更换冷水机组、电梯能量回馈装置节能、照明系统节能、完善能量计费系统及外围护系统、能源管理系统 |
| 54 | 厦门会展三期 空调模糊控制系统 | 厦门 | 改造面积11.47㎡， 投资162万元元 | 2014年竣工 | 空调系统模糊控制，总体节能率达到20% |
| 55 | 三元区沿街立面改造 | 三明 | 建筑面积6万㎡， 投资2000万元 | 2014年竣工 | 门、窗节能改造 |
| 56 | 南平市住建局办公楼窗改节能改造项目 | 南平 | 建筑面积0.5万㎡， 窗面积0.1万㎡， 投资50万元 | 2013年9月开工； 2014年3月竣工 | 建筑节能改造示范， 节能率＞20% |
| 57 | 漳州市老年人 体育活动中心 | 漳州 | 建筑面积0.59万㎡， 总投资3750万元 | 2012年9月开工； 2014年3月竣工 | 一星级绿色建筑改造 |
| 58 | 福建农林大学 节约型校园建设 | 省直 | 投资1794.48万元 | 2013年底完成 | 节能综合改造和节能 监管平台建设 |
| 59 | 福建工程学院 节约型校园建设 | 省属 | 投资400万元 | 2013年底完成 | 节能监管平台建设 |
| 六、路灯节能改造（10项） |
| 60 | 安溪县城区路灯 LED改造 | 泉州 | 改造道路长度140公里，2.1万盏路灯LED改造，投资3亿元 | 2012年10月开工2014年竣工 | 路灯LED改造 |
| 61 | 云霄县LED路灯 节能改造 | 漳州 | 改造道路长度87公里，投资2160万元 | 2012年5月开工 2015年9月竣工 | 路灯LED改造 |
| 62 | 漳州市常山开发区路灯节能改造 | 漳州 | 改造道路长度26公里，投资800万元 | 2013年8月开工 2014年4月竣工 | 采用合同能源管理，路灯LED改造 |
| 63 | 漳浦县路灯节能改造 | 漳州 | 改造道路长度12公里，1268杆，投资2400万元 | 2013年底开工 2014年上半年完成 | 路灯LED改造 |
| 64 | 莆田市城厢区路灯节能改造 | 莆田 | 改造道路长度4公里， 投资120万元 | 在建 | 采用合同能源管理，路灯LED改造 |
| 65 | 武夷山市百花路 LED路灯系统改造 | 南平 | A、改造B段共334盏，投资150万元 | 2013年3月开工 2014年1月竣工 | 合同能源管理模式、节能降耗、单灯控制 |
| 66 | 将乐县城区道路路灯节能改造项目 | 三明 | 府前路、滨河南北路等 道路节能灯4380盏， 投资3000万元 | 2014年开工 2015年竣工 | 路灯节能改造 |
| 67 | 福鼎市城区太姥大道、海口路等主干线改造 | 宁德 | 改造路灯1205盏， 投资361.5万元 | 2013年11月开工 2014年11月竣工 | 路灯节能改造 |
| 68 | 周宁县桥南街税务局至三中段路灯节能改造 | 宁德 | 改造路灯573盏， 投资320万元 | 2013年6月开工 2013年10月竣工 | 路灯LED改造 |
| 69 | 平潭西航路路灯改造 | 平潭 | 改造道路长度2.1公里，投资183万元 | 2013年开工 | 路灯LED改造 |
| 七、村镇太阳能应用（11项） |
| 70 | 永安市小陶镇五一村、美坂村、镇中心小学太阳能热水应用 | 三明 | 建筑面积5.1万㎡， 投资315.15万元 | 在建 2013年底竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 71 | 永安市曹远镇太阳能热水建筑应用（永安市市第六医院） | 三明 | 建筑面积5700㎡， 太阳能集热面积200㎡， 投资40万元 | 在建 2013年底竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 72 | 平潭流水小城镇商业服务中心 | 平潭 | 建筑面积5000㎡ | 2014年开工 | 太阳能生活供水系统 |
| 73 | 南安市水头镇海联创业园太阳能热水应用 | 泉州 | 建筑面积17万㎡， 投资7.5亿元 | 2012年开工 2017年竣工 | 太阳能热水、发电系统 |
| 74 | 南靖县靖城镇太阳能热水应用 | 漳州 | 安装5000户， 投资2500万元 | 2014年开工 2015年竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 75 | 漳州岩溪镇路灯节能改造（省道207线） | 漳州 | 省道207线岩溪段18.2公里路灯节能改造， 投资400万元 | 2014年上半年开工 | 路灯节能改造 |
| 76 | 莆田华亭镇涧口村新建小区太阳能热水应用 | 莆田 | 安装194户， 建筑面积7.3万多㎡， 投资100万元 | 2013年开工 2014年4月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 77 | 福州旗山镇森林 温泉度假村 | 福州 | 建筑面积5.4万㎡， 投资2亿元 | 2013年1月开工 2013年底竣工 | 太阳能热水和 水源热泵系统 |
| 78 | 南平市大横镇葫芦丘村太阳能热水 应用 | 南平 | 安装100户， 投资250万元 | 2014年3月开工 12月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 79 | 连城县新泉镇太阳能热水应用 | 龙岩 | 安装100户， 投资200万元 | 2014年1月开工 12月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 80 | 武平县城厢镇、武东乡、东堡镇太阳能 路灯建设 | 龙岩 | 安装300盏， 投资150万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 太阳能生活供水系统用 |
| 八、城市可再生能源建筑应用（20项） |
| 81 | 中茵“上城美域” 公租房（福州） | 福州 | 建筑面积2.55万㎡， 投资7650万元 | 2011年8月开工 2014年2月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 82 | 黄山新城（福州） | 福州 | 建筑面积23.55万㎡， 投资3.5亿元 | 2012年6月开工 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 83 | 福州海峡奥林匹克体育中心 | 福州 | 建筑面积9.94万㎡， 投资36亿元 | 2011年11月开工 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 84 | 福建师范大学附属中学学生宿舍楼 1#、2# | 福州 | 建筑面积5080㎡， 投资2500万元 | 2013年3月开工 2014年5月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 85 | 厦门大学翔安校区游泳馆 | 厦门 | 建筑面积11.22万㎡， 集热器总面积6000㎡，可再生能源投资900万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 86 | 厦门大学翔安校区汉语国际推广南方基地学公寓 | 厦门 | 建筑面积11.79万㎡， 集热器面积7000㎡， 可再生能源投资1000万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 87 | 厦门大学翔安校区国际学术交流中心 | 厦门 | 建筑面积2400㎡， 集热器面积1000㎡， 可再生能源投资200万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 88 | 厦门观海澜庭太阳能热水站项目 | 厦门 | 建筑面积5.49万㎡， 集热器面积232㎡， 总投资195万元 | 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 89 | 华侨大学厦门校区学生宿舍莲苑 1、2号楼 | 厦门 | 建筑面积2.1万㎡， 投资7400万元，其中太阳能、空气能热水工程400万元 | 2014年1月开工 2014年8月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 90 | 泉州市中医联合医院太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积8.88万㎡， 太阳能集热器应用 面积2552㎡， 投资539.13万元 | 2013年9月开工 12月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 91 | 泉州锦江国际大酒店地表水地源热泵系统及太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积10.8万㎡， 太阳能集热器应用面积470㎡，投资3600万元 | 2013年10月开工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 92 | 泉州市第五中学(城东学园)宿舍综合楼太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积4.26万㎡， 投资300万元 | 2013年7月安装 11月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 93 | 连城县城市可再生能源示范 | 龙岩 | 姑田卫生院建筑面积0.24万㎡，投资18万元；连城县医院4.6万㎡， 投资1260万元 | 2013年2月开工 2014年11月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 94 | 南平市延平区 东岭村春晓商住 小区一期 | 南平 | 建筑面积6.4万㎡， 投资1.5亿元 | 2013年10月开工 2015年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 95 | 福州振源科技大厦分布式光伏发电站 | 福州 | 装机容量50KW， 投资100万元 | 2013年9月开工 2013年底竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 96 | 福州万象城 | 福州 | 装机容量2000KW， 投资1800万元 | 2014年初开工 2014年底竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 97 | 南安市分布式光伏发电项目 | 泉州 | 装机容量20MW， 投资1.7亿元 | 2014年1月开工 2015年12月竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 98 | 石狮市高新技术产业开发区光伏建筑示范项目工程 | 泉州 | 装机容量20MW， 投资2.5亿元 | 2014年1月开工 2015年12月竣工 | 分布式光伏发电系统 |
| 99 | 平潭商务营运中心7#楼 | 平潭 | 建筑面积9.7万㎡， 总投资6亿元 | 2012年5月开工 2014年底竣工 | 地源热泵应用 |
| 100 | 周宁汇丰豪景住宅小区工程 | 宁德 | 建筑面积2.98万㎡， 投资5900万元 | 2012年12月开工 2015年4月竣工 | 地源热泵应用 |

# 福建省人民政府办公厅

# 关于推进建筑产业现代化试点的指导意见

# 闽政办〔2015〕68 号

各市、县（区）人民政府，平潭综合实验区管委会，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

为进一步推动绿色建筑行动，推广应用建筑工业化建造方式，现就开展建筑产业现代化试点工作提出如下意见。

一、明确试点目标

（一）2015～2017年，全省选择基础条件较好的福州、厦门、漳州、泉州、宁德、三明市开展建筑产业现代化试点。2015—2016年，重点推进闽清县、海沧区、惠安县、长泰县、华安县、云霄县、福安市、梅列区以及具备条件的县（市、区）建设建筑产业现代化生产和服务基地（园区），为试点项目提供支撑。

到2017年，全省培育并创建3～5个国家级建筑产业现代化生产和服务基地。全省采用建筑工业化建造方式的工程项目建筑面积每年不少于100万平方米。初步形成建筑产业现代化的技术、标准和质量等体系框架。

（二）2018～2020年为建筑产业现代化推广期，试点设区市每年落实住宅新开工建筑面积不少于20%运用建筑工业化方式建造，且所占比重每年增加3个百分点。其他设区市和平潭综合实验区全部建成建筑产业现代化生产和服务基地。

责任单位：各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会，省住建厅

二、落实重点任务

（一）2015年起，每年安排一批房屋建筑工程项目开展试点，优先安排新开工保障性安居工程参与试点。其中，福州、厦门市每年安排工程项目的建筑面积不少于50万平方米、漳州市安排不少于10万平方米，宁德市安排不少于5万平方米，泉州、三明市根据基地建设情况自行安排。

（二）优先从成熟和适用的部品部件入手，鼓励使用预制内外墙板、楼梯、叠合楼板、阳台板、空调板、梁等部件和集成化橱柜、浴室等部品。探索适应省情的建筑结构体系，福州、厦门、漳州、三明市重点试点预制装配式混凝土结构体系和钢结构体系，宁德市重点试点钢结构体系，泉州市重点推进装饰装修部品部件设计、生产、施工一体化试点。

（三）健全建筑产业现代化的技术标准和计价定额，明确建筑工业化建造方式的基本要求，推进部品部件标准化、模数化、通用化研究，建立部品部件认证制度。总结建筑产业现代化试点管理经验，探索、建立部品部件生产、施工质量和现场安全监督管理机制。

责任单位：试点城市人民政府，省住建厅等

三、发挥市场主导

开发、设计、施工、部品部件生产、机械设备、物流配送、技术咨询服务等行业企业要适应建筑产业现代化的要求，发挥市场主体作用，切实转变建筑业发展方式，加快转型升级。

（一）鼓励成立包括开发、科研、设计、部品部件生产、物流配送、施工、运营维护、信息技术等在内的产业联盟，延伸产业链，优化整合资源，实现融合互动发展。

（二）发挥房地产开发企业集成作用，发展一批利用建筑工业化方式开发建设的骨干企业。对于主动采用建筑工业化方式开发建设的房地产开发企业，各相关部门在办理其资质升级、续期、预售许可等手续时开辟“绿色通道”，在办理建筑工业化方式建造的工程项目的用地、规划、施工、预售许可等手续时予以支持，享受税收等方面优惠政策。

（三）发挥设计单位技术引领作用，发展一批掌握建筑产业现代化核心技术的设计单位。设计单位应当提升标准化设计水平，推广建筑产业现代化设计理念，积极应用消能减震、BIM（建筑信息模型）、SI（骨架和填充物）设计、智能化、节能环保等新技术。

（四）发挥部品部件生产企业支撑作用，培育一批规模合理、创新能力强、机械化水平高的部品部件生产企业，鼓励大型预拌混凝土、预拌砂浆生产企业、传统建材企业向预制构件和住宅部品生产企业转型。部品部件生产企业要加大产品科技研发力度，提升生产管理水平，把好原材料关口，加强部品部件生产过程管控，确保质量安全。

（五）发挥施工企业推动作用，形成一批设计施工一体化、结构装修一体化以及预制装配式施工的工程总承包企业和专业承包企业。施工企业要加强技术管理人员、产业工人的培养，增强施工图深化设计能力，探索应用建筑工业化建造方式的施工管理技术。

责任单位：试点城市人民政府，省住建厅牵头、省直相关部门配合

四、强化政策扶持

（一）加强用地保障。试点城市要根据建筑产业现代化发展的目标任务和土地利用总体规划、城市（镇）总体规划，重点保障建筑产业现代化生产和服务基地（园区）建设用地需要和建筑产业现代化项目建设用地。试点城市应明确需要采用建筑工业化方式建造的项目名录。对于名录内项目，在供地前，规划部门应在出具项目规划条件时注明，国土资源部门应在土地出让合同或土地划拨决定书中明确相关要求。对于已签订土地出让合同或核发土地划拨决定书，且土地出让合同或土地划拨决定书中未明确要求采用建筑工业化方式建造的工程项目，在尚未核发建设工程规划许可证的前提下，有意按照建筑工业化方式建造的，其预制外墙或叠合外墙的预制部分可不计入建筑面积，但不超过该栋建筑的地上建筑面积3%。

责任单位：试点城市人民政府，省住建厅、发改委、国土厅、财政厅

（二）加强金融服务。对建筑工业化方式建造的商品住宅，金融机构对该项目的开发贷款利率、消费贷款利率可予以适当优惠。对于购买建筑工业化方式建造且全装修商品住宅的购房者，可按全装修住宅总价款确定贷款额度。各试点城市可采用住房公积金优先放贷、降低住房公积金贷款首付比例等鼓励措施。

责任单位：试点城市人民政府，人行福州中心支行，省住建厅、银监局

（三）落实税费政策。对建筑工业化方式建造的工程项目，预制混凝土墙体部分和非砌筑类的内外墙体不计入新型墙体材料专项基金的墙体材料计算范围。属于保障性安居工程的，根据国家有关规定免收新型墙体材料专项基金。部品部件生产企业享受我省出台的工业企业相关扶持政策。对于符合条件的新型墙体材料生产企业，试点城市可按规定从新型墙体材料专项基金中给予技术研发资金补助。使用散装水泥预制构件的，视为建设单位使用散装水泥，由建设单位报备，不预缴散装水泥专项资金。对符合建筑产业现代化的新材料、新技术、新产品的研发、生产和使用单位收到的技术研发资金补助，符合税法规定的，可以按不征税收入处理；发生的研究开发费用，依照相关规定，可以在计算企业所得税应纳税所得额时加计扣除。

责任单位：试点城市人民政府，省经信委、国税局、地税局

（四）提供招标支持。创新完善建筑工业化建造方式的工程项目招投标制度，积极推行设计、生产、施工为一体的工程总承包承发包方式。政府投融资的依法必须进行招标的民用建筑项目，对于采用建筑工业化建造方式的，只有少量潜在投标人可供选择的，经有权部门认定后，允许采用邀请招标。

责任单位：试点城市人民政府，省住建厅、发改委、财政厅

（五）加大行业扶持。支持厦门等国家住宅产业现代化综合试点城市编制建筑产业现代化的工程建设技术标准和计价定额，在本区域范围内使用。省住建厅要做好定额编制工作，及时发布常用预制构件的制作安装计价定额。实施过程出现定额缺项的，由省住建厅牵头组织市场调研后发布价格信息或补充定额，作为计价依据。支持部品部件生产企业申报施工资质、设计资质，打造部品部件生产、设计、施工一体化企业。优先推荐采用建筑工业化建造方式的工程项目以及项目各方主体参与“鲁班奖”、全国优秀工程勘察设计奖、国家康居示范工程、“闽江杯”、绿色建筑、省级标准化优良项目等评审和企业技术中心认定。对于政府投融资的采用建筑工业化建造方式的工程项目，施工企业缴纳的质量保证金以合同总价扣除预制构件总价作为基数乘以2%费率计取。

责任单位：省住建厅牵头、省直相关部门配合

（六）保障运输通畅。各试点城市及相关职能部门在所辖职能范围内，对运输预制混凝土及钢构件等超大、超宽部品部件的运输车辆，在物流运输、交通通畅方面予以支持。

责任单位：试点城市人民政府，省公安厅、交通运输厅

五、加强组织领导

（一）制定规划计划。各试点城市要加强调研、精心组织编制本地区2015～2020年建筑产业现代化发展规划和计划安排表，并于2015年9月底前报送省住建厅备案。省住建厅要抓紧研究、起草全省建筑产业现代化发展规划纲要，明确近期和中长期发展目标。

（二）做好技术服务。省住建厅要抓紧牵头组建省级建筑产业现代化专家委员会，负责全省建筑产业现代化的技术论证和标准论证等相关服务工作。对于采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家、行业和地方技术标准的，企业标准报备后可作为监督依据。试点城市应针对试点项目可能涉及的特殊结构，建立专项评审制度，通过采取专家专项评审、制定专项方案等手段，强化质量安全管理。

（三）抓好基地建设。各试点城市要加快建筑产业现代化生产和服务基地（园区）建设，在基地（园区）建设资金补助、财政贴息方面给予支持，积极帮助解决基地（园区）原材料来源问题，支持依法开采生产所需的普通建筑用石料（含机制砂）。对于在基地（园区）建设配套人才公寓、员工公寓、公共租赁住房的，可纳入当地保障性安居工程年度计划，按规定享受相应优惠政策。

（四）抓好队伍建设。强化对全省住建系统工程质量安全监督、建筑设计、施工企业等技术管理、监管人员和一线操作人员的学习培训，推动试点企业与相关高校、职业教育机构合作，加大企业内部培训，发挥建筑产业现代化生产和服务基地（园区）和试点项目的示范带动作用，培养适应我省建筑产业现代化需求的管理、开发、设计、生产和施工队伍。

（五）落实监督检查。各试点城市要结合工作实际，建立相关工作机构，制定具体的扶持政策和实施办法，并加强监督管理。省住建厅要牵头会同省直相关部门，加强对试点城市的指导和督查，研究解决试点工作中遇到的困难和问题，及时总结和推广试点经验。

责任单位：试点城市人民政府，省住建厅牵头、省直相关部门配合

2015年5月6日

福建省住房和城乡建设厅

福建省发展和改革委员会  福建省财政厅

关于我省建筑产业现代化试点期间做好工业化

建筑工程项目招标投标活动的指导意见

闽建筑[2015]16号

各设区市建设局（建委）、发展改革委、财政局，平潭综合实验区交通与建设局、经济发展局、财政金融局：

根据福建省人民政府办公厅《关于推进建筑产业现代化试点的指导意见》（闽政办〔2015〕68号），为加快推进我省建筑产业现代化，规范工业化建筑工程项目招标投标活动，现就我省建筑产业现代化试点期间做好工业化建筑工程项目招标投标活动的有关事项提出以下意见：

一、本意见所称的工业化建筑，是指采用以标准设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。工业化建筑的认定标准（含预制率和装配率）应当满足国家和我省的相关规定。

二、在建筑产业现代化试点期间，符合招标条件的国有投资的工业化建筑试点项目，可以采用邀请招标方式进行发包。

三、工业化建筑工程项目设计、施工招标的投标人应当具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质、建筑工程(含房屋建筑工程)一级及以上施工总承包资质。鼓励推行施工图设计、施工、预制构件生产一体化的工程总承包模式。鼓励招标人邀请具有国家、省级设计大师称号的设计单位或福建省龙头建筑业企业参加投标。

四、预制构件生产厂商（下称“构件厂商”）作为联合体方参与投标的，一个构件厂商只能参与一个联合体参加同个项目投标，否则，评标委员会应当否决其投标。未要求构件厂商作为联合体方参与投标的，应当在招标文件中要求投标人明确自有或合作的构件厂商，并在投标文件中附上构件厂商的营业执照以及与构件厂商签订的合作协议书。

五、招标人采取施工图设计、施工、预制构件生产一体化的工程总承包模式招标的，应当符合下列要求：

（一）招标前，招标人应委托一家具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质的设计单位完成项目的初步设计和概算，且初步设计符合《装配式混凝土结构技术规程》、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》等国家和福建省有关标准要求，其中需要履行审批手续的项目，同时应完成审批手续。设计概算应当计取工业化建筑造价增量，造价增量视预制率不同控制在300元/m2以内。

（二）招标文件使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的《标准设计施工总承包招标文件（2013年版）》。

（三）招标项目采取总额承包，最高投标限价不得超过设计概算（扣除建设管理费、建设用地费、可行性研究费、初步设计费等前期费用后）。对于政府投资的工业化建筑工程项目，应当在招标文件和合同条款中明确，中标人完成施工图设计（含预制构件深化设计）后，招标人需将不高于中标价的工程预算造价报财政部门审核，经审核后的预算造价作为竣工结算的依据。

（四）招标人应当在招标文件明确招标范围、技术标准（含工业化建筑设计、施工标准及预制构件的预制率、装配率标准和比率要求）、质量等级和完成期限等实质性内容。投标人必须予以响应，否则，评标委员会应当否决其投标。招标范围包括但不限于施工图设计、预制构件深化设计、预制构件生产、主体施工、机电设备安装以及装饰装修等。

（五）评标办法宜采用综合评估法，对投标人的工业化建筑设计经验、施工经验，构件厂商能力，施工图设计（含预制构件深化设计）进度，施工组织设计（或施工方案）、预制率和装配率、投标价格、质量、工期等因素进行量化评审。

（六）投标人以联合体投标的，其联合体各方应当签订联合体协议书，并且联合体协议中应当明确联合体各方在合同工程中将要承担的范围和内容，联合体协议书应当随投标文件一并提交。

六、招标人采取设计、施工分开招标的，应当符合下列要求：

（一）施工招标前，招标人完成工业化建筑的施工图设计，且施工图设计符合《装配式混凝土结构技术规程》、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》等国家和福建省有关标准要求。招标人在施工图审查合格后方可开展施工招标投标活动。

（二）设计、施工招标文件的编制内容可以参照第五条的相关规定。施工招标范围包括但不限于预制构件深化设计、预制构件生产、主体施工、机电设备安装以及装饰装修等。

（三）施工招标文件明确有效投标报价的范围，工程预算造价应当作为有效投标报价范围的上限，其中政府投资的工业化建筑试点项目工程预算造价需经财政部门审核。有效投标报价范围的下限按工程预算造价中的可竞争项目造价下降一定幅度（下降幅度设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算，K值由招标人在5%以内确定。

（四）工程预算造价按照工业化建筑的计价定额编制。预制构件深化设计费用在编制工程预算造价和投标报价时单列计算。

七、招标人应当在招标文件的合同条款中明确承包人未履行投标时承诺的对工业化建筑设计、施工标准和预制率、装配率标准和比率的违约责任。明确工程款支付办法及相应的违约责任，招标人在合同生效并收到中标人提交预付款保函及履约保函后14日内支付工程预付款，工程预付款支付比例应不低于合同金额的20%。对于预制构件经出厂验收合格后，应当按时予以计量。

八、省住建厅配合省发改委充实省综合评标专家库的建筑产业现代化专业的评标专家队伍。工业化建筑试点项目评标专家应当从省综合性评标专家库中随机抽取。因专家库内无满足条件的专家或者满足条件的专家不足8人的，可以由招标人直接确定建筑产业现代化评标专家。

九、试点地区的各级住房城乡建设主管部门要做好建筑产业现代化试点期间工业化建筑工程项目招标投标监管工作，积极探索招投标监管的新模式，研究解决招标投标过程出现的新问题，总结分析试点期间招投标工作的经验做法，为全面推进建筑产业现代化积累经验。各级发改、财政部门应当予以积极配合和支持工业化建筑工程项目招标投标试点工作。

对于本指导意见未明确的工业化建筑工程项目招标投标活动的相关事项，可以由设区市住房城乡建设主管部门会同发改、财政部门，根据本地区试点情况，制定出台具体的办法措施。

十、本意见由省住建厅会同省发改委、省财政厅负责解释。

十一、本意见自印发之日起实施，有效期至2017年12月31日。

2015年5月25日

福建省住房和城乡建设厅

关于批准发布省工程建设地方标准

《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》的通知

闽建科[2015]16号

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交通与建设局：

由福建省建筑设计研究院、润铸建筑工程(上海)有限公司、厦门合道工程设计集团有限公司共同编制的《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》，经审查，并报国家住房城乡建设部备案同意，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ13-216-2015，自2015年4月1日起实施。其中第6.1.3、12.1.5等2条为强制性条文，必须严格执行。在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅建筑节能与科技处。

该标准由省厅负责管理。

2015年2月12日

福建省住房和城乡建设厅

关于印发《福建省装配整体式结构设计导则》

等2个文件的通知

闽建设[2015]5号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为促进我省建筑产业现代化的发展，指导相关单位在预制装配式钢筋混凝土结构中更好地执行国家的技术经济政策，省厅组织省建筑设计研究院制订了《福建省装配整体式结构设计导则》和《福建省装配整体式结构施工图审查要点》，现予印发（下载网址:www.fjjs.gov.cn）。在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅勘察设计处。

附件：1.《福建省装配整体式结构设计导则》

2.《福建省装配整体式结构施工图审查要点》

2015年3月5日

福建省装配整体式结构设计导则

福建省住房和城乡建设厅发布

2015年3月

目 录

1 概述	82

2 总则	82

2.1 编制依据	82

2.2 基本思想	82

2.3 基本原则	83

3 基本概念	84

4 基本规定	85

5 材料	89

6 结构设计基本规定	91

7 叠合楼盖设计	98

8 框架结构设计	110

9 剪力墙结构设计	118

10 消能减震和隔震设计	125

11 外挂墙板设计	129

# 1 概述

为促进建筑产业现代化的发展，指导设计单位在预制装配式钢筋混凝土结构的设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠，特制定本导则。请在福建省装配式结构的设计、建设、管理工作中遵照执行。

本设计导则由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由设计导则编制组负责具体技术内容的解释。编制组主要成员有：卢伟煌 任彧（福建省建筑设计研究院）

# 2 总则

## 2.1 编制依据

2.1.1  现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

2.1.2  现行地方标准《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBxx-xxx-2014

## 2.2 基本思想

为落实“节能、降耗、减排、环保”的基本国策，实现资源、能源的可持续发展，推动福建省建筑产业的现代化进程，提高工业化水平，特制订本导则。

装配式建筑具有工业化水平高、施工现场湿作业量少、材料消耗小、可减少工地扬尘和建筑垃圾等优点，它有利于实现提高建筑质量、提高生产效率、降低成本、实现节能减排和保护环境的目的。

与上一代的装配式结构相比，新一代的装配式结构采用了许多先进技术。本导则以润泰体系为基础，综合反映了国内外近几年来在装配式结构领域的最新科研成果和工程实践经验;要求装配整体式结构的可靠度、耐久性及整体性等基本上与现浇混凝土结构等同;所提出的各项要求与国家现行相关标准协调一致。

## 2.3 基本原则

根据结构的整体性和抗震性能的要求，本导则强调预制构件和后浇混凝土相结合的结构措施。本导则的基本设计概念，是在采用成熟连接技术的基础上，通过合理的构造措施，提高装配式结构的整体性，实现装配式结构与现浇混凝土结构基本等同的要求。

本导则适用于福建省非抗震设计及抗震设防烈度为6度-8度抗震设计地区的乙类及乙类以下的各种民用建筑，其中包括居住建筑和公共建筑。结构体系主要包括:装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架一现浇剪力墙结构。对装配式筒体结构、装配整体式部分框支剪力墙结构、板柱结构、梁柱节点为铰接的框架结构等，由于研究工作尚未深入，工程实践较少，本次编制工作暂未纳入。

本导则也未包括甲类建筑，如需采用，应进行专门论证。由于工业建筑的使用条件差别很大，本规程原则上不适用于排架结构类型的工业建筑。但是，使用条件和结构类型与民用建筑相似的工业建筑，如轻工业厂房等可以参照本规程执行。

本导则的内容反映了目前装配式结构设计的成熟做法，及其一般原则和基本要求。设计者应根据国家现行有关标准的要求，结合工程实践，进行技术创新，推动装配式结构技术的不断进步。

# 3 基本概念

3.1 装配整体式混凝土结构 assembled monolithic concrete structure

由预制混凝土构件或部件通过采用各种可靠的方式进行连接，并与现场浇筑的混凝土形成整体的装配式结构。简称装配整体式结构。

3.2 装配整体式混凝土框架结构 precast concrete frame structure

主要受力构件柱、梁、板全部或部分由预制构件（预制柱、叠合梁、叠合板）组成的装配整体式混凝土结构。简称装配整体式框架结构。

3.3 装配整体式混凝土剪力墙结构 assembled monolithic reinforced concrete shearwall structure

混凝土结构的部分或全部采用承重预制墙板，通过节点部位的连接形成的具有可靠传力机制，并与现场浇筑的混凝土形成整体的装配式混凝土剪力墙结构，其整体性能与现浇混凝土剪力墙结构接近;简称装配整体式剪力墙结构。

3.4 混凝土叠合受弯构件 composite concrete flexural components

在预制混凝土受弯构件安装就位后，在其上部浇筑混凝土而形成整体的受弯构件，包括叠合式混凝土楼（屋）面板和叠合式混凝土梁等；简称叠合板、叠合梁。

3.5 预制外墙挂板 precast facade panel

仅起围护作用的非承重预制混凝土墙板，包括幕墙板和非幕墙板。

3.6 混凝土抗剪粗糙面 rough surface

采用特殊的工具或工艺形成混凝土凹凸不平或骨料显露的表面，实现预制构件与现浇混凝土的牢固结合，简称粗糙面。

3.7 钢筋套筒灌浆连接 grout-filled sleeve connection

通过灌注在金属套筒中水泥基灌浆料的传力作用，将带肋钢筋对接连接，所形成的可靠的机械连接接头。

3.8  连续复合式箍筋 continuous stirrups

利用自动弯折机连续缠绕制作而成，用于柱内的矩形箍筋。

3.9  组合式封闭箍筋 bended wire mesh hoops

利用焊接钢筋网或者直条钢筋弯折成U型，开口处弯折135°；把平面钢筋焊接网或者直条钢筋的两端各弯折135°的弯钩作为帽盖，盖在U型钢筋网的上方，形成组合型梁箍筋。

# 4 基本规定

4.1 在装配式建筑方案设计阶段，建设单位应协调设计、制作及施工单位之间的关系。

【条文说明】

建设、设计、施工、制作各单位在装配式结构的方案阶段就需要进行协同工作，根据标准化原则共同对建筑的平、立面进行优化，对应用装配式结构的可行性和经济性进行论证，提出综合性能最佳方案。在施工图设计阶段，建筑、结构、设备、装修等各结施专业也应密切配合，对预制构件的尺寸和形状、节点构造等提出具体技术要求，并对制作、运输、安装和施工全过程的可行性以及造价等作出评估。此项工作对装配式结构的建筑功能及结构布置的合理性、对工程造价都会产生显著的影响，需要加以重视。

4.2 装配式建筑设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002-2013的规定。在满足建筑功能和结构安全要求的前提下，确定建筑平立面的基本构成单元；遵循少规格、多组合的原则，实现建筑构配件的标准化与系列化。

【条文说明】

模数协调的目的是实现建筑部件的通用性和互换性，使规格化、通用化的部件适用于各类常规建筑。同时，大批量的规格化、定型化部件的生产可稳定质量，降低成本。通用化部件所具有的互换能力，可促进市场的竞争和部件生产水平的提高。

4.3 抗震设防的装配式结构，应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定抗震设防类别及抗震设防标准。

【条文说明】

在抗震设防地区，装配式结构的抗震设防类别及相应的抗震设防标准与现浇混凝土相同，应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定。

4.4 装配式结构设计应重视概念设计和预制构件的连接设计，确保主体结构的整体性。装配式结构的连接节点构造应受力明确、传力可靠，满足结构的承载力、延性和耐久性要求。对重要且复杂的连接节点构造，应通过专门试验确定。

【条文说明】

装配式结构的设计首先应满足国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第三章“基本设计规定”的各项要求。本导则的各项基本规定主要是根据装配式结构自身的特点，强调提出的附加要求，保证装配式结构的性能基本等同现浇结构。

装配式结构的设计应注重概念设计并建立相应的结构分析模型，同时应重视预制构件的连接设计。本导则对于装配式结构设计的主要技术路线，是在可靠的受力钢筋连接技术的基础上，采用预制构件与后浇混凝土相结合的方法，通过连接节点合理的构造措施，将装配式结构连接成整体，保证其结构性能具有与现浇混凝土结构等同的延性、承载力和耐久性能，达到与现浇混凝土结构等同的效果。

装配式结构成败的关键在于预制构件之间，以及预制构件与现浇、后浇混凝土之间的连接技术。该关键技术包括连接接头的选用和连接节点的构造设计。欧洲FIB标准将装配式结构中预制构件的连接设计要求归纳为：标准化、简单化、抗拉能力、延性、变形能力、防火、耐久性和美学等八个方面的要求。节点连接构造不仅应满足结构的力学性能，尚应满足建筑物理性能的要求。

4.5 装配式建筑的结构设计可分为施工图设计和预制构件制作详图设计两个阶段，并应满足下列要求：

1 施工图设计阶段，应完成装配式结构的整体计算分析、结构构件的平立面布置、结构构件的截面和配筋设计、节点连接构造设计等，其内容和深度应满足预制构件制作详图深化设计的要求；

2 预制构件制作详图设计阶段，应综合建筑、结构和设备等专业的施工图以及制作、运输、堆放、施工等环节的要求进行构件深化设计，其内容和深度应符合本规程相关章节的要求。

当上述两阶段设计由不同的单位完成时，预制构件制作详图需经施工图设计单位审核通过。

【条文说明】

在预制构件加工制作阶段，应将各专业、工种所需的预留孔洞、预埋件等一次性完成，避免在施工现场进行剔凿、切割影响质量及观感。因此在装配式结构的施工图完成后，还需要进行预制构件的深化设计，以确保预制构件的加工制作的精度。这项工作应由具有相应设计资质的单位完成。预制构件的深化设计可以委托施工图设计单位，也可委托有相应设计资质的单位。

4.6 应根据预制构件的功能、安装部位、加工制作及施工精度等要求，确定合理的公差。

【条文说明】

与传统的建造方法相比，装配式建筑有更多的连接界面。因此，对工业化生产的预制件需要选择合适的公差。规定公差的目的就是为了建立预制构件之间的协调标准。一般来说，基本公差主要包括制作公差、安装公差、位形公差和连接公差。公差提供了对预制构件推荐的尺寸和形状的边界，构件加工和施工单位根据这些边界制作和安装预制构件，以保证各种预制构件能合理地装配在一起，并控制在安装接缝、构件加工制作、放线定位中的误差发生在允许的范围内，使连接处的功能、质量和美观均能达到预期的设计要求，并不致过高地加大制造成本。

# 5 材料

5.1 装配式混凝土结构中，预制构件的混凝土强度等级不应低于C30，预制预应力构件混凝土的强度等级不应低于C40。节点及接缝处的后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级，后浇混凝土宜采用微膨胀混凝土。

【条文说明】

高产品质量是新型建筑工业化的目的之一。预制构件在工厂内生产，生产质量易于控制，因此对其采用的混凝土的最低强度等级的要求高于现浇混凝土。

5.2 钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的规定；套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398的规定。采用套筒灌浆连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

【条文说明】

钢筋套筒灌浆连接接头技术是本规程所推荐主要的接头技术，也是研发各种装配整体式混凝土结构的重要技术基础。

钢筋套筒灌浆连接接头的工作机理如下：套筒内的灌浆料在具有较高的抗压强度的同时还具有微膨胀特性。灌浆料膨胀时受到套筒的约束作用，在灌浆料与套筒内壁间将产生较大的压应力。压应力存在使得带肋钢筋的粗糙表面与灌浆料间具有较大的摩擦力；被连接钢筋的轴向拉力通过摩擦力来传递。因此，灌浆套筒连接接头要求灌浆料有较高的抗压强度，同时灌浆套筒应具有较大的刚度。

制作灌浆套筒采用的材料可以是碳素结构钢、合金结构钢或球墨铸铁等。传统的灌浆套筒内侧筒壁的凹凸构造复杂，采用机械加工工艺制作的难度较大。因此，许多国家和地区，如日本、我国台湾多年来一直使用球墨铸铁采用铸造工艺制造灌浆套筒。近年来，我国在已有的钢筋机械连接技术的基础上，研发出使用碳素结构钢或合金结构钢采用机械加工方法制作的灌浆套筒。多年的工程实践证实了这些产品具有良好、可靠的连接性能。

目前，由中国建筑科学研究院主编完成的建筑工业产品标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398已由住房和城乡建设部正式批准，并已发布实施。装配式结构中所用钢筋连接用灌浆套筒应符合该标准的要求。

灌浆料是钢筋套筒灌浆连接接头的另一个关键技术。灌浆料应具有高强、早强、无收缩和微膨胀等基本特性，以使其能与套筒、被连接钢筋更有效地结合在一起共同工作，同时可以满足装配式结构快速施工的要求。《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T398已由住房和城乡建设部正式批准，并已发布实施。装配式结构中钢筋套筒连接用灌浆料应符合该标准的要求。

5.3 当预制构件中采用钢筋焊接网片配筋时，应符合现行国家标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的规定。

【条文说明】

近年来由于节能减排要求的提高，以及劳动力价格的大幅度上涨等因素，在装配式结构的材料选用上要体现工厂化生产、减少人工工时的特点，应鼓励在预制构件中采用钢筋焊接网，以提高建筑的工业化生产水平。

5.4 夹心外墙板中内外叶墙板的拉结件应符合下列规定:

1 金属及非金属材料拉结件均应其有规定的承载力、变形和耐久性能，并应经过试验验证；

2 拉结件应满足夹心外墙板的节能设计要求。

【条文说明】

夹心外墙板可以作为结构构件承受荷载和作用，同时又具有保温节能功能。它集承重、保温、防水、防火、装饰等多项功能于一体。因此，夹心外墙板在美国、欧洲等发达国家得到广泛的应用，在我国也得到越来越多的推广。

保证夹心外墙板内外叶墙板拉结件的性能是十分重要的。在外国的工程实践中出现过由于拉接件失效引起的严重工程事故。目前，内外叶墙板的拉结件在美国多采用高强玻璃纤维制作，欧洲则采用不锈钢丝制作。由于我国目前尚缺乏相应的产品标准，本规程仅参考美国和欧洲的相关标准，定性地提出拉结件的基本要求。我国有关预制夹心外墙板内外叶墙板拉结件的建产品标准的编制工作正在进行，待相关标准颁布后，应按相关标准执行。

# 6 结构设计基本规定

6.1 符合现行规程规定的装配整体式混凝土结构的整体计算可按照现浇混凝土结构的计算方法进行设计。

【条文说明】

现行规程对于装配式结构设计的主要技术路线，是在可靠的受力钢筋连接技术的基础上，采用预制构件与后浇混凝土相结合的方法，通过连接节点合理的构造措施，将装配式结构连接成整体，保证其结构性能具有与现浇混凝土结构等同的延性、承载力和耐久性能，达到与现浇混凝土结构等同的效果。因此，满足现行规程有关要求的装配整体式结构可以按照现浇结构进行整体计算。当同一结构层内既有预制又有现浇抗侧力构件时，在地震设计状况下，宜对现浇抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力进行适当的放大。

6.2 装配式结构的房屋最大适用高度应符合表6.2的规定。

表6.2 装配式结构房屋的最大适用高度（m）

| 结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8（0.2g） |
| 装配整体式框架结构 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 150 | 130 | 120 | 100 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 120（110） | 110（100） | 100（90） | 90（80） |

注：1 房屋高度指室外地面到主要屋面的高度（不考虑局部突出屋顶部分）；

2 当结构中仅水平构件采用叠合梁、板，而竖向构件全部为现浇时，其最大适用高度同现浇结构；

3 框架结构加设钢支撑或消能减震装置时，最大适用高度可以按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011附录G有关规定计算；

4 括号外的数值用于外墙为装配整体式、内墙现浇的剪力墙结构，括号内的数值用于外墙和内墙均为装配整体式的剪力墙结构；不规则建筑采用装配整体式剪力墙结构时，其适用的最大高度宜适当降低。

【条文说明】

装配整体式结构的适用高度参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定并适当调整。根据国内外多年的研究成果，位于地震区的装配整体式框架结构，当采取了可靠的节点连接方式和合理的构造措施后，装配整体式框架的结构性能可以等同现浇混凝土框架结构。因此，对于装配整体式框架结构，当节点及接缝处采用了适当的构造并满足现行规程中有关条文的要求时，可认为其性能与现浇结构基本一致，其最大适用高度与现浇结构相同。如果装配式框架结构中节点及接缝构造措施的性能达不到等同现浇结构的要求，则其最大适用高度应适当降低。

装配整体式剪力墙结构中，墙体间的接缝数量多且构造复杂，接缝的构造措施及施工质量对结构整体的抗震性能影响较大，使得装配整体式剪力墙结构抗震性能很难完全等同于现浇结构。世界各地对装配式剪力墙结构的研究相对较少。我国近年来，对装配式剪力墙结构进行了大量的研究工作，但由于福建省内装配整体式剪力墙结构尚缺少实践经验，现行规程对于该结构体系适用高度适当从严。

框架-剪力墙结构是当前得到广泛应用的结构体系。考虑到当前的研究水平，现行规程建议装配整体式框架一剪力墙结构的剪力墙构件采用现浇，以保证结构整体的抗震性能。装配整体式框架-现浇剪力墙结构中，装配式框架的性能与现浇框架等同，因此整体结构的适用高度与现浇的框架-剪力墙结构相同。现行规程暂不涉及框架与剪力墙均采用装配式结构体系。

考虑到钢支撑和消能减震装置，具有构件性能好、自重小、便于安装等特点，与装配式结构的技术路线较为切合，因此参照《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定，将设置钢支撑或消能减震装置的框架、框架-剪力墙结构列入现行规程。

6.3 抗震设计时，装配整体式结构应根据抗震设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类装配整体式结构的抗震等级应符合表6.3 规定。

表6.3 丙类装配整体式结构的抗震等级

| 结构类型 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 |
| 装配整体式框架结构 | 高度（m） | ≤24 | >24 | ≤24 | >24 | ≤24 | >24 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 |
|  | 大跨度框架 | 三 | 二 | 一 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 高度（m） | ≤60 | >60 | ≤24 | >24且≤60 | >60 | ≤24 | >24且≤60 | >60 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一 |
|  | 剪力墙 | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 高度（m） | ≤70 | >70 | ≤24 | >24且≤70 | >70 | ≤24 | >24且≤70 | >70 |
|  | 剪力墙 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一 |

注：大跨度框架指跨度不小于18m的框架

乙类装配整体式结构应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;当本地区抗震设防烈度为8度且抗震等级为一级时，应采取比一级更高的抗震措施;当建筑场地为I类时，仍可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。

【条文说明】

丙类装配整体式结构的抗震等级参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3中的规定制定并适当调整。装配整体式框架结构及装配整体式框架一现浇剪力墙结构的抗震等级与现浇结构相同;由于装配整体式剪力墙结构在国内外的工程实践的数量还不够多，也未经历实际地震的考验，因此对其抗震等级的划分高度从严要求，比现浇结构适当降低。

乙类装配整体式结构的抗震设计要求参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定提出要求。

6.4 装配整体式结构平面布置宜符合下列要求：

1 平面形状宜简单、规则、对称，质量、刚度分布宜均匀，不应采用严重不规则的平面布置；

2 平面尺寸及突出部位尺寸的比值限值按现行行业标准《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ 3有关规定执行；

3 建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。

装配整体式混凝土结构竖向体型应规则、均匀，并应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力竖向突变。

【条文说明】

当前我省正处于建筑产业现代化的初始阶段，装配式结构的实践经验尚不够丰富。因此，在现阶段对于装配式结构的平面及竖向布置要求，应严于现浇混凝土结构。特别不规则的建筑在地震作用下受力复杂，且会出现较多的非标准构件，不适宜采用装配式结构。

6.5 抗震设计的高层装配式混凝土结构，当其房屋高度、规则性、结构类型等超过现行规程的规定或者抗震设防标准有特殊要求时，可采用结构抗震性能设计方法进行补充分析和论证。

【条文说明】

装配式结构目前在我国方兴未艾，大量的新型体系和节点不断出现。规程是当前成熟经验的总结，但不能成为新技术发展的障碍。因此，对于规程未涉及的新型结构体系可以使用抗震性能化设计的方法，对结构的抗震安全性进行评价。结构抗震性能设计应根据结构方案的特殊性、选用适宜的结构抗震性能目标，并应论证结构方案能否满足预期的抗震性能目标要求。

6.6 高层装配式混凝土结构宜优先采用隔震、消能减震设计。

【条文说明】

预制装配式结构需要进行预制构件的运输和吊装，过大的结构自重将对工程的造价和进度产生不利的影响。因此，在确保结构安全的前提下，应结合装配式结构的技术特点，利用现代的隔震和消能减震技术，达到节材、减重、提高大震安全性的效果。采用隔震和消能减震技术的高层装配式结构在发达国家，特别是日本，获得了广泛的应用，并经受了高烈度地震的考验。相对于单纯增加竖向构件面积，通过增大结构刚度来抵抗水平作用的方法，隔震和消能减震技术显然更符合可持续发展的需要。

6.7 高层装配整体式混凝土结构宜设置地下室，地下室应采用现浇混凝土结构。转换梁以及与转换梁相连接的竖向构件不应采用预制构件。

【条文说明】

考虑到福建地区地下水位较高，为确保地下室的功能性要求，在没有可靠实践经验和成熟构造做法的情况下，装配式结构暂时不用于地下室范围。结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层对整体性和传递水平力的要求较高，宜采用现浇楼盖。

转换构件受力较大且在地震作用下容易破坏。为加强结构的整体性，建议转换层及相邻上一层采用现浇混凝土结构。转换梁、转换柱是保证结构抗震性能的关键部位。这些构件往往截面大、配筋多，节点构造复杂，不适合采用预制构件。

6.8 装配整体式混凝土结构的层间位移角限值按表6.8采用

表6.8 楼层层间最大位移与层高之比的限值

| 结构类型 | 限值 |
| --- | --- |
| 装配整体式框架结构 | 1/550 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 1/800 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 1/1000 |

【条文说明】

装配整体式结构的层间位移角限值均与现浇结构相同。

6.9 进行结构整体计算时，叠合楼盖在其自身平面内可视为无限刚性。楼面梁的刚度可计入现浇翼缘的作用予以增大。

【条文说明】

叠合楼盖和现浇楼盖对梁刚度均有增大作用，装配式楼盖中的预制部分由于连接构造的原因对梁刚度增大作用难以定量测算，建议在结构设计中忽略该区域对梁刚度的影响。

6.10 装配式混凝土结构上的荷载应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009有关规定计算，地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定计算。高层装配整体式混凝土结构的荷载及作用应按照现行行业标准《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ 3有关规定计算。

【条文说明】

对装配式结构进行承载能力极限状态和正常使用极限状态验算时，荷载和地震作用的取值及其组合均应按现行国家相关标准执行。

# 7 叠合楼盖设计

7.1 装配式整体结构中，接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的规定。接缝的抗剪承载力应符合下列规定：

1 持久设计状况：                       (7.1-1)

2 地震设计状况：                     (7.1-2)

在梁、柱端部箍筋加密区尚应符合下式要求： (7.1-3)

| 式中： |  | —— | 结构重要性系数，按国家相关标准规定取用； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 持久设计状况下接缝处剪力设计值; |
|  |  | —— | 地震设计状况下接缝处剪力设计值； |
|  |  | —— | 持久设计状况下接缝处抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 地震设计状况下接缝处抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 预制构件端部按照实配钢筋计算的斜截面抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 接缝受剪承载力增大系数，抗震等级为一、二级取1.2抗震等级为三、四级取1.1。 |

【条文说明】

装配整体式结构中的接缝主要指预制构件之间的接缝、预制构件与现浇和后浇混凝土之间的结合面。它主要包括梁端接缝、柱顶底接缝、墙体的竖向接缝和水平接缝等。在装配式整体式结构中，接缝是影响结构受力性能的关键部位。

接缝处的压力通过后浇混凝土、灌浆料或坐浆材料直接传递；接缝处的拉力主要通过钢筋、预埋件传递；接缝处的剪力由结合面的混凝土粘结强度、键槽、粗糙面、钢筋的摩擦抗剪作用、钢筋的销栓抗剪作用承担；接缝处于受压、受弯状态时，静摩擦可承担部分剪力。

预制构件连接接缝一般采用强度等级高于预制构件的后浇混凝土、灌浆料或坐浆材料。当穿过接缝的钢筋不少于构件内钢筋并且符合现行规程的构造规定时，节点及接缝的正截面受压、受拉及受弯承载力不会低于构件，可不必进行承载力验算。需要进行验算时，可按照混凝土构件正截面的计算方法进行，设计混凝土强度取接缝及构件混凝土材料强度的低值，钢筋只考虑穿过接缝且有可靠锚固的部分。

接缝处的抗剪强度往往低于预制构件抗剪强度。因此，接缝需要进行受剪承载力的计算。本条对各种接缝的受剪承载力提出了总的要求。

对于装配整体式结构的控制区域，即梁、柱的箍筋加密区及剪力墙底部加强部位，接缝要求实现强连接，确保不在接缝处发生破坏。即要求接缝的承载力设计值大于被连接构件的承载力设计值乘以强连接系数。强连接系数应根据抗震等级、连接的重要性以及连接类型，参照行业标准JGJ1-2014的规定确定。对于其他区域的接缝，可采用延性连接，允许连接部位产生塑性变形，但要求接缝的承载力设计值大于设计内力，以保证接缝的安全。

7.2 预制构件与现浇混凝土的结合面宜设置粗糙面或键槽，并满足下列要求：

1 预制梁、板与现浇混凝土之间的水平结合面应设置粗糙面；

2 构件端面设置键槽时，键槽的尺寸和数量应按照本规程相关条文规定计算确定；键槽的深度不宜小于30mm，键槽宽度不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍。槽口距离截面边缘宜大于50mm，键槽端部斜面倾角不宜大于；

3 预制梁端面应设置键槽；预制柱底部端面应设置键槽，顶部应设置粗糙面；预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面;侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，也可设置键槽；

4 预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm，其余构件的粗糙面凹凸深度不应小于6mm。

【条文说明】

粗糙面和抗剪键槽是保证接缝处抗剪承载力的关键技术措施，规程公式给出的相关系数与这些构造密切相关。如采用本规程的公式进行验算，就应将粗糙面和抗剪键槽的构造要求在设计文件中予以明确。

7.3 混凝土叠合板应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行设计，并应符合下列规定：

1 叠合板的预制板厚度不宜小于60mm，现浇层厚度不应小于60mm；

2 板跨大于3m的叠合板宜采用桁架钢筋混凝土叠合楼板；

3 预制板块的短边边长不宜大于3500mm。

当预制板间采用分离式接缝（图7.3a）时，叠合板可按照单向板设计；当预制板采用能可靠传递内力的整体式接缝（图7.3b）或无接缝（图7.3c）的四边支承板时，叠合板可按照双向板设计。

（a）单向叠合板     （b）整体式接缝双向板     （c）无接缝双向板

1—预制叠合板；2—梁或墙；3—板侧分离式接缝；4—板端；5—板侧；6—板侧整体式接缝

图7.3 叠合板形式

【条文说明】

混凝土叠合板是预制装配式结构的重要组成部分。采用叠合构造使得楼盖的设计与现浇楼盖结构存在较大的差别。

叠合板后浇层最小厚度的规定考虑了楼板整体性要求以及管线预埋、面筋铺设、施工误差等方面的因素。预制板最小厚度的规定考虑了脱模、吊装、运输、施工等因素。在可靠的构造措施（如设置桁架钢筋或增设板肋）的情况下，可以考虑将预制板厚度适当减少。

当板跨度较大时，为了增加预制板的整体刚度和水平叠合面抗剪性能，可在预制板内设置桁架钢筋，见图7.3.1；钢筋桁架的下弦钢筋可作为楼板下部受力钢筋使用。施工阶段验算预制板的承载力及变形时，可考虑桁架钢筋的作用，以减少预制板下的临时支撑数量。

当板跨度超过6m时，采用预应力混凝土预制板可取得较好的经济性；板厚大于180mm时，为了减轻楼板自重，推荐采用空心楼板，可在钢模板中设置各种轻质模具，浇筑混凝土后形成空心。

图7.3.1 叠合楼盖的预制板桁架钢筋构造示意

目前已有的叠合板整体式接缝构造存在传力机制不明确、接缝对极限承载力存在不利影响、施工效率低、施工质量不易保证等问题。建议预制叠合板采用单向板计算模式，并对板缝进行构造处理，以保证使用阶段的观感。

7.4 叠合受弯构件水平结合面的抗剪承载力验算应以支座点、弯矩绝对值最大点和零弯矩点为界限，划分为若干剪跨区（图7.4）。

图7.4 叠合梁剪跨区段的划分

1 每个剪跨区段内，叠合面上的纵向剪力V可按下式计算

当叠合面在混凝土受压区范围之外时：

(6.5.4-1)

| 式中： |  | —— | 每个剪跨区段内，纵筋受力钢筋配筋面积； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 纵筋受力钢筋强度设计值。 |

当叠合面在混凝土受压区范围之内时：

(6.5.4-2)

| 式中： |  | —— | 叠合面以上混凝土受压区面积（需考虑楼板作为梁翼缘的影响）； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值。 |

2  各剪跨区段内的水平叠合面抗剪强度按下式验算：

(6.5.4-3)

| 式中： | C, | —— | 与叠合面粗糙度相关的系数， 对于粗糙面,； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 混凝土轴心抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 各剪跨区段的叠合面面积； |
|  |  | —— | 各剪跨区段抗剪钢筋截面面积； |
|  |  | —— | 抗剪钢筋抗拉强度设计值，且不大于360； |
|  |  | —— | 抗剪钢筋与叠合面的夹角 。 |

3 抗剪钢筋的配筋率不得低于0.2%；

4 抗剪钢筋应在叠合面两侧均有可靠的锚固；

5 未配置抗剪钢筋的叠合板，当符合《混凝土结构设计规范》GB 50010 叠合界面粗糙度的构造规定时，按下列公式进行水平叠合面的抗剪验算：

（6.5.4-4）

| 式中： |  | —— | 叠合板支座处剪力； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 叠合板宽度； |
|  |  | —— | 叠合板有效高度。 |

【条文说明】

进行受弯构件的水平叠合面抗剪验算首先要明确验算的对象。受弯构件叠合面抗剪失效的后果必然是新旧混凝土界面间发生了相对水平错动。因此，取叠合面以上的现浇区域作为计算隔离体显然是合适的。问题在于该隔离体在纵向上的长度应如何取值。

图7.4.1 单跨简支梁内力变形图

以承受均布荷载的单跨简支梁为例，图7.4.1给出了叠合面失效时叠合梁的变形以及相应的内力图。我们不难发现在弯矩极值点两侧的剪力反号，说明弯矩极值点两侧的错动变形趋势的方向相反，两侧结合面的抗剪验算并无关联。因此，对于简支梁应该以弯矩极值点为界，对两侧分别进行叠合面抗剪验算。

对于多跨连续叠合梁，水平叠合面的抗剪承载力验算应以支座点、弯矩绝对值最大点和零弯矩点为界限，划分为若干剪跨区段分别进行验算。各剪跨区段内，叠合面上的剪应力均同向。

弯矩为零的截面处，混凝土受压区压应力为零。如果隔离体在长度方向上取点至弯矩零点(图7.4.2)，可以利用水平方向力的平衡条件建立如下公式

（1）

式中：为水平叠合面剪应力；为叠合面以上混凝土等效截面的受压区面积；为叠合面面积;为混凝土压应力。公式（1）等号左侧即为剪跨内水平叠合面处的总剪力V。

图7.4.2 计算隔离体

由公式（1）可知，可以通过剪跨区内处，叠合面以上的混凝土受压区总压力来求得水平叠合面的总剪力。叠合面抗剪承载力的设计目标应该是：该破坏模式不应先于其他破坏模式出现。所以，（1）式等号右侧的可用混凝土抗压强度设计值替代。水平叠合面抗剪验算中，剪跨单元的水平总剪力可按下式计算：

（2）

利用（2）式可以避免对剪应力进行复杂的积分运算。现行《钢结构设计规范》GB50017-2003第11.3.4条的正文及条文解释中指出：“栓钉等柔性抗剪连接件具有很好的剪力重分布能力，可按剪跨区段均匀布置连接件”。叠合梁中的箍筋显然属于柔性抗剪连接件，因此以剪跨划分计算隔离体，对各隔离体分别进行叠合面抗剪验算是可行的。

对于叠合面抗剪承载力的计算， Birkeland最早提出的摩擦抗剪模型。该模型认为：沿着剪切平面的裂缝先于剪力作用形成；当剪力作用时，由于裂缝处凹凸不平，裂缝两侧在发生滑移的同时也产生分离，使得穿过剪切平面的钢筋产生拉力，从而在钢筋附近的混凝土中产生压力，沿着剪切平面就产生了摩擦抗剪强度。在抗剪钢筋适当锚固且配筋率适当的条件下，当钢筋中的拉应力达到屈服强度时,认为抗剪承载力失效。

图7.4.3 修正的摩擦剪切模型

部分学者对摩擦抗剪模型提出了修正: 穿过剪切平面的钢筋中产生的拉力的水平分量即为钢筋的销栓作用，可直接抵抗剪力；拉力的垂直分量在钢筋附近的混凝土中产生压力，通过摩擦作用抗剪；裂缝处突出物咬合点的直接承压也是剪力传递的重要途径(图7.4.3)。当以上三者的抗剪能力之和小于作用剪力时，即认为抗剪承载力失效。

图7.4.4 摩擦抗剪钢筋与叠合面交角示意

根据修正剪切摩擦理论，并考虑摩擦抗剪钢筋与叠合面斜交的情形，可以获得摩擦抗剪验算的通式：，式中第1项体现咬合点的直接承压；第2项体现摩擦剪切效应；第3项体现钢筋的销栓作用。

规程编制组查阅了《混凝土结构设计规范》 GB 50010公式H.0.4-1的原始试验数据，并参考ACI规范，欧洲规范的相关公式中计算系数的取值，通过大量的试算对比，同时考虑到与规程公式6.5.4-4（该公式直接引用GB50010-2010公式H.0.4-2）的衔接，最终确定推荐的计算系数取值。

7.5 预制叠合板与预制梁的连接可选用图7.5a或图7.5b，并应符合下列规定：

1 预制板搁置于预制梁上的长度不应小于20mm；

2 预制板端部纵向受力钢筋宜锚入支承梁或墙的现浇混凝土层中，锚固长度不应小于5d（d为纵向受力钢筋直径） 及100mm 的较大值，且宜伸过支座中心线；

3 如采用附加接缝钢筋的形式，附加接缝钢筋伸入叠合板现浇层内的长度不应小于5d。

图7.5  预制梁与预制叠合板的连接

1-预制梁；2-预制板；3-现浇叠合层；4-接缝补强钢筋；5-板上层筋；6-板下层筋；h1-现浇叠合层厚度；h2-预制叠合板厚度； -接缝钢筋搭接锚固长度。

【条文说明】

为保证楼板的整体性及传递楼层面内水平力的需要，预制板内的纵向受力钢筋在板端宜伸入支座，并应符合现浇楼板下部纵向钢筋的构造要求。在预制板侧面，为了生产及安装的方便，可不伸出构造钢筋，但应设置附加钢筋以保证楼面的整体性。

7.6 桁架钢筋混凝土叠合板应符合以下要求：

1 桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

2 桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm；

3 桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm，腹杆钢筋直径不应小于4mm；

4 桁架钢筋弦杆钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

在未设置桁架钢筋时，在下列情况下，叠合楼板的预制板和现浇混凝土间应设置抗剪构造钢筋：

1 单向叠合板跨度大于4.0m时，在距支座1/4跨范围内；

2 双向叠合板短向跨度大于4.0m时，在距四边支座1/4跨范围内；

3 悬挑叠合板及悬挑板上部纵向受力钢筋在相邻叠合板的后浇混凝土锚固范围内。

叠合楼板的预制板和现浇混凝土之间设置的抗剪构造钢筋应符合下列规定：

1 抗剪构造钢筋宜采用马镫形状，间距不宜大于400mm，钢筋直径d不应小于6mm；

2 马镫筋宜伸至叠合板上、下部纵向钢筋处，预埋在预制板内的总长度不应小于15d，水平段长度不应小于50mm。

【条文说明】

虽然对于板式受弯构件而言，叠合面抗剪的要求较容易得到满足。但是，在叠合板跨度较大、有相邻悬挑板的上部钢筋锚入等情况下，叠合面内会产生较大的水平剪力，需配置界面抗剪钢筋来保证水平界面的抗剪能力。当有桁架钢筋时，可不单独配置抗剪钢筋;当没有桁架钢筋时，配置的抗剪钢筋可采用马蹬形状，钢筋直径、间距及锚固长度应满足叠合面抗剪的需求。阳台板、空调板等采用悬臂预制构件或叠合构件时，负弯矩钢筋应可靠锚固在相邻叠合板的后浇层中。

# 8 框架结构设计

8.1 装配整体式框架结构可按现浇混凝土框架结构进行设计。装配整体式框架结构中的预制柱的纵向钢筋连接宜采用套筒灌浆连接。装配整体式框架结构中,预制柱水平接缝处不宜出现拉力。

【条文说明】

根据国内外多年的研究成果，在地震区的装配整体式框架结构，当采取了可靠的节点连接方式和合理的构造措施后，其性能可等同于现浇混凝土框架结构，因此可采用和现浇结构相同的方法进行结构分析和设计。钢筋套筒灌浆连接接头技术是本规程所推荐主要的接头技术，也是形成各种装配整体式混凝土结构的重要基础。

试验研究表明，预制柱的水平接缝处，受剪承载力受轴力影响较大。当柱受拉时，水平接缝的抗剪能力较差，易发生接缝的滑移错动。因此，应通过合理的结构布置，避免柱的水平接缝处出现拉力。

8.2 叠合梁竖向接缝的受剪承载力设计值应按照下列公式计算：

1 持久设计状况

（8.2-1）

2 地震设计状况

（8.2-1）

| 式中： |  | —— | 叠合梁梁端后浇层截面面积； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 叠合梁现浇层混凝土轴心抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 穿过竖向结合面的钢筋抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 穿过竖向结合面的钢筋在结合面上投影面积之和； |
|  |  | —— | 后浇键槽根部面积与预制键槽根部面积的较小值。 |

图8.2  叠合梁端竖向结合面抗剪承载力计算参数示意

1-后浇节点区；2-后浇混凝土叠合层；3-预制梁； 4-预制键槽根部截面；5-后浇键槽根部截面

【条文说明】

本规程偏于安全地不考虑新旧混凝土粘结作用。取抗剪键槽的受剪承载力、后浇区域混凝土的受剪承载力、穿过结合面的钢筋的销栓抗剪作用之和作为结合面的受剪承载力。在地震往复作用下，需对混凝土部分的受剪承载力进行折减，参照混凝土斜截面受剪承载力设计方法，折减系数取0.6.

研究表明，混凝上抗剪键槽的受剪承载力一般为0.15～0.2。由于混凝土抗剪键槽的受剪承载力和钢筋的销栓抗剪作用一般不会同时达到最大值，因此需对混凝土抗剪键槽的受剪承载力进行折减，取0.1。抗剪键槽的受剪承载力取各抗剪键槽根部受剪承载力之和;梁端抗剪键槽数量一般不会超过3个，不考虑群键作用。抗剪键槽破坏时，可能沿现浇键槽或预制键槽的根部破坏。因此，计算抗剪键槽受剪承载力时应按现浇键槽和预制键槽根部剪切面分别计算，并取二者的较小值。设计中，应尽量使现浇键槽和预制键槽根部剪切面面积相等。

8.3 在水平力作用工况下，预制柱底水平接缝的抗剪承载力设计值应按下列公式计算：

当预制柱底水平接缝为承压状态时：

（8.3-1）

当预制柱底水平接缝为受拉状态时：

（8.3-2）

| 式中： |  | —— | 预制柱混凝土轴心抗压强度设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋抗拉强度设计值； |
|  | N | —— | 水平接缝处的轴向力设计值，取绝对值进行计算； |
|  |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋在结合面上投影面积之和； |
|  |  | —— | 预制柱底水平接缝的抗剪承载力设计值。 |

【条文说明】

预制柱底结合面的受剪承载力主要包括:新旧混凝土结合面的粘结力、粗糙面或键槽的抗剪能力、静摩擦力、纵向钢筋的销栓抗剪作用及摩擦抗剪作用，其中后两者为受剪承载力的主要组成部分。

在非抗震设计时，柱底剪力通常较小，无需验算。在地震往复作用下，新旧混凝土粘结力及粗糙面的受剪承载力丧失较快，计算中不予考虑。由于柱底接缝灌浆层上下混凝土表面均有粗糙面或键槽构造，因此摩擦系数可取O.8。钢筋销栓作用的受剪承载力计算公式与第7.2.2条相同。当柱受拉时，由于接触面存在脱离的趋势，不产生静摩擦力；且由于钢筋受拉，计算钢筋销栓作用时，需要根据钢筋中的拉应力结果对销栓受剪承载力进行折减。

图8.4  钢筋采用套筒灌浆连接时柱底箍筋加密区域构造示意

1-预制柱；2-套筒灌浆连接接头；3-箍筋机密区（阴影区域）；4-加密区箍筋

8.4 框架柱的纵向受力钢筋可集中于四角对称配置，当纵向受力钢筋的间距不满足最大间距要求时，可设置辅助纵向钢筋。辅助纵向钢筋的直径不宜小于10mm及纵向受力钢筋直径的1/2。正截面承载力计算时不计辅助纵向钢筋的影响；

框架柱纵向受力钢筋在柱底采用套筒灌浆连接时，柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm之和；套筒上端第一道箍筋距离套筒顶部不应大于5Omm（图8.4）。

【条文说明】

考虑到预制装配式框架安装的需要，在结构设计中应注意协调框架节点处梁柱的尺寸。同时在梁柱钢筋的配筋方案的选择上，需考虑框架柱纵筋采用套筒灌浆连接所需的构造空间。选用较大直径钢筋，可减少钢筋根数，增大钢筋间距，便于钢筋连接及节点区钢筋的空间避让。套筒连接区域柱截面刚度及承载力较大，柱的塑性铰区可能会上移到套筒连接区域以上，因此至少应将套筒连接区域以上500mm高度区域内需将柱箍筋加密。

以上2条构造要求与现浇混凝土框架柱构造有一定的差别，在施工图设计中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握

8.5 预制梁的钢筋配置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，并满足以下要求：

1 叠合梁预制部分的梁宽和梁高最小边长不应小于200mm，预制叠合梁与现浇层的接合面应做粗糙处理或做成齿槽式。预制梁后浇叠合层厚度不宜小于150mm；

2  采用组合封闭箍筋的形式时，梁箍筋可采用焊接钢筋网弯折成U形，端部应采用135°弯钩，帽盖可采用焊接钢筋网弯折，端部应采用135°弯钩。非抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于5d（d为箍筋直径）；抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于10d；

3  不承受扭矩的预制梁的腰筋可不伸入梁柱节点；

4  抗震等级为一、二级的框架梁端部加密区不宜采用开口箍；

5  承受扭矩的叠合梁不应采用开口箍。

【条文说明】

装配式结构在构造设计上需充分考虑构件生产的方便性、现场安装的可行性。部分现浇结构的传统做法并不适用于装配式结构。

装配式框架中的预制梁采用钢筋焊接网弯折的型式可以大大提高生产效率，钢筋焊接网的材料和弯折的型式可参照现行国家标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2003。

主梁梁端加密区范围以外的封闭箍筋型式，参照ACI 318的规定提出“组合式封闭箍”的概念，所谓“组合式封闭箍”是指“U型”的开口箍和“П型”的开口箍，下部和上部同时组合形成的组合式封闭箍。组合式封闭箍便于提升现场钢筋安装效率与质量。

以上5条构造要求与现浇混凝土框架梁构造有一定的差别，在施工图设计中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握。

8.6 框架梁柱节点可采用梁下部纵筋交错式整浇节点（图8.6-1、图8.6-2）。预制梁纵向受力钢筋宜符合以下构造要求：

1 预制梁纵向受力钢筋水平错开，相邻钢筋的净间距不小于10mm，节点两侧反对称布置；

2 框架梁的纵向钢筋采用交错配置时，如箍筋角部没有纵向受力钢筋，应在该角部设置连续的辅助纵向钢筋，辅助纵向钢筋直径不宜小于10mm，可不伸入梁柱节点；

3 边节点框架梁上部钢筋也可不弯折，采用钢筋端锚固板，但伸入节点的水平段长度不应小于0.4 ,有抗震设防时不应小于0.4 。、按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取值。钢筋端锚固板应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256相关规定。

图8.6-1  预制梁与中间层中柱的连接节点

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁上层筋；4-预制梁；5-梁腰筋；6-梁下层主筋；7-施工临时牛腿；8-预制柱；

9-预制梁端部；10-预制梁端面抗剪键槽；h1一现浇叠合层厚度；h2一预制梁高。

注：7-临时施工牛腿为地震频发区施工加固件，非地震频发区可以不设此加固件。

图8.6-2  预制梁与中间层边柱的连接节点

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁上层筋；4-预制梁；5-梁腰筋；6-梁下层主筋；7-施工临时牛腿；8-预制柱； 9-核心区水平箍筋；10-钢筋端锚固板；h1一现浇叠合层厚度；h2一预制梁高。

预制框架梁与顶层柱连接宜满足下列要求（图8.6-3、图8.6-4）：

1 钢筋端锚固板中钢筋混凝土保护层厚度小于3d时，在其埋入长度范围内应配置横向箍筋，其直径不小于1/4d(d为锚固钢筋直径)，且不小于10mm；横向箍筋间距不大于5d，且不大于100mm；第一根横向箍筋应配置在离端锚固板承压面1d的范围内；离柱筋端锚固板最近的水平箍筋应采用并列的双层箍筋；

2 节点的顶部应插入倒U型箍筋，全部倒U型箍筋应采用带肋钢筋，其钢筋等级与梁上部纵向钢筋相同；离梁筋端锚固板最近的倒U型箍筋应采用并列双层U型箍筋；

3 梁上部和下部钢筋均采用钢筋端锚固板时，梁宽范围内的柱外侧纵向钢筋应向梁侧弯折，弯折后端部加锚固板。

图8.6-3  预制梁与顶层中柱的连接

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁上层筋；4-预制梁；5-梁腰筋；6-梁下层主筋；7-施工临时牛腿；8-预制柱；

9-核心区水平箍筋；10-钢筋端锚固板；h1一现浇叠合层厚度；h2一预制梁高。

图8.6-4  预制梁与顶层边柱的连接

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁上层筋；4-预制梁；5-梁腰筋；6-梁下层主筋；7-施工临时牛腿；8-预制柱；9-垂直方向梁上部钢筋；10-角柱外侧中部钢筋；11-倒U型箍筋；h1一现浇叠合层厚度；h2一预制梁高。

【条文说明】

本规程涉及的框架节点构造是根据润泰集团多年工程实践的总结。在中国建筑科学研究院、同济大学、台湾大学等研究机构的协助下，这些节点构造均经过足尺节点试验的验证，试验结果证实这些装配式节点具有和现浇结构相当的抗震性能。采用这些节点构造的装配式建筑经受了台湾9.21大地震的检验，证实了这些节点构造达到了预期的性能。

8.7 预制次梁与预制主梁的连接宜符合下列要求：

1 采用牛担板企口梁的方式与主梁连接

2 次梁端部设置企口、主梁侧面挑耳的连接方式

3 施工图设计单位应明确预制次梁与预制主梁的连接形式并提供节点力设计值，具体构造尺寸由深化设计单位结合预制情况确定。

【条文说明】

由8.5条可知，由于装配式工法的需要，装配式框架梁的配筋构造不利于承受扭矩，因此在结构布置时要考虑这一特点。可将次梁与框架梁的连接节点做成铰接。在确认计算假定的条件下，次梁端部铰接节点采用的具体形式可以在深化设计阶段，结合预制构件生产，由深化设计单位确定。施工图设计单位应提供节点处的控制内力，并负责对深化设计图纸中确定的相关构造进行复核。

# 9 剪力墙结构设计

9.1 装配整体式混凝土剪力墙结构宜选择规则、均匀的建筑体型，不应采用特别不规则的建筑体型。剪力墙的布置尚需符合下列规定：

1 剪力墙应双向布置，且两个主轴方向的侧向刚度不宜相差过大;

2 剪力墙自下而上宜连续布置，避免层间抗侧刚度突变，不应采用框支剪力墙结构;

3 门窗洞口宜上下对齐、成列布置，形成明确的墙肢和连梁；抗震设计时剪力墙底部加强部位不应采用错洞墙，结构全高范围内均不应采用叠合错洞墙;

4 剪力墙墙肢长度不宜大于8m，各墙肢高度与长度的比值不宜小于3;

5 剪力墙采用部分装配、部分现浇的结构形式时，宜在电梯筒、楼梯间处布置现浇剪力墙。

【条文说明】

高层建筑的建筑规则性与结构抗震性能、经济性等关系密切。不规则的建筑方案会导致结构的应力、应变集中，传力途径复杂，抗震防线单一，扭转效应增大等问题。这些问题对装配式剪力墙结构是十分不利的，应尽量避免。目前，装配式剪力墙结构还处于发展阶段，设计、施工等企业也处于不断积累经验的阶段；为了使装配式混凝土结构体系的推广应用更加顺利，适度控制其适用范围是必要的。

9.2 抗震设计时，当同一层剪力墙采用部分装配、部分现浇的结构形式时，现浇墙肢的水平地震作用弯矩、剪力宜乘以不小于1.1的增大系数。

【条文说明】

预制剪力墙的接缝对墙肢的抗侧刚度有一定的削弱作用，应考虑对弹性计算的内力调整，适当放大现浇墙肢的水平地震作用下的剪力和弯矩；预制剪力墙的剪力及弯矩不减小。这样处理偏于安全。

施工图设计中应提供现浇墙肢内力放大后的计算书，并确认墙肢的配筋验算系按照放大内力进行。

9.3 抗震设计时，内、外墙均预制的装配整体式剪力墙结构不应采用短肢剪力墙；对于外墙预制、内墙现浇的装配式剪力墙结构，在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不应大于结构底部总地震倾覆力矩的30%。

【条文说明】

短肢剪力墙的轴压比通常较大，墙肢的延性也相对较差；装配式剪力墙结构对连接、预制墙板延性、现浇节点的计算和构造要求均高于现浇结构，故在高层装配式剪力墙结构中应避免过多采用短肢墙。此外，短肢墙的预制墙板划分较为困难，生产和运输效率相对较低，对经济性、制作和安装施工的便捷性影响较大。

9.4 装配式剪力墙结构的墙肢水平、竖向接缝的连接强度均需满足在设防烈度地震作用下保持弹性的要求。

在地震设计状况下，剪力墙水平接缝的受剪承载力设计值应按下式计算：

（9.4）

| 式中： |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋抗拉强度设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积； |
|  | N | —— | 水平接缝处的轴向力设计值，压力时取正，拉力时取负。 |

【条文说明】

剪力墙接缝破坏时延性较差，耗能能力较低。接缝的过早破坏将危及结构的整体性，使得结构的刚度显著地退化。根据抗震性能化设计的原则，要求剪力墙接缝达到中震弹性的性能目标。抗震设防烈度地震作用的结构计算，可按弹性方法进行。

施工图设计中应绘制剪力墙墙肢的拆分方案，并提供各墙肢接缝处在中震验算工况下的抗剪验算计算书。

9.5 当抗震设防烈度为7度和8度、高宽比分别大于5.0和4.0时，应补充结构在设防烈度水平地震作用下的内力分析，并宜避免预制墙板构件出现小偏心受拉。分析时可采用弹性假定进行计算，荷载分项系数可取1.0；如出现小偏心受拉，预制墙板构件平均拉应力不应大于混凝土抗拉强度标准值。

【条文说明】

预制墙板构件出现小偏心受拉时，可能会出现水平通缝，从而严重削弱水平接缝处的抗剪承载力，同时接缝处的抗剪刚度也会严重退化。因此，在设防烈度水平地震作用下应避免预制墙板构件出现小偏心受拉。

施工图设计中如建筑物的高宽比较大应进行设防烈度水平地震作用下的内力分析，并重点检查边缘墙肢的受力情况。注意内力的检查以墙肢为对象。

9.6 当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸300mm范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密(图8.2.4），加密区水平分布筋的最大间距不应大于100mm，最小直径不应小于8mm。套筒上端第一道水平分布钢筋距离套筒顶部不应大于50mm。

图9.6 钢筋套筒灌浆连接部位水平分布钢筋的加密构造示意

1—灌浆套筒；2—水平分布钢筋加密区域（阴影区域）；3—竖向钢筋；4—水平分布钢筋

【条文说明】

万科企业股份有限公司及清华大学的实验研究结果表明，剪力墙底部竖向钢筋连接区域，裂缝较多且较为集中，因此，对该区域的水平分布筋应加强，以提高墙板的抗剪能力和变形能力，并使该区域的塑性铰可以充分发展，提高墙板的抗震性能。

9.7 同一楼层内相邻预制剪力墙间应采用整体式接缝连接，且应符合下列规定：

1 当接缝位于纵横墙交接处的边缘构件区域时，边缘构件区域宜全部采用后浇混凝土；

2 当接缝位于非边缘构件位置时，相邻预制剪力墙之间应设置后浇段，后浇段的宽度不应小于墙厚且不宜小于200mm；后浇段内应设置不少于4根竖向钢筋，钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且不应小于8mm；

3预制剪力墙的水平分布钢筋在后浇段内的锚固、连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

【条文说明】

确定剪力墙竖向接缝位置的主要原则是便于标准化生产，方便吊装、运输和就位，并尽量避免接缝对结构整体性能产生不良影响。

边缘构件是保证剪力墙抗震性能的重要部位，通常具有较高的配筋率和配箍率，在该区域采用套筒灌浆连接往往遇到空间不足的困难。为确保装配式剪力墙结构的整体性，提高结构的整体延性，本规程推荐边缘构件区域全部采用现浇混凝土。非边缘构件区域的剪力墙拼接位置，剪力墙水平钢筋在后浇段内可采用锚环的形式锚固，两侧伸出的锚环宜相互搭接。

施工图设计中应绘制剪力墙墙肢的拆分图纸，并检查现浇段的分布位置。如未按照规程的要求留设后浇段，设计单位应提供必要的详细节点构造及相应补充计算，以确认设计的剪力墙拆分方案不致造成整体结构性能的降低。

9.8 上下层预制剪力墙的竖向钢筋，当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时，应符合下列规定：

1 边缘构件竖向钢筋应逐根连接；

2 预制剪力墙的竖向分布钢筋，当仅部分连接时（图9.8），被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm，且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋；不连接的竖向分布钢筋直径不应小于6mm；

3 一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级的剪力墙底部加强部位，剪力墙边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接。

图9.8 预制剪力墙竖向分布钢筋连接构造示意

1-不连接的竖向分布钢筋；2-连接的竖向分布钢筋；3-连接接头

【条文说明】

目前在国内有多家科研单位、高等院校和企业正在对多种浆锚搭接连接的方式进行研究，其中哈尔滨工业大学和黑龙江宇辉建设集团有限公司共同研发的约束浆锚搭接连接已经取得一定的研究成果和实践经验，适合用于直径较小钢筋的连接，施工方便，造价较低。根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 对钢筋连接和锚固的要求，为保证结构延性，在对结构抗震性能比较重要且钢筋直径较大的剪力墙边缘构件中不宜采用。

剪力墙的分布钢筋直径小且数量多，全部连接会导致施工繁琐且造价较高，连接接头数量太多对剪力墙的抗震性能也有不利影响。根据有关单位的研究成果，可在预制剪力墙中设置部分较粗的分布钢筋并在接缝处仅连接这部分钢筋，被连接钢筋的数量应满足剪力墙的配筋率和受力要求；为了满足分布钢筋最大间距的要求，在预制剪力墙中再设置一部分较小直径的竖向分布钢筋，但其最小直径也应满足有关规范的要求。

以上3条构造要求与现浇剪力墙的构造有一定的差别，在施工图设计中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握。

# 10 消能减震和隔震设计

建筑产业现代化的目标包括：提升建筑品质、减少施工现场湿作业量、减少材料消耗、减少工地扬尘和建筑垃圾等内容，以落实“节能、降耗、减排、环保”的基本国策，实现资源、能源的可持续发展。

中国城市的人口密度大，需要高层集合式住宅。在现浇结构中，剪力墙体系可以较为经济合理地满足高层集合式住宅的需求。但是对于装配式结构而言，剪力墙体系具有竖向构件多、结构自重大的缺点，既不利于构件的吊运、安装，也不利于抗震。同时，剪力墙墙体之间的接缝数量众多且构造复杂，接缝的构造措施及施工质量对结构整体的抗震性能影响较大。如何经济、可靠地处理好装配式剪力墙接缝，仍是一个需要继续研究的课题。就可持续发展的要求来说，装配式剪力墙结构较现浇结构并没有显著的改善。因此，我国的装配式结构的结构选型必须考虑到社会的实际需求和装配式结构自身的特点，探索适合装配式结构的高层体系。

对于一般的抗震结构，为保证在遭受不可预见的强烈地震时，结构不致产生严重的破坏和倒塌，其抗震设计原则是允许结构中部分次要构件产生一定的塑性变形，利用结构的延性和塑性变形来耗散地震输入能量，防止结构倒塌。这种结构抗震理念和设计方法完全依靠结构构件自身的强度和塑性变形能力来抵抗地震作用，是所谓的“硬抗”地震的方法。

对于消能减震结构，采用的是减震控制的设计思想。通过附加的消能减震装置使得主结构承受的地震作用显著减小，从而达到控制结构地震反应的目的，降低主结构的损伤程度。减震控制技术主要包括消能减震、隔震减震、质量调谐减震和主动控制减震。消能减震结构具有以下的特点和优势：（1）消能减震结构更为安全。（2）消能减震在某些情况下可能更经济且性能更优越。

消能减震结构在美、日等发达国家得到广泛的应用，并经受了高烈度地震的考验。大量的工程实践证明了消能减震技术路线的可靠性和先进性。消能构件均采用工厂化生产、现场安装的形式，与装配式结构在建造模式上完全契合；装配式结构在安装精度上的控制要求，使得消能构件的安装难度必然低于现浇结构。消能减震技术与混凝土预制装配式技术相结合的高层建筑体系，可以较好地满足我国当前的社会需求，有助于实现建筑产业现代化的目标。

10.1 消能减震设计时，应根据多遇地震下的预期减震要求及罕遇地震下的预期结构位移控制要求，适当设置消能部件。消能部件可由消能器及斜撑、墙体、梁等支承构件组成。消能器可采用速度相关型、位移相关型或其它类型。

【条文说明】

消能减震结构最基本的特点是：1 消能装置可同时减少结构的水平和竖向的地震作用，适用范围较广，结构类型和高度均不受限制；2 消能装置使结构具有足够的附加阻尼，可满足罕遇地震下预期的结构位移要求；3 由于消能装置不改变结构的基本形式，除消能部件和相关部件外的结构设计仍可按本规范各章对相应结构类型的要求执行。这样，消能减震房屋的抗震构造，与普通房屋相比不降低，其抗震安全性可有明显的提高。

10.2 消能部件宜沿结构的两个主轴方向分别设置。消能部件宜设置在层间变形较大的位置，其数量和分布应通过计算分析确定。

消能减震设计的计算分析，应符合下列规定：

1 当主体结构基本处于弹性工作阶段时，可采用线性分析方法作简化估算。消能减震结构的自振周期应考虑消能部件有效刚度的影响。消能减震结构的总阻尼比应为结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比的总和；多遇地震和罕遇地震下的总阻尼比应分别计算；

2 对主体结构进入弹塑性阶段的计算，可采用静力非线性分析方法或非线性时程分析方法。在非线性分析中，消能减震结构的恢复力模型应包括结构恢复力模型和消能部件的恢复力模型；

3 消能减震结构的层间弹塑性位移角限值，应符合预期的变形控制要求，宜比非消能减震结构适当减小。

【条文说明】

消能减震设计需解决的主要问题是：消能器和消能部件的选型，消能部件在结构中的分布和数量，消能器附加给结构的阻尼比估算，消能减震体系在罕遇地震下的位移计算，以及消能部件与主体结构的连接构造和其附加的作用等等。

消能减震结构的计算方法，与消能部件的类型、数量、布置及所提供的阻尼大小有关。理论上，大阻尼比的阻尼矩阵不满足振型分解的正交性条件，需直接采用恢复力模型进行非线性静力分析或非线性时程分析计算。从实用的角度， ATC33 建议适当简化；特别是主体结构基本控制在弹性工作范围内时，可采用线性计算方法估计。

消能器的类型甚多，按ATC-33的划分，主要分为位移相关型、速度相关型和其他类型。金属屈服型和摩擦型属于位移相关型，当位移达到预定的启动限才能发挥消能作用，有些摩擦型消能器的性能有时不够稳定。粘滞型和粘弹性型属于速度相关型。消能器的性能主要用恢复力模型表示，应通过试验确定，并需根据结构预期位移控制等因素合理选用。位移要求愈严，附加阻尼愈大，消能部件的要求愈高。

现行福建省规程的条文给出了消能减震设计的主要技术要点，设计人员可按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013的有关条文的要求掌握。

10.3 装配整体式混凝结构采用的隔震系统可由隔震支座及阻尼装置组成，以延长整个结构体系的自振周期，减少上部结构的地震响应。隔震系统需满足以下要求：

1 隔震支座应进行竖向承载力验算和罕遇地震下水平位移验算；

2 宜设置消能器以控制结构因周期延长可能导致的位移增加;

3 隔震支座应具有足够的水平抗风刚度；

4 隔震支座应具有足够的回复刚度，使得结构在地震后能回复到原位；

5 隔震系统应考虑老化、蠕变、疲劳、温度及潮湿等因素的影响；

6 隔震系统应采取防火保护措施，耐火极限不应低于3h；

7 隔震层结构设计应考虑隔震系统的检测、检查、维护及更换。

【条文说明】

隔震体系通过延长结构的自振周期能够减少结构的水平地震作用，己被国外强震记录所证实。国内外的大量试验和工程经验表明：隔震一般可使结构的水平地震加速度反应降低60% 左右，从而消除或有效地减轻结构和非结构的地震损坏，提高建筑物及其内部设施和人员的地震安全性，增加了震后建筑物继续使用的功能。

隔震技术对低层和多层建筑比较合适，日本和美国的经验表明，不隔震时基本周期小于1.0s 的建筑结构效果最佳；根据橡胶隔震支座抗拉屈服强度低的特点，需限制非地震作用的水平荷载，结构的变形特点需符合剪切变形为主且房屋高宽比应受一定的限制。对高宽比大的结构，需进行整体倾覆验算，防止支座压屈或出现拉应力超过lMPa。

国外对隔震工程的许多考察发现：硬土场地较适合于隔震房屋；软弱场地滤掉了地震波的中高频分量，延长结构的周期将增大而不是减小其地震反应，墨西哥地震就是一个典型的例子。隔震层防火措施和穿越隔震层的配管、配线，有与隔震要求相关的专门要求。

目前，设置隔震层的装配式结构在日本和我国台湾有一定数量的应用。润泰集团在2008年在台大8层教学楼项目，2013年在汐止29层住宅项目中均成功建造了设置隔震层的装配式结构。

# 11 外挂墙板设计

11.1 预制外挂墙板应采用合理的连接节点并与主体结构可靠连接。有抗震设防要求时，预制外挂墙板及其与主体结构的连接节点，应进行抗震设计。预制外挂墙板和连接节点进行承载力计算时，其结构重要系数应取不小于1.0；连接节点的承载力抗震调整系数应取1.0。

图11.1  墙板与主体结构变形

预制外挂墙板可采用滑动型、转动型或固定型连接方式与主体结构连接：

1墙板平面外方向的连接均应采用固定式连接，各连接节点均能承受墙体平面外方向的水平作用；采用点式支承时，连接点不应少于4个；

2 墙板的拼缝宽度应能避免主体结构变形时墙板间的相互挤压；

3 外挂墙板与主体结构如采用柔性连接，主体结构分析时可不计入外挂墙板的刚度。

【条文说明】

对预制外挂墙板而言，与主体结构的连接问题始终是最重要的问题。外挂墙板与主体结构应采用合理的连接节点，以保证荷载传递路径简捷，符合结构的计算假定。连接节点包括预埋件及连接件。其中预埋件包括主体结构支承构件中的预埋件，以及外挂墙板中的预埋件，通过连接件与这两种预埋件的连接，将外挂墙板与主体结构连接在一起。对有抗震设防要求的地区，应对外挂墙板和连接节点进行抗震设计。墙板连接形式分类可按下表分A、B、C、D四种类型。

表9.1.3 墙板连接型式分类

| 分类 | A类 | B类 | C类 | D类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按施工方式 | 湿式连接 | 干湿组合连接 | 干式连接 | 干式连接 |
| 按变形方式 | 固定连接 | 滑动连接 | 转动连接 | 固定连接 |
| 按支承方式 | 线式支承 | 线支承与点支承组合 | 点式支承 | 点式支承 |

1 滑动型连接：外挂墙板的承重边固定于主体构件上，非承重边与主体可以相对错动，连接形式可采用单边线式支承、点式支承或线、点组合支承；

2 转动型连接：外挂墙板相对于主体结构能绕其中一个承重固定点发生相对转动，连接形式可采用点支承；

3 固定型连接：当外挂墙板形式对主体结构影响相对较小时，连接形式可采用固定线边支承或固定点式支承。

外挂墙板可以视为钢筋混凝土制作的幕墙系统，由于构造设计的相关性，在施工图设计阶段难以一次设计完成。因此，在施工图审查中可以比照幕墙审查的有关要求，对于主体结构设计需明确外挂墙板的连接方式、连接位置以及荷载条件。待深化设计单位完成外挂墙板的深化设计后，由施工图设计单位首先进行复核，再将相关图纸报施工图审查单位进行审查。

11.2 预制外挂墙板设计应计算下列作用效应：

1 施工阶段验算时，应计算重力荷载、脱模和吊运等动力作用的等效荷载效应；

2 非抗震设计时，应计算重力荷载和风荷载效应；

3 抗震设计时，应计算重力荷载、风荷载和地震作用效应；

4 计算外挂墙板及连接节点的承载力时，荷载组合的效应设计值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定。

【条文说明】

在外挂墙板和连接节点上的作用与作用效应的计算时应注意：

1对外挂墙板进行持久设计状况下的承载力验算时，应计算外挂墙板在平面外的风荷载效应；当进行地震设计状况下的承载力验算时，除应计算外挂墙板平面外水平地震作用效应外，尚应分别计算平面内水平和竖向地震作用效应，特别是对开有洞口的外挂墙板，更不能忽略后者。

2 承重节点应能承受重力荷载、外挂墙板平面外风荷载和地震作用、平面内的水平和竖向地震作用；非承重节点仅承受上述各种荷载与作用中除重力荷载外的各项荷载与作用。

3 在一定的条件下，旋转式外挂墙板可能产生重力荷载仅由一个承重节点承担的工况，应特别注意分析。

4 计算重力荷载效应值时，除应计入外挂墙板自重外，尚应计入依附于外挂墙板的其他部件和材料的自重。

5 计算风荷载效应标准值时，应分别计算风吸力和风压力在外挂墙板及其连接节点中引起的效应。

6 对重力荷载、风荷载和地震作用，均不应忽略由于各种荷载和作用对连接节点的偏心在外挂墙板中产生的效应和作用组合效应设计值中的最不利组合进行。

11.3 预制外挂墙板计算水平地震作用标准值时，可采用等效侧力法，并应按下式计算:

(9.2.3)

| 式中： |  | —— | 施加于外挂墙板重心处的地震作用标准值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 动力放大系数，可取5.0； |
|  |  | —— | 水平地震影响系数最大值，应按表9.2.3采用； |
|  |  | —— | 预制外挂墙板的重力荷载标准值。 |

表9.2.3  水平地震影响系数最大值

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度(0.2g) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16 |

注：7度时括号内数值用于设计基本地震加速度为0.15g的地区。

竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

【条文说明】

由于外墙挂板与其连接节点不在同一平面内，外墙挂板的重力荷载会对连接节点引起偏心，从而在连接节点中不仅会引起垂直反力，还会引起平面外的水平力（拉力或压力）。应重视重力荷载的偏心对连接件及其锚固设计的影响。

根据我国规范，在计算风荷载时，一般取其为均布荷载。在进行连接件及其锚固的设计计算，为便于计算偏心影响，可将风荷载作为集中力，作用在外墙挂板的形心处。当外墙挂板的形心与连接件的中心不在同一位置时，应计算风荷载对连接节点的偏心影响。风吸力和风压力应分别进行计算，以便于随后的荷载组合。

外墙挂板的地震作用是依据国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对于非结构构件的规定，并参照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 的规定，对计算公式进行了简化。。地震作用会在外墙挂板和连接节点处引起平面外（包括出平面和向平面两个方向）水平地震力，以及平面内水平（包括向左和向右两个方向）和垂直（包括向上和向下两个方向）地震力，计算时不应遗漏，以免影响随后的荷载组合。

11.4 外挂墙板构造宜符合下列规定：

1 外挂墙板的高度不宜大于层高，厚度不宜小于100mm；

2 外挂墙板竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.2%；且钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于200mm；

3 外挂墙板开有洞口时，应沿洞口周边配置补强钢筋。

【条文说明】

考虑到我国目前吊车的起重能力、卡车的运输能力、施工单位的施工水平，以及连接节点构造的成熟程度，目前还不宜将构件做的过大。构件尺度过长或过高，如跨越两个层高后，主体结构层间位移对外墙挂板内力的影响较大，有时甚至需要考虑构件的P-Δ效应。由于目前相关试验研究工作做的还比较少，本规程条文仅适用于跨越一个层高一个开间的外挂墙板。由于外挂墙板受到平面外风荷载和地震作用的双向作用，因此应双层双向配筋，且应满足最小配筋率的要求。

福建省装配整体式结构施工图审查要点

福建省住房和城乡建设厅发布

2015年3月

使用说明

一、本审查要点适用于福建省新建装配整体式民用建筑工程的施工图审查，审查机构可参照使用。

二、本审查要点依据《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》(DBJ13-216-2015)、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)编制。

本审查要点由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由审查要点编制组负责具体技术内容的解释。

编制组主要成员有：卢伟煌 任彧（福建省建筑设计研究院）

1 装配式结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的基本要求，并应符合下列规定：

1 应采取有效措施加强结构的整体性；

2 装配式结构宜采用高强混凝土、高强钢筋；

3 装配式结构的节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性等要求；对重要且复杂的连接节点构造，宜通过专门试验确定；

4 应根据连接节点和接缝的构造方式和性能确定结构的整体计算模型。

（福建规程第3.0.4条）

【审查要点】

装配式结构的设计首先应满足国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第三章“基本设计规定”的各项要求。本规程的各项基本规定主要是根据装配式结构自身的特点，强调提出的附加要求，保证装配式结构的性能基本等同现浇结构。对于在偶然作用下，可能导致连续倒塌的装配式结构，应根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，进行防连续倒塌设计。

装配式结构的设计应注重概念设计并建立相应的结构分析模型，同时应重视预制构件的连接设计。本规程对于装配式结构设计的主要技术路线，是在可靠的受力钢筋连接技术的基础上，采用预制构件与后浇混凝土相结合的方法，通过连接节点合理的构造措施，将装配式结构连接成整体，保证其结构性能具有与现浇混凝土结构等同的延性、承载力和耐久性能，达到与现浇混凝土结构等同的效果。

装配式结构成败的关键在于预制构件之间，以及预制构件与现浇、后浇混凝土之间的连接技术。该关键技术包括连接接头的选用和连接节点的构造设计。欧洲FIB标准将装配式结构中预制构件的连接设计要求归纳为：标准化、简单化、抗拉能力、延性、变形能力、防火、耐久性和美学等八个方面的要求。节点连接构造不仅应满足结构的力学性能，尚应满足建筑物理性能的要求。

规程条文给出的框架节点构造是根据润泰集团多年工程实践的总结。在中国建筑科学研究院、同济大学、台湾大学等研究机构的协助下，这些节点构造均经过足尺节点试验的验证，试验结果证实这些装配式节点具有和现浇结构相当的抗震性能。采用这些节点构造的装配式建筑经受了台湾9.21大地震的检验，证实了这些节点构造达到了预期的性能。

装配式结构目前在我国方兴未艾，大量的新型体系和节点不断出现。规程仅是当前成熟经验的总结，对于规程未涉及的新型结构体系可以使用抗震性能化设计的方法，对结构的抗震安全性进行评价。

2 抗震设防的装配式结构，应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定抗震设防类别及抗震设防标准。

（福建规程第3.0.5条）

【审查要点】

抗震设防的装配式结构，应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定抗震设防类别及抗震设防标准。

3 预制构件的混凝土强度等级不应低于C30，预应力混凝土预制构件的强度等级不应低于C40。节点及接缝处的后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级。

（福建规程第4.1.3条）

【审查要点】

提高产品质量是新型建筑工业化的目的之一。预制构件在工厂内生产，生产质量易于控制，因此对其采用的混凝土的最低强度等级的要求高于现浇混凝土。

预制构件连接接缝一般采用强度等级高于预制构件的后浇混凝土、灌浆料或坐浆材料。当穿过接缝的钢筋不少于构件内钢筋并且符合本规程的构造规定时，节点及接缝的正截面受压、受拉及受弯承载力不会低于构件，可不必进行承载力验算。如未满足条文规定，应要求补充连接处的正截面验算

5 钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的规定。套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398的规定。采用套筒灌浆连接时，钢筋应采用热轧带肋钢筋。

（福建规程第4.3.1条、第4.3.2条）

【审查要点】

预制构件的连接技术是装配式结构关键核心技术。钢筋套筒灌浆连接接头技术是本规程所推荐主要的接头技术，也是研发各种装配整体式混凝土结构的重要技术基础。

钢筋套筒灌浆连接接头的工作机理如下：套筒内的灌浆料在具有较高的抗压强度的同时还具有微膨胀特性。灌浆料膨胀时受到套筒的约束作用，在灌浆料与套筒内壁间将产生较大的压应力。压应力存在使得带肋钢筋的粗糙表面与灌浆料间具有较大的摩擦力；被连接钢筋的轴向拉力通过摩擦力来传递。因此，灌浆套筒连接接头要求灌浆料有较高的抗压强度，同时灌浆套筒应具有较大的刚度。目前，由中国建筑科学研究院主编完成的建筑工业产品标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398已由住房和城乡建设部正式批准，并已发布实施。装配式结构中所用钢筋连接用灌浆套筒应符合该标准的要求。

灌浆料是钢筋套筒灌浆连接接头的另一个关键技术。灌浆料应具有高强、早强、无收缩和微膨胀等基本特性，以使其能与套筒、被连接钢筋更有效地结合在一起共同工作，同时可以满足装配式结构快速施工的要求。《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T398已由住房和城乡建设部正式批准，并已发布实施。装配式结构中钢筋套筒连接用灌浆料应符合该标准的要求。

6 装配式结构的房屋最大适用高度应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2 装配式结构房屋的最大适用高度（m）

| 结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8（0.2g） |
| 装配整体式框架结构 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 150 | 130 | 120 | 100 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 120（110） | 110（100） | 100（90） | 90（80） |

注：1 房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶的部分；

2 当结构中仅水平构件采用叠合梁、板，而竖向构件全部为现浇时，其最大适用高度同现浇结构；

3 框架结构加设钢支撑或消能减震装置时，最大适用高度可以按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011附录G有关规定计算；

4 内、外墙均预制的装配整体式剪力墙结构的最大适用高度应取表6.1.2中括号内的数值；当不规则建筑采用装配整体式剪力墙结构时，其最大适用高度宜适当降低。

（福建规程第6.1.2条）

【审查要点】

装配整体式结构的适用高度参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定并适当调整。

根据国内外多年的研究成果，位于地震区的装配整体式框架结构，当采取了可靠的节点连接方式和合理的构造措施后，装配整体式框架的结构性能可以等同现浇混凝土框架结构，其最大适用高度与现浇结构相同。如果装配式框架结构中节点及接缝构造措施的性能达不到等同现浇结构的要求，则其最大适用高度应适当降低。

装配整体式剪力墙结构中，墙体间的接缝数量多且构造复杂，接缝的构造措施及施工质量对结构整体的抗震性能影响较大，使得装配整体式剪力墙结构抗震性能很难完全等同于现浇结构。世界各地对装配式剪力墙结构的研究相对较少。我国近年来，对装配式剪力墙结构进行了大量的研究工作，但由于福建省内装配整体式剪力墙结构尚缺少实践经验，本规程对于该结构体系适用高度适当从严。

框架-剪力墙结构是当前得到广泛应用的结构体系。考虑到当前的研究水平，本规程建议装配整体式框架一剪力墙结构的剪力墙构件采用现浇，以保证结构整体的抗震性能。装配整体式框架-现浇剪力墙结构中，装配式框架的性能与现浇框架等同，因此整体结构的适用高度与现浇的框架-剪力墙结构相同。本规程暂不涉及框架与剪力墙均采用装配式结构体系。

考虑到钢支撑和消能减震装置，具有构件性能好、自重小、便于安装等特点，与装配式结构的技术路线较为切合，因此参照《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定，将设置钢支撑或消能减震装置的框架、框架-剪力墙结构列入本规程。

7  抗震设计时，装配整体式结构应根据抗震设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类装配整体式结构的抗震等级应符合表6.1.3 规定。

表6.1.3 丙类装配整体式结构的抗震等级

| 结构类型 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 |
| 装配整体式框架结构 | 高度（m） | ≤24 | >24 | ≤24 | >24 | ≤24 | >24 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 |
|  | 大跨度框架 | 三 | 二 | 一 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 高度（m） | ≤60 | >60 | ≤24 | >24且≤60 | >60 | ≤24 | >24且≤60 | >60 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一 |
|  | 剪力墙 | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 高度（m） | ≤70 | >70 | ≤24 | >24且≤70 | >70 | ≤24 | >24且≤70 | >70 |
|  | 剪力墙 | 四 | 三 | 四 | 三 | 二 | 三 | 二 | 一 |

注：大跨度框架指跨度不小于18m的框架

乙类装配整体式结构应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;当本地区抗震设防烈度为8度且抗震等级为一级时，应采取比一级更高的抗震措施;当建筑场地为I类时，仍可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。

抗震设计的高层装配式混凝土结构，当其房屋高度、规则性、结构类型等超过本规程的规定或者抗震设防标准有特殊要求时，可采用结构抗震性能设计方法进行补充分析和论证。

（福建规程第6.1.3条, 第6.1.4条, 第6.1.8条）

【审查要点】

丙类装配整体式结构的抗震等级参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3中的规定制定并适当调整。装配整体式框架结构及装配整体式框架一现浇剪力墙结构的抗震等级与现浇结构相同;由于装配整体式剪力墙结构在国内外的工程实践的数量还不够多，也未经历实际地震的考验，因此对其抗震等级的划分高度从严要求，比现浇结构适当降低。

乙类装配整体式结构的抗震设计要求参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中的规定提出要求。

对于规程未涉及的新型结构体系可以使用抗震性能化设计的方法，对结构的抗震安全性进行评价。结构抗震性能设计应根据结构方案的特殊性、选用适宜的结构抗震性能目标，并应论证结构方案能否满足预期的抗震性能目标要求。

8 装配整体式混凝土结构的层间位移角限值按表6.1.13采用（福建规程第6.1.13条）

表6.1.13 楼层层间最大位移与层高之比的限值

| 结构类型 | 限值 |
| --- | --- |
| 装配整体式框架结构 | 1/550 |
| 装配整体式框架-现浇剪力墙结构 | 1/800 |
| 装配整体式剪力墙结构 | 1/1000 |

【审查要点】

装配整体式结构的层间位移角限值均与现浇结构相同。

9 高层装配整体式混凝土结构宜设置地下室，地下室应采用现浇混凝土结构。转换梁以及与转换梁相连接的竖向构件不应采用预制构件。

（福建规程第6.1.9条, 第6.1.10条）

【审查要点】

考虑到福建地区地下水位较高，为确保地下室的功能性要求，在没有可靠实践经验和成熟构造做法的情况下，装配式结构暂时不用于地下室范围。结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层对整体性和传递水平力的要求较高，宜采用现浇楼盖。

转换构件受力较大且在地震作用下容易破坏。为加强结构的整体性，建议转换层及相邻上一层采用现浇混凝土结构。转换梁、转换柱是保证结构抗震性能的关键部位。这些构件往往截面大、配筋多，节点构造复杂，不适合采用预制构件。

审查中应确认上述技术要求是否得到落实。

10 装配式整体结构中，接缝的正截面承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的规定。接缝的抗剪承载力应符合下列规定：

1 持久设计状况：                      (6.4.1-1)

2 地震设计状况：                   (6.4.1-2)

在梁、柱端部箍筋加密区尚应符合下式要求： (6.4.1-3)

| 式中： |  | —— | 结构重要性系数，按国家相关标准规定取用； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 持久设计状况下接缝处剪力设计值; |
|  |  | —— | 地震设计状况下接缝处剪力设计值； |
|  |  | —— | 持久设计状况下接缝处抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 地震设计状况下接缝处抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 预制构件端部按照实配钢筋计算的斜截面抗剪承载力设计值； |
|  |  | —— | 接缝受剪承载力增大系数，抗震等级为一、二级取1.2抗震等级为三、四级取1.1。 |

（福建规程第6.4.1条）

【审查要点】

装配整体式结构中的接缝主要指预制构件之间的接缝、预制构件与现浇和后浇混凝土之间的结合面。它主要包括梁端接缝、柱顶底接缝、墙体的竖向接缝和水平接缝等。在装配式整体式结构中，接缝是影响结构受力性能的关键部位。

接缝处的压力通过后浇混凝土、灌浆料或坐浆材料直接传递；接缝处的拉力主要通过钢筋、预埋件传递；接缝处的剪力由结合面的混凝土粘结强度、键槽、粗糙面、钢筋的摩擦抗剪作用、钢筋的销栓抗剪作用承担；接缝处于受压、受弯状态时，静摩擦可承担部分剪力。

预制构件连接接缝一般采用强度等级高于预制构件的后浇混凝土、灌浆料或坐浆材料。当穿过接缝的钢筋不少于构件内钢筋并且符合本规程的构造规定时，节点及接缝的正截面受压、受拉及受弯承载力不会低于构件，可不必进行承载力验算。需要进行验算时，可按照混凝土构件正截面的计算方法进行，设计混凝土强度取接缝及构件混凝土材料强度的低值，钢筋只考虑穿过接缝且有可靠锚固的部分。

接缝处的抗剪强度往往低于预制构件抗剪强度。因此，接缝需要进行受剪承载力的计算。本条对各种接缝的受剪承载力提出了总的要求。

对于装配整体式结构的控制区域，即梁、柱的箍筋加密区及剪力墙底部加强部位，接缝要求实现强连接，确保不在接缝处发生破坏。即要求接缝的承载力设计值大于被连接构件的承载力设计值乘以强连接系数。强连接系数应根据抗震等级、连接的重要性以及连接类型，参照行业标准JGJ1-2014的规定确定。对于其他区域的接缝，可采用延性连接，允许连接部位产生塑性变形，但要求接缝的承载力设计值大于设计内力，以保证接缝的安全。

11 预制构件与后浇混凝土、灌浆料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合下列规定：

1 预制梁、板与后浇混凝土之间的水平结合面应设置粗糙面；

2 预制梁端面应设置键槽；预制柱底部端面应设置键槽，顶部端面应设置粗糙面；预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面;侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面或键槽；

3 预制梁端面设置键槽时，键槽的尺寸和数量应按照本规程第7.2.2条的规定计算确定；键槽的深度不宜小于30mm，键槽宽度不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍。槽口距离截面边缘不宜小于50mm；键槽间距宜等于键槽宽度，键槽端部斜面倾角不宜大于30°；

4 预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm，其余构件的粗糙面凹凸深度不应小于6mm。

（福建规程第6.4.4条）

【审查要点】

粗糙面和抗剪键槽是保证接缝处抗剪承载力的关键技术措施，规程公式给出的相关系数与这些构造密切相关。如采用本规程的公式进行验算，就应将粗糙面和抗剪键槽的构造要求在设计文件中予以明确。

试验表明，预制梁端采用键槽构造时，其接缝受剪承载力通常大于粗糙面处理的接缝。键槽构造易于控制生产质量并方便检验。当键槽深度太小时，易发生承压破坏；如不会发生承压破坏，则增加键槽深度对增加受剪承载力没有明显帮助。因此，键槽深度一般控制在30mm左右。梁端键槽数量通常较少，一般为1～3个，其试验结果与计算公式吻合较好。预制墙板侧面的键槽数量相对较多，连接面的工作机理与粗糙面类似，键槽深度及尺寸可适当减小。

审查中应确认设计文件中是否给出相关的技术要求。

12 混凝土叠合板应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行设计，并应符合下列规定：

1 叠合板的预制板厚度不宜小于60mm，现浇层厚度不应小于60mm；

2 板跨大于3m的叠合板宜采用桁架钢筋混凝土叠合楼板；

3 预制板块的短边边长不宜大于3500mm。

当预制板间采用分离式接缝（图6.5.5a）时，叠合板可按照单向板设计；当预制板采用能可靠传递内力的整体式接缝（图6.5.5b）或无接缝（图6.5.5c）的四边支承板时，叠合板可按照双向板设计。

（a）单向叠合板     （b）整体式接缝双向板     （c）无接缝双向板

1—预制叠合板；2—梁或墙；3—板侧分离式接缝；4—板端；5—板侧；6—板侧整体式接缝

图6.5.5 叠合板形式

（福建规程第6.5.2，6.5.5条）

【审查要点】

混凝土叠合板是预制装配式结构的重要组成部分。采用叠合构造使得楼盖的设计与现浇楼盖结构存在较大的差别。

叠合板后浇层最小厚度的规定考虑了楼板整体性要求以及管线预埋、面筋铺设、施工误差等方面的因素。预制板最小厚度的规定考虑了脱模、吊装、运输、施工等因素。在可靠的构造措施（如设置桁架钢筋或增设板肋）的情况下，可以考虑将预制板厚度适当减少。

当板跨度较大时，为了增加预制板的整体刚度和水平叠合面抗剪性能，可在预制板内设置桁架钢筋，见图1；钢筋桁架的下弦钢筋可作为楼板下部受力钢筋使用。施工阶段验算预制板的承载力及变形时，可考虑桁架钢筋的作用，以减少预制板下的临时支撑数量。

当板跨度超过6m时，采用预应力混凝土预制板可取得较好的经济性；板厚大于180mm时，为了减轻楼板自重，推荐采用空心楼板，可在钢模板中设置各种轻质模具，浇筑混凝土后形成空心。

图1 叠合楼盖的预制板桁架钢筋构造示意

目前已有的叠合板整体式接缝构造存在传力机制不明确、接缝对极限承载力存在不利影响、施工效率低、施工质量不易保证等问题。建议预制叠合板采用单向板计算模式，并对板缝进行构造处理，以保证使用阶段的观感。

审查中应要求设计人员明确叠合板的拆分形式，并确认计算假定与实际的构造是否相符。

13 叠合梁水平叠合面的受剪承载力验算应符合下列规定：

1 叠合面的受剪承载力验算应以支座点、弯矩绝对值最大点和零弯矩点为界限，划分为若干剪跨区分别进行（图6.5.3）。

图6.5.3 叠合梁剪跨区段的划分示意

2 每个剪跨区段内，叠合面上的纵向剪力V 可按下式计算

当叠合面在混凝土受压区范围之外时：

(6.5.3-1)

| 式中： |  | —— | 各剪跨区段梁纵向受力钢筋配筋面积； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 纵向受力钢筋抗拉强度设计值。 |

当叠合面在混凝土受压区范围之内时：

(6.5.3-2)

| 式中： |  | —— | 叠合面以上混凝土受压区面积； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 混凝土轴心抗压强度设计值。 |

3  各剪跨区段内的水平叠合面受剪承载力应按以下规定验算：

(6.5.3-3)

| 式中： |  | —— | 混凝土轴心抗拉强度设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 各剪跨区段的水平叠合面面积； |
|  |  | —— | 各剪跨区段内，穿过叠合面的抗剪钢筋截面面积，箍筋可计入抗剪钢筋； |
|  |  | —— | 抗剪钢筋抗拉强度设计值，且不大于360； |
|  |  | —— | 抗剪钢筋与水平叠合面的夹角 ； |
|  |  | ——— | 与水平叠合面粗糙度相关的系数，当粗糙面符合本规程第6.4.4条规定时可取,。 |

4 抗剪钢筋配筋率不应低于0.2%，配筋率按下式计算：

(6.5.3-4)

5 抗剪钢筋在叠合面两侧均应有可靠锚固且锚固长度不应小于15d；d为抗剪钢筋直径。

未配置抗剪钢筋的叠合板，当水平叠合面符合本规程第6.4.4条关于粗糙度的构造规定时，可按下列公式进行水平叠合面的抗剪验算：

（6.5.4）

| 式中： |  | —— | 叠合板支座处剪力； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 叠合板宽度； |
|  |  | —— | 叠合板有效高度。 |

（福建规程第6.5.3条，第6.5.4条）

【审查要点】

对于叠合受弯构件应确保叠合面处的抗剪破坏不会先于其他破坏模式出现，只有确保叠合面处的抗剪强度才能实现“等同现浇”的目标。规程条文首先明确了叠合面抗剪验算的计算对象，给出了针对叠合面抗剪验算的作用效应计算公式。基于修正剪切摩擦理论, 规程编制组查阅了《混凝土结构设计规范》 GB 50010公式H.0.4-1的原始试验数据，并参考ACI规范，欧洲规范的相关公式中计算系数的取值，通过大量的试算对比，同时考虑到与规程公式6.5.4-4（该公式直接引用GB50010-2010公式H.0.4-2）的衔接，最终确定推荐的计算系数取值。

审查中应要求设计人员提供受弯构件的叠合面抗剪承载力验算的计算书。

14 叠合板支座处的纵向钢筋应符合下列规定：

1 板端支座处，预制板端部纵向受力钢筋宜伸出并锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，锚固长度不应小于5d（d为纵向受力钢筋直径），且宜伸至支座中心线（图6.5.6a）；

2 单向叠合板的板侧支座处，当预制板的板底分布钢筋伸入支承梁或墙时，应符合本条第1款的规定；当板底分布钢筋不伸入支承梁或墙时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土中设置附加钢筋；附加钢筋截面面积不宜小于预制板内同向板底分布钢筋面积，附加钢筋在预制板后浇叠合层内锚固长度不应小于15d，在支座内的锚固长度不应小于15d（d为附加钢筋直径），且宜伸过支座中心线（图6.5.6b）。

(a)板端支座                        （b）板侧支座

图6.5.6 叠合板支座构造示意

【审查要点】

为保证楼板的整体性及传递楼层面内水平力的需要，预制板内的纵向受力钢筋在板端宜伸入支座，并应符合现浇楼板下部纵向钢筋的构造要求。在预制板侧面，为了生产及安装的方便，可不伸出构造钢筋，但应设置附加钢筋以保证楼面的整体性。

审查中应确认在设计中是否采取了增强装配式结构整体性的措施。

15 桁架钢筋混凝土叠合板应符合以下规定：

1 桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

2 桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm；

3 桁架钢筋的上弦杆钢筋直径不宜小于8mm，腹杆钢筋直径不应小于4mm；

4 桁架钢筋的弦杆钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

当未设置桁架钢筋时，在下列情况下，叠合楼板的预制板和后浇混凝土间应设置抗剪构造钢筋：

1 单向叠合板跨度大于4.0m时，在距支座1/4跨范围内；

2 双向叠合板短向跨度大于4.0m时，在距四边支座1/4短跨范围内；

3 悬挑叠合板及悬挑板上部纵向受力钢筋在相邻叠合板的后浇混凝土锚固范围内。

叠合板的预制板和后浇混凝土之间设置的抗剪构造钢筋应符合下列规定：

1 抗剪构造钢筋宜采用马镫形状，间距不宜大于400mm，钢筋直径d不应小于6mm；

2 马镫筋宜伸至叠合板上、下部纵向钢筋处，预埋在预制板内的总长度不应小于15d，水平段长度不应小于50mm。

阳台板、空调板宜采用预制构件或预制叠合构件。预制构件应与主体结构可靠连接；叠合构件的板面钢筋应在相邻叠合板的后浇混凝土中可靠锚固，叠合构件中预制板板底钢筋的锚固应符合下列规定：

1 当板底为构造配筋时，其钢筋锚固应符合本规程第6.5.6条第1款的规定；

2 当板底为计算要求配筋时，钢筋应满足受拉钢筋的锚固要求。

（福建规程第6.5.9，第6.5.10条，第6.5.11条,第6.5.12条）

【审查要点】

虽然对于板式受弯构件而言，叠合面抗剪的要求较容易得到满足。但是，在叠合板跨度较大、有相邻悬挑板的上部钢筋锚入等情况下，叠合面内会产生较大的水平剪力，需配置界面抗剪钢筋来保证水平界面的抗剪能力。当有桁架钢筋时，可不单独配置抗剪钢筋;当没有桁架钢筋时，配置的抗剪钢筋可采用马蹬形状，钢筋直径、间距及锚固长度应满足叠合面抗剪的需求。阳台板、空调板等采用悬臂预制构件或叠合构件时，负弯矩钢筋应可靠锚固在相邻叠合板的后浇层中。

审查中应确认在设计文件中是否明确了叠合板的抗剪构造。

16 抗震设计的装配式混凝土结构，宜根据结构的特点，选择适宜的隔震、消能减震措施。

装配整体式混凝结构的隔震设计尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。

消能减震设计时，应根据多遇地震下的预期减震要求及罕遇地震下的预期结构位移控制要求，适当设置消能部件。消能部件可由消能器及斜撑、墙体、梁等支承构件组成。消能器可采用速度相关型、位移相关型或其它类型。

（福建规程第6.1.7条、第6.6.2条、第6.6.3条）

【审查要点】

中国城市的人口密度大，需要高层集合式住宅。对于装配式结构而言，剪力墙体系具有竖向构件多、结构自重大的缺点，既不利于构件的吊运、安装，也不利于抗震。同时，剪力墙墙体之间的接缝数量众多且构造复杂，接缝的构造措施及施工质量对结构整体的抗震性能影响较大。如何经济、可靠地处理好装配式剪力墙接缝，仍是一个需要继续研究的课题。因此，我国的装配式结构的结构选型必须考虑到社会的实际需求和装配式结构自身的特点，探索适合装配式结构的高层体系。

对于一般的抗震结构，为保证在遭受不可预见的强烈地震时，结构不致产生严重的破坏和倒塌，其抗震设计原则是允许结构中部分次要构件产生一定的塑性变形，利用结构自身的延性和塑性变形来耗散地震输入能量，防止结构倒塌，是所谓的“硬抗”地震的方法。

对于消能减震结构，采用的是减震控制的设计思想。通过附加的消能减震装置使得主结构承受的地震作用显著减小，从而达到控制结构地震反应的目的，降低主结构的损伤程度。

消能构件均采用工厂化生产、现场安装的形式，与装配式结构在建造模式上完全契合；装配式结构在安装精度上的控制要求，使得消能构件的安装难度必然低于现浇结构。消能减震技术与混凝土预制装配式技术相结合的高层建筑体系，可以较好地满足我国当前的社会需求，有助于实现建筑产业现代化的目标。

消能减震结构最基本的特点是：1 消能装置可同时减少结构的水平和竖向的地震作用，适用范围较广，结构类型和高度均不受限制；2 消能装置使结构具有足够的附加阻尼，可满足罕遇地震下预期的结构位移要求；3 由于消能装置不改变结构的基本形式，除消能部件和相关部件外的结构设计仍可按本规范各章对相应结构类型的要求执行。这样，消能减震房屋的抗震构造，与普通房屋相比不降低，其抗震安全性可有明显的提高。

消能减震设计需解决的主要问题是：消能器和消能部件的选型，消能部件在结构中的分布和数量，消能器附加给结构的阻尼比估算，消能减震体系在罕遇地震下的位移计算，以及消能部件与主体结构的连接构造和其附加的作用等等。

消能减震结构的计算方法，与消能部件的类型、数量、布置及所提供的阻尼大小有关。理论上，大阻尼比的阻尼矩阵不满足振型分解的正交性条件，需直接采用恢复力模型进行非线性静力分析或非线性时程分析计算。

本规程的条文给出了消能减震设计的主要技术要点，施工图审查中可按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013的有关条文的要求掌握。

隔震体系通过延长结构的自振周期能够减少结构的水平地震作用，己被国外强震记录所证实。国内外的大量试验和工程经验表明：隔震一般可使结构的水平地震加速度反应降低60% 左右，从而消除或有效地减轻结构和非结构的地震损坏，提高建筑物及其内部设施和人员的地震安全性，增加了震后建筑物继续使用的功能。

隔震技术对低层和多层建筑比较合适，日本和美国的经验表明，不隔震时基本周期小于1.0s 的建筑结构效果最佳；根据橡胶隔震支座抗拉屈服强度低的特点，需限制非地震作用的水平荷载，结构的变形特点需符合剪切变形为主且房屋高宽比应受一定的限制。对高宽比大的结构，需进行整体倾覆验算，防止支座压屈或出现拉应力超过lMPa。

本规程的条文给出了隔震设计的主要技术要点，施工图审查中可按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中的有关条文的要求掌握。

17  除本规程另有规定外，装配整体式框架结构可按现浇混凝土框架结构进行设计。装配整体式框架结构中的预制柱的纵向钢筋连接宜采用套筒灌浆连接。装配整体式框架结构中,预制柱水平接缝处不宜出现拉力。

（福建规程第7.1.1条、第7.1.2条、第7.1.3条）

【审查要点】

根据国内外多年的研究成果，在地震区的装配整体式框架结构，当采取了可靠的节点连接方式和合理的构造措施后，其性能可等同于现浇混凝土框架结构，因此可采用和现浇结构相同的方法进行结构分析和设计。钢筋套筒灌浆连接接头技术是本规程所推荐主要的接头技术，也是形成各种装配整体式混凝土结构的重要基础。

试验研究表明，预制柱的水平接缝处，受剪承载力受轴力影响较大。当柱受拉时，水平接缝的抗剪能力较差，易发生接缝的滑移错动。因此，应通过合理的结构布置，避免柱的水平接缝处出现拉力。

审查中应确认设计文件中明确预制柱的纵向钢筋连接采用套筒灌浆连接；预制柱水平接缝处如受拉要进行相应的构造加强，并进行接缝抗剪验算。

18 叠合梁竖向接缝的受剪承载力设计值应按照下列公式计算：

1 持久设计状况

（7.2.2-1）

2 地震设计状况

（7.2.2-2）

| 式中： |  | —— | 叠合梁梁端后浇层截面面积； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 叠合梁现浇层混凝土轴心抗压强度设计值； |
|  |  | —— | 穿过竖向结合面的钢筋抗拉强度设计值； |
|  |  | —— | 穿过竖向结合面的钢筋在结合面上投影面积之和； |
|  |  | —— | 后浇键槽根部面积与预制键槽根部面积的较小值。 |

图7.2.2  叠合梁端竖向结合面抗剪承载力计算参数示意

1-后浇节点区；2-后浇混凝土叠合层；3-预制梁； 4-预制键槽根部截面；5-后浇键槽根部截面

（福建规程第7.2.2条）

【审查要点】

本规程偏于安全地不考虑新旧混凝土粘结作用。取抗剪键槽的受剪承载力、后浇区域混凝土的受剪承载力、穿过结合面的钢筋的销栓抗剪作用之和作为结合面的受剪承载力。在地震往复作用下，需对混凝土部分的受剪承载力进行折减，参照混凝土斜截面受剪承载力设计方法，折减系数取0.6.

研究表明，混凝上抗剪键槽的受剪承载力一般为0.15～0.2。由于混凝土抗剪键槽的受剪承载力和钢筋的销栓抗剪作用一般不会同时达到最大值，因此需对混凝土抗剪键槽的受剪承载力进行折减，取0.1。抗剪键槽的受剪承载力取各抗剪键槽根部受剪承载力之和;梁端抗剪键槽数量一般不会超过3个，不考虑群键作用。抗剪键槽破坏时，可能沿现浇键槽或预制键槽的根部破坏。因此，计算抗剪键槽受剪承载力时应按现浇键槽和预制键槽根部剪切面分别计算，并取二者的较小值。设计中，应尽量使现浇键槽和预制键槽根部剪切面面积相等。

审查中应确认设计文件中提供了叠合梁竖向接缝的受剪承载力计算书。

19 在水平力作用工况下，预制柱底水平接缝的抗剪承载力设计值应按下列公式计算：

当预制柱底水平接缝为承压状态时：

（7.2.3-1）

当预制柱底水平接缝为受拉状态时：

（7.2.3-2）

| 式中： |  | —— | 预制柱混凝土轴心抗压强度设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋抗拉强度设计值； |
|  | N | —— | 水平接缝处的轴向力设计值，取绝对值进行计算； |
|  |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋在结合面上投影面积之和； |
|  |  | —— | 预制柱底水平接缝的抗剪承载力设计值。 |

（福建规程第7.2.3条）

【审查要点】

预制柱底结合面的受剪承载力主要包括:新旧混凝土结合面的粘结力、粗糙面或键槽的抗剪能力、静摩擦力、纵向钢筋的销栓抗剪作用及摩擦抗剪作用，其中后两者为受剪承载力的主要组成部分。

在非抗震设计时，柱底剪力通常较小，无需验算。在地震往复作用下，新旧混凝土粘结力及粗糙面的受剪承载力丧失较快，计算中不予考虑。由于柱底接缝灌浆层上下混凝土表面均有粗糙面或键槽构造，因此摩擦系数可取O.8。钢筋销栓作用的受剪承载力计算公式与第7.2.2条相同。当柱受拉时，由于接触面存在脱离的趋势，不产生静摩擦力；且由于钢筋受拉，计算钢筋销栓作用时，需要根据钢筋中的拉应力结果对销栓受剪承载力进行折减。

审查中应确认设计文件中提供了柱底水平接缝的抗剪承载力计算书。

20 框架柱的纵向受力钢筋可集中于四角对称配置，当纵向受力钢筋的间距不满足最大间距要求时，可设置辅助纵向钢筋。辅助纵向钢筋的直径不宜小于10mm及纵向受力钢筋直径的1/2。正截面承载力计算时不计辅助纵向钢筋的影响；

框架柱纵向受力钢筋在柱底采用套筒灌浆连接时，柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm之和；套筒上端第一道箍筋距离套筒顶部不应大于5Omm（图7.3.1）。

图7.3.1  钢筋采用套筒灌浆连接时柱底箍筋加密区域构造示意

1-预制柱；2-套筒灌浆连接接头；3-箍筋机密区（阴影区域）；4-加密区箍筋

（福建规程第7.3.1条）

【审查要点】

考虑到预制装配式框架安装的需要，在结构设计中应注意协调框架节点处梁柱的尺寸。同时在梁柱钢筋的配筋方案的选择上，需考虑框架柱纵筋采用套筒灌浆连接所需的构造空间。选用较大直径钢筋，可减少钢筋根数，增大钢筋间距，便于钢筋连接及节点区钢筋的空间避让。套筒连接区域柱截面刚度及承载力较大，柱的塑性铰区可能会上移到套筒连接区域以上，因此至少应将套筒连接区域以上500mm高度区域内需将柱箍筋加密。

以上2条构造要求与现浇混凝土框架柱构造有一定的差别，在施工图审查中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握。

21 叠合梁的钢筋配置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，并满足以下要求：

1 抗震等级为一、二级的框架梁端部加密区宜采用整体封闭箍筋（图7.3.5a）；

2 承受扭矩的叠合梁应采用整体封闭箍筋；

3 采用组合封闭箍筋的形式时，梁箍筋可采用焊接钢筋网弯折成U形，端部应采用135°弯钩，箍筋帽可采用焊接钢筋网弯折，端部应采用135°弯钩。非抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于5d（d为箍筋直径）；抗震设计时，弯钩端头平直段长度不应小于10d（图7.3.5b）；

4  叠合梁预制部分的腰筋不承受扭矩时，可不伸入梁柱节点。

(a) 采用整体封闭箍筋的叠合梁

(b) 采用组合封闭箍筋的叠合梁

图7.3.5 叠合梁箍筋构造示意

1-预制梁；2-开口箍筋；3-上部纵向钢筋；4-箍筋帽

（福建规程第7.3.5条）

【审查要点】

装配式结构在构造设计上需充分考虑构件生产的方便性、现场安装的可行性。部分现浇结构的传统做法并不适用于装配式结构。

装配式框架中的预制梁采用钢筋焊接网弯折的型式可以大大提高生产效率，钢筋焊接网的材料和弯折的型式可参照现行国家标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014。

主梁梁端加密区范围以外的封闭箍筋型式，参照ACI 318的规定提出"组合式封闭箍"的概念，所谓"组合式封闭箍"是指"U型"的开口箍和"П型"的开口箍，下部和上部同时组合形成的组合式封闭箍。组合式封闭箍便于提升现场钢筋安装效率与质量。

以上5条构造要求与现浇混凝土框架梁构造有一定的差别，在施工图审查中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握。

22 中间层梁柱节点梁下部纵筋可在节点区内交错式锚固（图7.3.7），并应符合下列规定：

1 节点两侧梁的纵筋宜反对称布置，相邻钢筋的净间距不应小于10mm；

2 没有纵向受力钢筋的梁箍筋角部应设置辅助纵向钢筋，辅助纵向钢筋直径不宜小于10mm，可不伸入梁柱节点；

3 边节点处，梁上部纵筋可采用锚固板锚固。

（a）中柱节点                       （b）边柱节点

图7.3.7  中间层框架节点构造示意

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁面钢筋；4-预制梁；5-预制柱；6-梁底钢筋

顶层梁柱节点处钢筋连接及锚固应满足下列要求：

1 对顶层中节点，柱纵向受力钢筋宜采用直线锚固；当梁截面尺寸不满足直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固（图7.3.8-1）；

2 钢筋端锚固板中钢筋混凝土保护层厚度小于3d(d为锚固钢筋直径)时，在其埋入长度范围内应配置横向箍筋，其直径不小于1/4d，且不小于10mm；横向箍筋间距不大于5d，且不大于100mm；第一根横向箍筋应配置在离端锚固板承压面1d的范围内；离柱筋端锚固板最近的水平箍筋应采用并列的双层箍筋；

图7.3.8-1  顶层中柱节点构造示意

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁面钢筋；4-预制梁；5-预制柱；6-梁底钢筋；

7-钢筋端锚固板；8-加强箍筋

3 对顶层端节点，梁下部纵筋应锚固在后浇节点区内；其他受力钢筋的锚固应符合下列规定：

1）柱宜伸出屋面并将柱纵向受力钢筋锚固在伸出段内（图7.3.8-2a），伸出段长度不宜小于500mm，伸出段内箍筋间距不应大于5d（d为柱纵向受力钢筋直径），且不应大于100mm；柱纵向钢筋宜采用锚固板锚固，锚固长度不应小于40d；

2）柱外侧纵向受力钢筋也可与梁上部纵向受力钢筋在后浇节点区搭接（图7.3.8-2b），其构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的规定；柱内侧纵向受力钢筋宜采用锚固板锚固。

（a）柱向上伸长                   （b）梁柱外侧钢筋搭接

图7.3.8-2  顶层边柱节点构造示意

1-柱主筋；2-梁箍筋；3-梁面钢筋；4-预制梁；5-预制柱；6-梁底钢筋；

7-钢筋端锚固板；8-加强箍筋；9-柱延伸段

（福建规程第7.3.7条、第7.3.8条）

【审查要点】

本规程涉及的框架节点构造是根据润泰集团多年工程实践的总结。在中国建筑科学研究院、同济大学、台湾大学等研究机构的协助下，这些节点构造均经过足尺节点试验的验证，试验结果证实这些装配式节点具有和现浇结构相当的抗震性能。采用这些节点构造的装配式建筑经受了台湾9.21大地震的检验，证实了这些节点构造达到了预期的性能。

在施工图审查中可以认为这些节点构造具有与现浇结构等同的抗震性能。如在设计文件中给出的节点构造与规程推荐节点存在差别，审查单位可要求设计单位提供必要的验证材料（包括但不限于节点的足尺试验报告）。

23 预制次梁与预制主梁的连接宜符合下列要求：

1 采用牛担板企口梁的方式与主梁连接

2 次梁端部设置企口、主梁侧面挑耳的连接方式

3 施工图设计单位应明确预制次梁与预制主梁的连接形式并提供节点力设计值，具体构造尺寸由深化设计单位结合预制情况确定。

（福建规程第7.3.6条、第7.3.7条）

【审查要点】

由《审查要点21》可知，由于装配式工法的需要，装配式框架梁的配筋构造不利于承受扭矩，因此在结构布置时要考虑这一特点。可将次梁与框架梁的连接节点做成铰接。在确认计算假定的条件下，次梁端部铰接节点采用的具体形式可以在深化设计阶段，结合预制构件生产，由深化设计单位确定。施工图设计单位应提供节点处的控制内力，并负责对深化设计图纸中确定的相关构造进行复核。

施工图审查中应检查结构计算的假定与实际构造是否一致，并检查是否为深化设计提供了必要的资料。

24 抗震设计时，对同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢的装配整体式剪力墙结构，现浇墙肢水平地震作用弯矩、剪力宜乘以不小于1.1的增大系数。（福建规程第8.1.2条）

【审查要点】

预制剪力墙的接缝对墙肢的抗侧刚度有一定的削弱作用，应考虑对弹性计算的内力调整，适当放大现浇墙肢的水平地震作用下的剪力和弯矩；预制剪力墙的剪力及弯矩不减小。这样处理偏于安全。

施工图审查中应要求设计单位提供现浇墙肢内力放大后的计算书，并确认墙肢的配筋验算系按照放大内力进行。

25 抗震设计时，内、外墙均预制的装配整体式剪力墙结构不应采用短肢剪力墙；对于外墙预制、内墙现浇的装配整体式剪力墙结构，在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不应大于结构底部总地震倾覆力矩的30%。

（福建规程第8.1.3条）

【审查要点】

短肢剪力墙的轴压比通常较大，墙肢的延性也相对较差；装配式剪力墙结构对连接、预制墙板延性、现浇节点的计算和构造要求均高于现浇结构，故在高层装配式剪力墙结构中应避免过多采用短肢墙。此外，短肢墙的预制墙板划分较为困难，生产和运输效率相对较低，对经济性、制作和安装施工的便捷性影响较大。

施工图审查中应检查短肢剪力墙的布置符合上述规定。

26 在风荷载效应起控制作用的持久设计状况或多遇地震设计状况下，装配整体式剪力墙结构中预制墙肢接缝处应避免出现全墙肢受拉。

在地震设计状况下，剪力墙水平接缝的受剪承载力设计值应按下式计算：

（8.3.6）

| 式中： |  | —— | 穿过水平接缝的钢筋抗拉强度设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积； |
|  | N | —— | 水平接缝处的轴向力设计值，压力时取正，拉力时取负。 |

（福建规程第8.1.4条、第8.3.6条）

【审查要点】

预制剪力墙墙肢出现全截面受拉时，易出现墙身水平通缝，从而严重削弱水平接缝处的抗剪承载力，同时接缝处的抗剪刚度也会严重退化。因此，应避免出现预制剪力墙墙肢全截面受拉。编制组根据福建地区的抗震设防情况、风荷载条件进行了大量的试算。试算结果表明，当设防烈度为7度和8度时，若建筑物高宽比分别大于5和4时，建筑外围的剪力墙较易在非加强区出现墙肢全截面受拉，不宜采用预制装配式剪力墙结构。

福建地区为台风高发区域，当采用预制装配式剪力墙结构时，应对预制剪力墙接缝在风荷载作用下的受力情况进行慎重的验算，确保不出现墙肢全截面受拉的情况。风荷载效应起控制作用的持久设计状况或多遇地震设计状况的荷载组合应按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的相关规定执行。

施工图审查中应要求设计单位提供剪力墙墙肢的拆分方案，并提供各墙肢接缝处在各验算工况下的抗剪验算计算书；如建筑物的高宽比较大应要求设计单位提供设防烈度水平地震作用下的内力分析，并重点检查边缘墙肢的受力情况。注意内力的检查以墙肢为对象。

27 当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸300mm范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密(图8.2.4），加密区水平分布筋的最大间距不应大于100mm，最小直径不应小于8mm。套筒上端第一道水平分布钢筋距离套筒顶部不应大于50mm。

（福建规程第8.2.4条）

图8.2.4 钢筋套筒灌浆连接部位水平分布钢筋的加密构造示意

1—灌浆套筒；2—水平分布钢筋加密区域（阴影区域）；3—竖向钢筋；4—水平分布钢筋

【审查要点】

万科企业股份有限公司及清华大学的实验研究结果表明，剪力墙底部竖向钢筋连接区域，裂缝较多且较为集中，因此，对该区域的水平分布筋应加强，以提高墙板的抗剪能力和变形能力，并使该区域的塑性铰可以充分发展，提高墙板的抗震性能。

施工图审查中应检查在设计文件中是否明确了本条抗震构造。

28 同一楼层内相邻预制剪力墙间应采用整体式接缝连接，且应符合下列规定：

1 当接缝位于约束边缘构件区域时，约束边缘构件的阴影区域（图8.3.1）宜全部采用后浇混凝土，并应在后浇段内设置封闭箍筋；

2 当接缝位于构造边缘构件区域时，构造边缘构件宜全部采用后浇混凝土；

3 当接缝位于非边缘构件区域时，相邻预制剪力墙间应设置后浇段，后浇段的宽度不应小于墙厚且不宜小于200mm；后浇段内应设置不少于4根竖向钢筋，钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且不应小于8mm；

4 预制剪力墙的水平分布钢筋在后浇段内的锚固、连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

图8.3.1 约束边缘构件阴影区域示意

-约束边缘构件沿墙肢的长度；1-后浇段；2-预制剪力墙

（福建规程第8.3.1条）

【审查要点】

确定剪力墙竖向接缝位置的主要原则是便于标准化生产，方便吊装、运输和就位，并尽量避免接缝对结构整体性能产生不良影响。

边缘构件是保证剪力墙抗震性能的重要部位，通常具有较高的配筋率和配箍率，在该区域采用套筒灌浆连接往往遇到空间不足的困难。为确保装配式剪力墙结构的整体性，提高结构的整体延性，本规程推荐边缘构件区域全部采用现浇混凝土。非边缘构件区域的剪力墙拼接位置，剪力墙水平钢筋在后浇段内可采用锚环的形式锚固，两侧伸出的锚环宜相互搭接。

施工图审查中应要求设计单位提供剪力墙墙肢的拆分图纸，并检查现浇段的分布位置。如未按照规程的要求留设后浇段，设计单位应提供必要的详细节点构造及相应补充计算，以证实设计的剪力墙拆分方案不致造成整体结构性能的降低。

29 上下层预制剪力墙的竖向钢筋，当采用套筒灌浆连接时，应符合下列规定：

1 边缘构件竖向钢筋应逐根连接；

2 预制剪力墙的竖向分布钢筋，当仅部分连接时（图8.3.4），被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm，且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋；不连接的竖向分布钢筋直径不应小于6mm。

图8.3.4 预制剪力墙竖向分布钢筋连接构造示意

1-不连接的竖向分布钢筋；2-连接的竖向分布钢筋；3-连接接头

（福建规程第8.3.4条）

【审查要点】

套筒灌浆连接方式在日本、欧美等国家已经有长期、大量的实践经验，国内也已有充分的实验研究和相关的规程，可以用于剪力墙竖向钢筋的连接。

边缘构件是保证剪力墙抗震性能的重要构件，且钢筋较粗，每根钢筋应逐根连接。剪力墙的分布钢筋直径小且数量多，全部连接会导致施工繁琐且造价较高, 连接接头数量太多对剪力墙的抗震性能也有不利影响。根据有关单位的研究成果，可在预制剪力墙中设置部分较粗的分布钢筋并在接缝处仅连接这些钢筋,被连接钢筋的数量应满足剪力墙的配筋率和受力要求；为了满足分布钢筋最大间距的要求，在预制剪力墙中可再设置一部分较小直径的竖向分布钢筋，但其最小直径也应满足有关规范的要求。

以上2条构造要求与现浇剪力墙的构造有一定的差别，在施工图审查中应根据装配式结构的技术特点予以理解和把握。

30  外挂墙板应采用合理的连接节点并与主体结构可靠连接。有抗震设防要求时，外挂墙板及其与主体结构的连接节点，应进行抗震设计。

外挂墙板结构分析可采用线性弹性方法，其计算简图应符合实际受力状态。

对外挂墙板和连接节点进行承载力计算时，其结构重要系数应取不小于1.0，连接节点的承载力抗震调整系数应取1.0。

外挂墙板与主体结构宜采用柔性连接,连接方式可分为点支承方式、线支承方式; 连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。

（福建规程第9.1.1条、第9.1.2条、第9.1.3条、第9.1.4条）

【审查要点】

外挂墙板与主体结构的可靠连接始终是墙板设计中最重要的问题。外挂墙板与主体结构应采用合理的连接节点，以保证荷载传递路径简捷，并符合计算假定。同时，对外挂墙板除应进行截面设计外，还应重视连接节点设计。连接节点包括预埋件及连接件。其中预埋件包括主体结构支承构件中的预埋件，以及在外挂墙板中的预埋件，通过连接件与这两种预埋件的连接，将外挂墙板与主体结构连接在一起。对有抗震设防要求的地区，应对外挂墙板和连接节点进行抗震设计。

外挂墙板与主体结构之间可采用多种连接方式，应根据建筑类型、功能特点、施工吊装能力以及外挂墙板的形状、尺寸以及主体结构层间位移量等特点，确定外挂墙板的类型，以及连接件的数量和位置。对外挂墙板和连接节点进行设计计算时，所取用的计算简图应与实际连接构造相一致。

外挂墙板的连接形式可按下表分A、B、C、D四种类型。

表1 外挂墙板的连接形式分类

| 分类 | A类 | B类 | C类 | D类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按施工方式 | 湿式连接 | 干湿组合连接 | 干式连接 | 干式连接 |
| 按变形方式 | 固定连接 | 滑动连接 | 转动连接 | 固定连接 |
| 按支承方式 | 线式支承 | 点线组合支承 | 点式支承 | 点式支承 |

1 滑动型连接：外挂墙板的承重边固定于主体构件上，非承重边与主体可以相对错动，连接形式可采用单边线支承、点支承或点线组合支承；

2 转动型连接：外挂墙板相对于主体结构能绕其中一个承重固定点发生相对转动，连接形式可采用点支承；

3 固定型连接：当外挂墙板形式对主体结构影响相对较小时，连接形式可采用固定线支承或固定点支承。

图7  墙板与主体结构变形示意

干式连接与湿式连接为我国台湾地区的习惯叫法，干式连接即为点支承连接，湿式连接即为线支承连接；采用湿式连接时，外挂墙板上侧或下侧预留钢筋应锚入楼板现浇层内，待墙板安装就位后，浇筑混凝土进行固定；采用干式连接时，外挂墙板通过连接铁件与主结构构件上预留铁件进行连接。各种连接方式均应满足外挂墙板与主体结构可相对变形的要求。

外挂墙板为结构围护结构，当与主体结构采用点支承连接时，在主体结构分析时可不计入外挂墙板的刚度。

外挂墙板可以视为钢筋混凝土制作的幕墙系统，由于构造设计的相关性，在施工图设计阶段难以一次设计完成。因此，在施工图审查中可以比照幕墙审查的有关要求，对于主体结构设计需明确外挂墙板的连接方式、连接位置以及荷载条件。待深化设计单位完成外挂墙板的深化设计后，由施工图设计单位首先进行复核，再将相关图纸报施工图审查单位进行审查。

31 计算外挂墙板及连接节点的承载力时，荷载组合的效应设计值应符合下列规定：

1 持久设计状况：

当风荷载效应起控制作用时：

（9.2.1-1）

当永久荷载效应起控制作用时：

（9.2.1-2）

2 地震设计状况：

在水平地震作用下：

（9.2.1-3）

在竖向地震作用下：

（9.2.1-4）

| 式中： |  | —— | 基本组合的效应设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 水平地震作用组合的效应设计值； |
|  |  | —— | 竖向地震作用组合的效应设计值； |
|  |  | —— | 永久荷载的效应标准值； |
|  |  | —— | 风荷载的效应标准值； |
|  |  | —— | 水平地震作用的效应标准值； |
|  |  | —— | 竖向地震作用的效应标准值； |
|  |  | —— | 永久荷载分项系数，按本规程第9.2.2条规定取值； |
|  |  | —— | 风荷载分项系数，取1.4； |
|  |  | —— | 水平地震作用分项系数，取1.3； |
|  |  | —— | 竖向地震作用分项系数，取1.3； |
|  |  | —— | 风荷载组合系数。在持久设计状况下取0.6，地震设计状况下取0.2。 |

（福建规程第9.2.1条）

【审查要点】

计算外挂墙板和连接节点上的作用与作用效应时应注意：

1 对外挂墙板进行持久设计状况下的承载力验算时，应计算外挂墙板在平面外的风荷载效应；当进行地震设计状况下的承载力验算时，除应计算外挂墙板平面外水平地震作用效应外，尚应分别计算平面内水平和竖向地震作用效应。特别是对开有洞口的外挂墙板，更不能忽略后者。

2 承重节点应能承受重力荷载、平面外风荷载和地震作用、平面内的水平和竖向地震作用；非承重节点承受除重力荷载外的各项荷载与作用。

3 在一定的条件下，转动型外挂墙板可能出现重力荷载仅由一个承重节点承担的工况，应特别注意分析。

4 计算重力荷载效应标准值时，除应计入外挂墙板自重外，尚应计入依附于外挂墙板的其他部件和材料的自重。

5 计算风荷载效应标准值时，应分别计算风吸力和风压力在外挂墙板及其连接节点中引起的效应。

6 不应忽略由于各种荷载和作用对连接节点的偏心在外挂墙板和连接节点中产生的效应。

7 外挂墙板和连接节点的截面和配筋设计应根据各种荷载和作用组合效应设计值中的最不利组合进行。

32 预制外挂墙板计算水平地震作用标准值时，可采用等效侧力法，并应按下式计算:

(9.2.3)

| 式中： |  | —— | 施加于外挂墙板重心处的地震作用标准值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | —— | 动力放大系数，可取5.0； |
|  |  | —— | 水平地震影响系数最大值，应按表9.2.3采用； |
|  |  | —— | 预制外挂墙板的重力荷载标准值。 |

表9.2.3  水平地震影响系数最大值

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度(0.2g) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16 |

注：7度时括号内数值用于设计基本地震加速度为0.15g的地区。

竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

（福建规程第9.2.2条、第9.2.3条）

【审查要点】

根据我国规范，在计算风荷载时，一般取其为均布荷载。在进行连接件及其锚固的设计计算，为便于计算偏心影响，可将风荷载作为集中力，作用在外墙挂板的形心处。当外墙挂板的形心与连接件的中心不在同一位置时，应计算风荷载对连接节点的偏心影响。风吸力和风压力应分别进行计算，以便于随后的荷载组合。

外墙挂板的地震作用是依据国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对于非结构构件的规定，并参照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 的规定，对计算公式进行了简化。地震作用会在外墙挂板和连接节点处引起平面外（包括出平面和向平面两个方向）水平地震力，以及平面内水平（包括向左和向右两个方向）和垂直（包括向上和向下两个方向）地震力，计算时不应遗漏，以免影响随后的荷载组合。

33 外挂墙板最外层钢筋的混凝土保护层厚度除有专门要求外，表面有饰面的外挂墙板混凝土保护层厚度不应小于15 mm，表面没有饰面的清水墙板混凝土保护层厚度不应小于20 mm。

外挂墙板构造宜符合下列规定：

1 外挂墙板的高度不宜大于一个层高，厚度不宜小于100mm；

2 外挂墙板宜采用双层、双向配筋，竖向和水平钢筋的配筋率均不应小于0.15%；且钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于200mm；

3 外挂墙板开有洞口时，应沿洞口周边、角部根据计算配置加强钢筋。

（福建规程第9.3.1条、第9.3.2条）

【审查要点】

考虑到我国目前吊车的起重能力、卡车的运输能力、施工单位的施工水平，以及连接节点构造的成熟程度，目前还不宜将构件做的过大。构件尺度过长或过高，如跨越两个层高后，主体结构层间位移对外墙挂板内力的影响较大，有时甚至需要考虑构件的P-Δ效应。由于目前相关试验研究工作做的还比较少，本规程条文仅适用于跨越一个层高、一个开间的外挂墙板。由于外挂墙板受到平面外风荷载和地震作用的双向作用，因此应双层双向配筋，且应满足最小配筋率的要求。

福建省住房和城乡建设厅关于明确

工业化建筑的认定条件（试行）的通知

（征求意见稿）

根据省政府办公厅《关于推进建筑产业现代化试点的指导意见》（闽政办[2015]68号），为加快推进我省建筑产业现代化，进一步明确工业化建筑的认定条件，作为建设各方主体享受的政策依据，提升各方主体参与建筑产业现代化的积极性，现将有关事项通知如下：

一、工业化建筑的认定条件

（一）设计阶段

1、工业化建筑符合国家和我省建筑产业现代化的标准规范的设计要求。

2、工业化建筑应实行建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计，宜采用BIM技术设计。

3、工业化建筑的预制率应不低于20%（预制率不低于60%的，方可享受闽政办[2015]68号文规定的预制外墙不计容积率），装配率应不低于50%。本通知所称的预制率是指室外地坪以上主体结构和围护结构中预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。装配率是指预制构件、建筑部品的数量（或面积）占同类构件或部品总数（或面积）的比率。预制构件包含非承重内隔墙、预制管道井、预制排烟道、护栏、楼梯等;建筑部品包含集成式厨房、集成式卫生间等。

4、采用钢筋混凝土结构体系的工业化建筑，梁、柱、楼板、楼梯、内外墙板等宜采用预制方式；采用钢结构结构体系的工业化建筑，楼板、楼梯、非承重内外墙板等部位宜采用预制方式。

5、预制外墙板的保温材料，应与预制外墙板一次成型；预制外墙板铺贴瓷砖、石材的，宜与预制外墙板一次成型。

（二）建造过程阶段

1、工业化建筑符合国家和我省建筑产业现代化标准规范的施工要求。

2、工业化建筑实行建筑、结构、机电设备、室内装修一体化承发包，并实现成品房交付使用。

3、工业化建筑由专业化施工队伍负责施工，落实项目负责人质量终身责任，建立项目质量终身责任信息档案。

4、建造过程建立节能、节水、节材和建筑废弃物管理制度并有效实施。

5、建造过程采用信息化管理技术，实现部品部件可追溯管理。

二、认定要求

（一）项目施工图设计文件通过审图机构审查通过后，建设单位可向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门提交工业化建筑的建设初步方案，建设方案应包括规划设计方案、项目建设计划、施工图设计文件、预制构件和建筑部品的具体部位和工程量、预制外墙的部位及其建筑面积。设区市住房城乡建设主管部门应当组织专家按照第一条第（一）项的认定条件进行技术论证，并根据技术论证意见出具初步审核意见，同时抄送给规划部门和国土部门。初步审核意见作为享受闽政办[2015]68号文规定的预制外墙不计容积率等优惠政策的依据。

（二）在工程项目符合设计评价并通过竣工验收后，建设单位应当按照第一条第（二）项的认定条件要求，向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门提交竣工验收材料。设区市住房城乡建设主管部门对工业化建筑作出最终审核意见。

三、其他事项

（一）对于采用建筑工业化建造方式的政府投资的工程项目，招标人应当在将工业化建筑的认定条件写入招标文件，并明确违约责任。

（二）对于未按照施工图设计文件施工的建设项目，已实施预制外墙不计入建筑面积的，按照《城乡规划法》规定，应对建设单位按市场价没收违法所得。同时，按照有关法律法规对责任单位和责任人予以处罚，并计入企业诚信档案。

（三）各级住房城乡建设主管部门应当加强工业化建筑的建造过程监督管理，督促各方主体按照认定条件的要求加强项目管理。对未按照第一条第（二）项的要求进行施工的建筑业企业，予以重点监管。实行预制构件进场差异化管理，对使用未经认证的部品部件的工程项目，应当加大抽查抽测频率，确保工业化建筑质量安全。

建筑产业现代化部品部件认证办法

（征求意见稿）

第一条 为鼓励企业开发生产建筑产业化结构性部品和功能性部件（以下简称“部品部件”），促进部品部件的推广应用，保障部品部件和工业化建筑的质量和安全，根据省政府办公厅《关于推进建筑产业现代化试点的指导意见》（闽政办〔2015〕68号）等相关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于部品部件的认证和监督管理工作。

第三条 福建省建筑工业化产业联盟在省住房和城乡建设厅的领导下，负责部品部件的认证和监督管理。

第四条 省建筑工业化产业联盟负责建立建筑产业现代化部品部件认证网上管理系统，用于作为部品部件认证申报、审核和监督管理的工作平台。

第五条 部品部件的认证标准包括以下四个方面内容：

（一）部品部件是否具备建筑产业现代化的特征。包括：能否采用工业化（工厂化）生产，能否显著加快建设速度，改善作业环境，提高劳动生产率，降低劳动强度，减少资源消耗和污染物排放，保障工程质量和安全生产。

（二）生产厂家的资质和资格是否满足要求。包括：工商营业执照、企业资质证书、注册资本、专业技术人员、生产和检测能力、质量保证和管理体系是否符合要求。

（三）部品部件的质量是否符合要求。包括：部品部件的产品质量标准、部品部件使用的原材料、构配件质量检测结果以及部品部件的结构性能检验结果是否符合要求。

（四）部品部件在工程中的应用效果。包括：部品部件的现场装配及验收标准、近两年在工程中的应用的数量、部品部件的进场检测、连接检测、结构实体检测验结果是否符合要求，部品部件在应用过程中是否出现质量问题。

各类部品部件的具体认证标准另行制定。

第六条 申请部品部件认证的生产企业应于每季度第二个月底前向省建筑工业化产业联盟申报。申报材料包括《福建省建筑产业现代化部品部件认证申请表》（详见附件，在认证管理系统中填写并打印）以及相关证明材料，按照申请表注明的顺序用A4纸装订成册。

第七条 省建筑工业化产业联盟每季度第三个月上旬组织省建筑产业现代化专家委员会相关专家对企业的认证申请进行审核。经审核符合认证标准的部品部件每季度末之前在省建筑工业化产业联盟网上公布，并在《福建省建筑产业现代化部品部件目录》中登记。

第八条 列入《福建省建筑产业现代化部品部件目录》的部品部件，其生产厂家应当配备与部品部件生产能力相适应的现场装配队伍，具备生产安装一体化能力。

第九条 建筑产业现代化部品部件申报和认证过程不收取任何费用。

第十条 经认证的部品部件实行动态管理。省建筑工业化产业联盟定期组织抽查，有以下情形之一的，应取消认证，并在省建筑工业化产业联盟网上公布：

（一）部品部件在技术上已经落后，不再具备建筑产业现代化特征；

（二）生产厂家的资质和资格不再满足认证标准;

（三）部品部件的质量无法满足要求；

（四）部品部件在工程应用中出现质量问题。

第十一条 鼓励使用建筑产业现代化部品部件。使用列入《福建省建筑产业现代化部品部件目录》的部品部件，其进场检测的频次可适当放宽，并可享受我省建筑产业现代化其他相关优惠政策，具体办法另行制定。

第十二条 本办法自   年   月   日起施行。